РОЗУМНИЙ АКВАРІУМ

# Посібник користувача

# Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача перед початком використання виробу

# ЗМІСТ

Повідомлення для користувача…………..……………………………………………………………..3

Посібник користувача з техніки безпеки ……………………………………………………………4

Список компонентів і деталей…………………………………………………………………………….5

Короткий опис виробу………….…..……………………………………………………………………….6

Використання виробу……………………………………………………………………………………7,8,9

Індикатори і кнопки……………………………………………………………..………………………….10

Підключення до Додатку………………………………………………………………………………….11

Відкриття акваріума та догляд за рибками………………………………………………………..12

Вибір порід риб……………………………….……………………………………………………………….13

Використання однієї кнопки для зливу…………………………………………………………..13,14

Технічне обслуговування та очищення………………………………………………………………15

Запитання, що часто задають …………………………………………………………………………..16

Технічні характеристики …………………………………..………………………………………………17

Шкідливі речовини……………………………………………………………………………………………17

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

- Дякуємо Вам за покупку розумного акваріума ERAARK. Компанія PETKIT докладає всіх зусиль, щоб зробити життя більш комфортнішим і простішим для вас і ваших улюбленців завдяки чудесам технологій.

- Перед використанням цього виробу, будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача. Використовуючи цей виріб, ви підтверджуєте, що вже ознайомились та взяли до уваги всі заходи з техніки безпеки, які перелічені нижче.

- Наша компанія не бере на себе відповідальності та не несе відповідальності за будь-які нещасні випадки або травми, які виникли внаслідок неналежного використання цього виробу.

- Наша компанія залишає за собою право на свій розсуд інтерпретувати та вносити зміни у це повідомлення.

- Цей виріб підтримує протоколи Bluetooth для версії Bluetooth 4.2 і вище. Він не підтримує Wi-Fi.

- Цей пристрій підтримує i059 і новішу версію, а також Android 5.0 та новішу версію.

# ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Недотримання описаних нижче запобіжних заходів може призвести до несправності виробу або інших непередбачених неполадок.

- Будь ласка, встановлюйте і використовуйте виріб у суворій відповідності до інструкцій, які викладені в посібнику користувача.

- Використовуйте тільки той адаптер живлення, що додається в комплекті поставки. Використання іншого адаптера живлення може призвести до пошкодження пристрою

- або створити потенційну загрозу безпеці.

- Перед початком установки, виконання технічного обслуговування або очищення цього виробу, будь ласка, обов'язково спочатку вимикайте живлення. Після очищення переконайтеся, що всі компоненти правильно встановлені на свої місця, перш ніж знову вмикати живлення. Як тільки живлення знову буде ввімкнено, переконайтеся, що система фільтрації працює належним чином.

- Основний блок містить електричні компоненти, тому щоб уникнути короткого замикання або іншим чином пошкодження основного блоку, під час процесу очистки не наливайте воду безпосередньо на основний блок. Задля належного очищення просто протріть виріб ганчіркою.

- Для того, щоб не залишати подряпин на склі або, щоб не пошкодити акваріум, не використовуйте гострі предмети, які можуть подряпати або навіть проткнути скло та призвести до протікання резервуара.

- Для того, щоб не подряпати та не деформувати основний блок або резервуар, не ставте інші предмети на поверхню основного блоку або резервуара.

- При підключенні або відключенні шнура живлення переконайтеся, що ваші руки і вилка сухі. Ніколи не намагайтеся підключити або від'єднати шнур живлення, якщо у вас мокрі руки.

- Ми рекомендуємо Вам користуватися індикаторами рівня води, які розташовані на акваріумі під час заповнення його водою.

- Будь ласка, розміщуйте шнур адаптера живлення для акваріума в недоступному для дітей місці.

- Будь ласка, переконайтеся, що пристрій встановлено на рівній поверхні.

- Не намагайтеся переміщати або рухати акваріум після того, як він був заповнений водою. Це може призвести до поломки або деформації акваріума.

- Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми при використанні цього виробу, будь ласка, негайно зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.

# СПИСОК КОМПОНЕНТІВ І ДЕТАЛЕЙ

# **Перед встановленням вашого пристрою, будь ласка, переконайтеся, що у вас є всі необхідні деталі.

Желеподібна біохімічна тканина х 1     Бавовна, що вбирає аміак х 1     Бавовна з активованим вугіллям х 1

Неіндукційний адаптер живлення                     Посібник користувача х 1     Зливний шланг

(1,5 м) х 1                                                                                                  (0,5 м) х1

Скляний резервуар х 1                                          Основний блок х 1

# КОРОТКИЙ ОПИС ВИРОБУ

Кришка дозатора корму

Основний

блок

Кругла Кришка картриджа фільтра

панель

сенсорного

управління Дозатор для корма

Сенсорна Червона пробка для зливу води

кнопка

управління Водопровід

Знімний водонепроникний роз’єм

Роз’єм для

шнура

живлення

Додатковий Шнур живлення для водяного насосу

роз’єм для (Не тягніть з надмірною силою)

шнура

Саме тут ви прикріплюєте Безшумний водяний насос с функцією

дріт для нагрівального управління даними

стрижня (нагрівальний     Жолобчастий бавовняний фільтр

стрижень продається

окремо)

Нижня кришка модуля очистки

Скляний

резервуар Регульований розпилювач води

Задня сторона акваріума                  Модуль очистки

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

- Промивання акваріуму

Перевірте список компонентів і деталей, щоб переконатися, що у вас є в наявності повний комплект деталей. Вам потрібно буде вимити акваріум перед його першим використанням.

(Основний блок містить електронні компоненти. Не мийте його безпосередньо водою. Щоб почистити основний блок, ви можете просто протерти його ганчіркою).

- Створення ландшафту і додавання води

1. Якщо ви хочете створити ландшафт в акваріумі, ви можете придбати набір для озеленення та благоустрою акваріума окремо. Дотримуйтесь відео інструкції, щоб створити свій акваріумний ландшафт.

Навчальне відео з озеленення акваріума                           Навчальне відео із

із застосуванням декоративного піску і каменів         створення акваріумного пейзажу

з ознаками сутінкової тіні

2. Якщо ви не хочете створювати акваріумний пейзаж, ви можете просто наповнити акваріум водою.

* Після першого очищення вашого нового акваріума ви можете додати фільтровану воду для регулювання якості. Якщо ви використовуєте водопровідну воду, ми радимо вам спочатку дати воді відстоятися протягом двох або трьох днів, а тільки після цього додавати її в резервуар, щоб хлор розсіявся, перш ніж розміщати рибок в акваріумі.

- Встановлення бавовняних фільтрів

Прикріпіть основний блок до акваріума і відкрийте кришку дозатора корму. Візьміть три бавовняних фільтра і помістіть їх у картридж фільтра у правильному напрямку, потім закрийте кришки картриджа та дозатора для корму у правильній послідовності.

Кришка дозатора корму

Кришка картриджа фільтра

Желеподібна біохімічна тканина

Бавовна з активованим вугіллям

Бавовна, що вбирає аміак

- Підключення живлення

Підключіть роз'єм шнура адаптера живлення до роз’єму основного блоку, потім візьміть штекер не індуктивного шнура адаптера живлення і підключіть його до електричної розетки.

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Візьміться за ручку, щоб відрегулювати регульований розпилювач води.

Нижня кришка модуля очистки містить жолобчастий бавовняний фільтр, який знищує бактерії і запобігає засміченню водяного насосу.

Регулюйте, щоб встановити більш Регулюйте, щоб встановити більш вертикальний кут, це забезпечить горизонтальний кут для безшумного

циркуляцію води в резервуарі досягнення ефекту збільшення

вмісту кисню в воді

ІНДИКАТОРИ І КНОПКИ

- Світлова пластина:

Підніміть світлову пластину, і світло включиться, натисніть на світлову пластину, і світло згасне.

Натисніть вниз, щоб вимкнути світло                             Підніміть, щоб включити світло

- Кругла панель сенсорного управління                   3. Сенсорна кнопка управління:

Прокручуючи за годинниковою стрілкою            Подвійне натискання: включення і виключення

або проти годинникової стрілки, Ви можете                                                  водяного насоса;

регулювати ефект освітлення.

Примітка: Ви можете отримати доступ до більш           Одне натискання: включення і

конкретних елементів управління освітленням                                                виключення світла.

та інформації через Додаток.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДОДАТКУ

- Відскануйте QR-код, щоб завантажити Додаток PETKIT, і

завершіть реєстрацію через Додаток. Перейдіть на

головну сторінку Додатку та дотримуйтесь інструкцій,                   Відскануйте QR-код, щоб переглянути

щоб додати свій розумний Акваріум ERAARK і підключити           відео стосовно підключення до Додатку

свій пристрій.

2. У Додатку в режимі білого світла ви можете відкрити режим відстеження освітлення. Після відкриття пристрій автоматично відрегулює тон і яскравість світла в акваріумі в залежності від часу і пори року в тому місці, де ви використовуєте акваріум, імітуючи зміни в навколишньому середовищі і спрощуючи операції для користувача. На свій вибір відрегулюйте освітлення за допомогою сенсорної кнопки управління на пристрої, щоб автоматично вийти з режиму відстеження освітлення.

3. За допомогою Додатку ви можете регулювати яскравість освітлення, встановлювати заплановані завдання, включати функцію блокування від дітей, вмикати або вимикати звук, а також можете регулювати багато інших функцій.

* Цей пристрій підтримує підключення за допомогою Bluetooth. Можна керувати пристроєм за допомогою Додатку тільки після встановлення з'єднання з Bluetooth.

ВІДКРИТТЯ АКВАРІУМУ ТА ДОГЛЯД ЗА РИБКАМИ

1. Додавання води:

Додавайте воду до тих пір, поки рівень води не буде виявлений між позначками MIN і MAX, зазначеними збоку резервуара. Це висота, на якій повинна бути вода, щоб водяний насос міг підключитися до джерела живлення. Якщо рівень води буде нижче рівня водяного насоса, це може привести до його несправності.

Вид збоку

- Догляд за рибками:

1) Після заповнення резервуара водопровідною водою дайте їй відстоятися в акваріумі протягом 3 днів. (Водопровідна вода містить велику кількість вільного хлору. Хлор може легко пошкодити зябра рибок і вплинути на їх систему дихання.)

2) Через три дні вам потрібно буде підключити водяний насос до джерела живлення. Дайте насосу попрацювати ще 3-4 дні, щоб повністю очистити воду в резервуарі.

3) Як тільки вода буде очищена, ви можете помістити рибок в акваріум.

3. Адаптування до водного середовища акваріума:

Покладіть рибку в акваріум разом з пакетом і водою, які ви отримали в магазині, де придбали рибок приблизно на 20 хвилин. Після того, як температура води в пакеті буде відповідати температурі води в акваріумі, ви можете випустити рибку з пакета в акваріум.

* При додаванні нових рибок в акваріум, якщо температура води не підходить для рибок, рибки можуть захворіти. Ми рекомендуємо вам спочатку не додавати багато рибок, а  розміщувати більшу кількість рибок тільки після того, як попередня партія повністю акліматизується.

ВИБІР ПОРІД РИБ

1. Приклади порід риб, придатних для даного акваріума:

Акваріумні рибки дрібних порід, такі як ромбовидна тетра, гурамі, даніо-реріо, Золота рибка,

Карликовий гурамі, Зелений Мечоносець, Неонова тетра, гуппі. (Ви можете пошукати в Інтернеті декоративних рибок, які добре підходять для невеликих акваріумів. Якщо ви вибираєте тропічних риб, ми радимо Вам використовувати нагрівальний стрижень в акваріумі.)

2. Відповідна температура для декоративних рибок дрібних порід становить від 20 до 28 градусів Цельсія. Вам доведеться вирішити, чи необхідно використовувати нагрівальний стрижень, виходячи з навколишнього середовища, в якому ви використовуєте акваріум. При додаванні нової рибки в акваріум, якщо температура води для неї не підходить, рибка може захворіти. Ми рекомендуємо вам спочатку не розміщувати багато рибок в акваріумі і додавати більше тільки після того, як попередня партія повністю акліматизується.

ВИКОРИСТАННЯ ОДНІЄЇ КНОПКИ ДЛЯ ЗЛИВУ

1. Як користуватися зливним шлангом: зливний шланг не є компонентом виробу, який використовується на постійній основі, якщо акваріум функціонує нормально. Зливний шланг вам знадобиться тільки в тому випадку, якщо ви хочете змінити воду в акваріумі. Будь ласка, зберігайте зливний шланг у відповідному місці, коли він не використовується, щоб він був у вас під рукою всякий раз, коли вам знадобиться замінити воду в акваріумі.

2. Процес заміни води:

Кришка дозатора корму

1) Двічі натисніть сенсорну

кнопку управління і вимкніть насос.      	Кришка картриджа фільтра

2) Відкрийте кришку дозатора

корму і зніміть кришку картриджа фільтру.

- Зніміть червону пробку для зливу води

- Підключіть зливний шланг до                               6) Після зливу води, двічі натисніть

випускного отвору для води.                                              сенсорну кнопку управління,

щоб зупинити злив, поставте

- Помістіть інший кінець зливного шланга            червону пробку для зливу води

у ємність для води, потім двічі натисніть сенсорну       і закрийте кришки дозатора корму

кнопку управління, щоб включити водяний насос,       і картриджа фільтру в належній

і почніть відкачувати воду з акваріуму.                            послідовності.

Кришка дозатора корму

Кришка картриджа фільтра

Кришка картриджа фільтра

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

1. Вам потрібно буде ретельно вимити скляний резервуар, перш ніж наповнювати його водою в перший раз. Видаліть всі залишки або інші матеріали, які можуть залишитися в результаті виробничого процесу. Засоби, які використовуються для чистки акваріуму повинні бути вичищені і продезінфіковані для забезпечення стерильності.

2. Щоб якість води залишалася на високому рівні, ми рекомендуємо міняти воду в резервуарі один раз на тиждень і кожен раз міняти не більше третини від повної ємності акваріума.

3. Не використовуйте хімічні реагенти, їдкі розчини або воду вище 40 градусів Цельсія під час очищення скляного резервуара.

4. Очищення скляного резервуара: перед очищенням скляного резервуара, відскануйте QR-код, щоб подивитися навчальне відео про те, як правильно очистити акваріум. Це допоможе вам уникнути будь-яких нещасних випадків.

* Рекомендується чистити бавовну з активованим вугіллям і бавовну, що вбирає аміак один раз в тиждень;

* Рекомендується замінювати бавовну з активованим вугіллям і бавовну, що вбирає аміак один раз на три місяці; замінюйте желеподібну біохімічну тканину і жолобчастий бавовняний фільтр один раз на рік;

- Кроки стосовно проведення очистки:

1) Вийміть вилку не індукційного адаптера живлення з розетки;

2) Відкрийте кришки дозатора корму і картриджа фільтру;

3) Від'єднайте кабель живлення водяного насоса;

4) Очистіть модуль очистки;

5) Очистіть водяний насос і водяний шланг;

6) Очистіть / Замініть бавовняний фільтр;

7) Після завершення очистки, встановіть деталі на їх місця у належній послідовності, щоб

Відскануйте QR-код, щоб           повернутися до процесу нормального використання.

переглянути відео стосовно

очистки виробу

* При підключенні інтерфейсу шнура живлення водяного насоса пам'ятайте, що внутрішня вилка шнура живлення повинна бути вирівняна, а потім поверніть інтерфейс в найбільш щільне положення, і після цього вставте шнур назад у відповідний отвір, щоб відновити робочий стан виробу.

ЗАПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬ

1. Кнопка не працює.

- Перевірте, чи є вода на сенсорній кнопці управління. Якщо є, витріть його насухо і повторіть спробу.

- За допомогою Додатку ви можете активувати функцію блокування від дітей для кнопки управління. Коли увімкнено блокування від дітей, кнопка на пристрої не буде реагувати при натисканні. Ви можете перевірити чи активована або вимкнена функція блокування від дітей за допомогою Додатку.

2.  Як я можу використовувати режим відстеження освітлення?

У Додатку перейдіть на головну сторінку вашого пристрою. Після вибору режиму білого світла ви можете увімкнути або вимкнути режим відстеження освітлення. Як тільки режим відстеження освітлення увімкнено, пристрій автоматично відрегулює тон і яскравість світла в акваріумі в залежності від часу і пори року в тому місці, де ви використовуєте акваріум, імітуючи зміни в навколишньому середовищі і спрощуючи операції для користувача. На сторінці налаштувань пристрою у Додатку перейдіть на сторінку розташування пристрою, щоб оновити місце розташування пристрою. Після оновлення місця розташування пристрою, конфігурація режиму відстеження освітлення буде автоматично оновлена.

3. Функція збагачення киснем не працює належним чином.

Переконайтеся, що червона пробка для зливу води надійно закріплена. Потім перевірте, щоб кут нахилу регульованого розпилювача води був більш вертикальним. Якщо насичення киснем все ще йде нерівномірно, перевірте, чи немає засмічення в водяному насосі.

4. Вода стала каламутною на другий або третій день після додавання рибок.

Причини каламутної води і як усунути проблему:

1) Причина, по якій вода в резервуарі стає каламутною на другий або третій день, полягає в тому, що система азотизації ще не запущена. Коли рибок немає в акваріумі, не будуть з’являтися брудні речі, тому вода буде чистою. Коли є рибки, в воду також потрапляють мікроби, які впливають на якість води. У цей момент система азотизації ще не почала діяти. Це необхідний крок при першому додаванні рибок в акваріум.

2) Користувачі можуть замінити 3/4 води в резервуарі на третій день появи каламутної води або ввести бактерії, які виділяють азот, щоб швидко запустити систему азотизації в акваріумі.

3) Протягом більш тривалих періодів використання користувачі повинні перевіряти, чи потребує фільтруюча губка чищення раз на тиждень, і замінювати або чистити фільтруючу губку відповідно до ступеня її забруднення.

4) Кожні два тижні перевіряйте, чи не стає вода каламутною, і якщо так, то вирішуйте, чи варто міняти воду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва виробу       ERAARK Розумний акваріум;

Код виробу           Е410

Розміри виробу    402 мм X 170 мм X 205 мм

Призначений        Акваріумні рибки дрібних порід (ми рекомендуємо мати не більше 10 рибок в

для                           акваріумі одночасно, а довжина тіла кожної рибки не повинна перевищувати 60 мм.)

Напруга                12 В постійного струму

Потужність           6 Вт

ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ

| Назва компоненту | Шкідливі речовини |
| --- | --- |
|  | Свинець (Pb) | Ртуть (Hg) | Кадмій (Cd) | Шестивалентний хром (Cr(VI)) | Полібромований біфеніл (PBB) | Поліброміровані дифенілові ефіри (PBDE) |
| Друкована плата | х | о | о | о | о | о |
| Пластик | о | о | о | о | о | о |
| Метал | х | о | о | о | о | о |
| Аксесуари | х |  | о | о | о | о |

Це обладнання відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація можлива при наявності наступних двох умов:

1)цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і

2)цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Зміни або модифікації, які не були безпосередньо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до скасування повноважень користувача експлуатувати обладнання.

Примітка: Це обладнання було протестоване та встановлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечити розумний захист від шкідливих перешкод у житловому приміщенні.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його не встановити та використовувати відповідно до інструкцій, це може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникатимуть у певній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

-  Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключений приймач;

-  Зверніться по допомогу до продавця або досвідченого радіотелевізійного техніка.

Це обладнання відповідає обмеженням FCC стосовно гранично допустимих доз опромінення, які встановлені для неконтрольованого середовища. Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати з мінімальною відстанню 20 см між джерелом випромінювання та людиною.

# Text boxes

Максимальна лінія

Кількість наповнювача не повинна виходити за межі цієї позначки

Вирівняти рівень наповнювача

Скидання

Малюнок 1

Малюнок 2

Точка В

Світлова пластина

Всмоктувальний отвір для мотузки