Контролер для карнизу

(версія ZigBee)

Інструкція з експлуатації та гарантійний талон

Xiaomi-mi.com

Ознайомлення з виробом

Розумний контролер для карнизу Aqara Intelligent Curtain (версія ZigBee для відкривання і закривання штор), має надзвичайно тихий двигун, що працює через бездротовий інтерфейс ZigBee, також він має функцію зупинки, якщо є опір під час переміщення штор або ручного відкривання/закривання. У поєднанні з обладнанням, яке  має функцію шлюзу (далі іменується як «шлюз»), ви можете дистанційно керувати карнизом, встановлювати час відкриття/закриття, синхронізувати карниз з різними «розумними» пристроями екосистеми «Розумний дім».

* Цей виріб та його аксесуари необхідно використовувати тільки в приміщенні; рекомендується доручити установку карнизу професіоналам. Установку слід проводити тільки після повного знеструмлення приміщення, в якому буде розташований виріб. Після завершення установки увімкніть живлення та синхронізуйте карниз із шлюзом через Додаток Mi Home (див. «Інструкції із встановлення та Додавання пристрою»).

Кнопка

Індикатор

Xiaomi-mi.com

Встановлення

Відскануйте QR-код, який розташований нижче, щоб переглянути відео інструкції із встановлення профілю і карнизу.

Швидке налаштування

Цей виріб сумісний із розумною платформою Mi Home, ним можна керувати через мобільний Додаток Mi Home, він підтримує систему MIUI, його можна синхронізувати з іншими «розумними» пристроями Mi Home.

- Завантаження Додатку

Введіть «Mi Home» у вікні пошуку у магазині Додатків або у Play Market, або відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити та встановити Додаток Mi Home.

Xiaomi-mi.com

2.            Додавання пристрою

Відкрийте сторінку «Мої пристрої», виберіть шлюз, за ​​допомогою якого

відбудеться синхронізація, на сторінці «Апаратне забезпечення» натисніть «Додати пристрій», виберіть Aqara Intelligent Curtain (версія ZigBee для відкривання та закривання штор), продовжуйте виконувати дії згідно з підказками у Додатку, поки не почуєте голосове повідомлення від шлюзу про те, що пристрій успішно підключено.

Основні пристрої

Автоматики

Шлюз

Додати пристрій

Натисніть «Додати пристрій»                Натисніть і утримуйте кнопку скидання

протягом 5 секунд до тих пір, поки індикатор

Bluetooth не почне мерехтіти.

3. Купуйте більше

З метою придбання більш «розумних» пристроїв та інші якісні товари, завантажте Додаток Mi Home і перейдіть в розділ «Магазин» або відскануйте QR-код нижче, щоб переглянути веб-сайт магазину.

Xiaomi-mi.com

Основні параметри

| Модель виробу | ZNCLDJ11LM |
| --- | --- |
| Розміри | 70 х 50 х 267 мм |
| Вхід | 100 – 240 В~ 50/60 Гц |
| Стандарт | Q/QLML006-2017 |
| CMIIT ID | 2016DP0776 |
| Робоча температура | - 20°С +55°С |
| Робоча вологість | Відносна вологість 10-90%, без конденсації |
| Інтерфейс | ZigBee |
| Вантажопідйомність | до 50 кг |

Перед початком використання виробу, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

Гаряча лінія підтримки: 	400-990-7930

Виробник: 		Shenzhen Lumi Lianchuang

Technology Co., LTD

Адреса: 		місто Шеньчжень, район 			Наньшань, дільниця Таоюань, 			Проспект Люсянь, Танлінг-роуд 1, 		Будинок Цзингі Жигу, 8 поверх.

Опис стану світлового індикатору

| Стан індикатору | Роз’яснення |
| --- | --- |
| Індикатор Bluetooth блимнув один раз | Увімкнення |
| Індикатор Bluetooth безперервно світиться | Успішне підключення до мережі і карниз працює |
| Індикатор Bluetooth швидко блимає | Підключення до мережі |
| Індикатор Bluetooth повільно блимає | Пристрій не підключено до мережі ( або відбувається скидання налаштувань до заводських) |

Xiaomi-mi.com

Поради щодо синхронізації з іншими пристроями

Ви можете синхронізувати карниз з ще більшою кількістю «розумних» пристроїв екосистеми «Розумний дім».

1. Бездротове керування карнизом за допомогою дистанційного перемикача.

Дистанційний перемикач                             Аqara Розумний карниз

(2 кнопки, прикріплені до                            (Версія ZigBee для відкривання

поверхні за допомогою                                 та закривання штор)

двостороннього скотчу)

2. Автоматичне відкривання штор після повернення додому; автоматичне закриття штор після виходу з дому.

Датчик для відкривання та       Датчик руху             Аqara Розумний карниз

закриття вікон чи дверей

Xiaomi-mi.com

Назва та вміст шкідливих матеріалів у виробі

| Назва компоненту | Шкідливі речовини |
| --- | --- |
|  | Свинець (Pb) | Ртуть (Hg) | Кадмій (Cd) | Шестивалентний хром (Cr(VI)) | (PBB) | (PBDE) |
| Корпус з алюмінієвого сплаву | о | о | о | о | о | о |
| Твердий пластик | о | о | о | о | о | о |
| Метал | о | о | о | о | о | о |
| Резистор | о |  | о | о | о | о |
| Кварцовий генератор | х | о | о | о | о | о |
| Діод | х | о | о | о | о | о |

Цю таблицю склали згідно з положеннями, які викладені у стандарті SJ/T 11364.

- Означає, що вміст цієї шкідливої речовини у всіх однорідних матеріалах цього компоненту відповідає вимогам, передбаченим у стандарті GB / T 26572.

×                      Означає, що вміст цієї шкідливої речовини принаймні в одному однорідному матеріалі цього компоненту перевищує граничні вимоги, передбачені в GB / T 26572.

Xiaomi-mi.com