Інструкція з експлуатації для

BEEBEST XA90

Огляд виробу

Видошукач

Окуляр

Головне дзеркало

Аноскоп

Шток для регулювання нахилу

Екватор

Шток для регулювання прямого підйому

Рейка, що урівноважує

Шток для регулювання висоти стовпа

Балансуюча гирька

Підставка для аксесуарів

Штатив з алюмінієвого

сплаву

Огляд виробу

Вироби та аксесуари

Коробка 1 містить:

Штатив з алюмінієвого                               Підставка для аксесуарів *1

сплаву *1

Коробка 2 містить:

EQ1 Екватор *1                          Шток для регулювання прямого підйому *1      Шток для регулювання нахилу *1

Рейка, що урівноважує *1                                          Шток для регулювання висоти стовпа *1

Коробка 3 містить:

Балансуюча гирька *1

Огляд виробу

Вироби та аксесуари

Коробка 4 містить:

Головне дзеркало *1                      PL20 Окуляр *1                             PL6 Окуляр *1

Видошукач *1                                           Аноскоп *1                   Кронштейн для мобільного телефону *1

Упаковка містить:

Карта сузір’я *1                                Інструкція з експлуатації *1

Встановлення

Коробка 1 Збірка

- Розкрийте штатив та витягніть                                2. Закріпить підставку для аксесуарів.

шпильки штатива на відповідну висоту.

Встановлення

Коробка 2 Збірка

Гвинт «а»

Гвинт «b»

Гвинт у верхній частині штатива

- Поверніть екватор у верхнє положення, затягніть гвинти «a» і «b», покладіть екватор на штатив і затягніть гвинти у верхній частині штатива.

Прямий підйом (довгий)

Нахил (короткий)

Шток для регулювання висоти стовпа

2.Вставте шток для регулювання висоти стовпа                              3. Вкрутіть рейку рівноваги в екватор та встановіть окремо

в задню частину екватора та повертайте шток для                              шток для регулювання прямого підйому та шток для

регулювання висоти стовпа, щоб змусити лічильник                          регулювання нахилу.

обертатися.

Встановлення

Коробка 3 Збірка

Відкрутіть гайку в нижній частині рейки, що урівноважує,

вставте балансуючу гирьку у рейку, вирівняйте верхній кінець

балансуючої гирьки згідно положенню «a», зафіксуйте за допомогою

гвинта балансуючої гирьки та затягніть гайку в нижній частині рейки.

Гайка

Гвинт балансуючої гирьки

Коробка 4 Збірка

Видошукач

Окуляр

Головне дзеркало

Гвинт – метелик  Аноскоп

- Вийміть тубус об’єктива, затягніть гвинт-метелик у верхній частині екватора, щоб закріпити головне дзеркало, та закріпіть видошукач на тубусі об’єктива відповідно до напрямку, який вказаний  на малюнку.

- Зніміть пилозахисну кришку із задньої сторони головного дзеркала, вставте аноскоп та встановіть окуляр на аноскопі.

Використання

- Спостереження

Окуляр видошукача

1. Послабте гвинт «a» та гвинт «b», використовуйте окуляр видошукача, щоб знайти ціль, повертайте окуляр видошукача і закріпіть гвинти «a» та «b», коли ціль чітко з’являється в полі зору окуляра видошукача.

2. Обертайте штоки для регулювання прямого підйому та нахилу, поки ціль не з’явиться в центрі поперечної лінії шукача, а потім спостерігайте за допомогою окуляра PL20.

3. Обертайте фокусуючий маховик, поки ціль не стане чіткою.

Фокусуючий маховик

Примітка: якщо вам потрібно спостерігати за деталями об’єкта, виконайте заміну на окуляр PL6.

Вдосконалена робота

Встановлення кронштейну для мобільного телефону

- Вийміть кронштейн для                                                 2. Відрегулюйте рухомий з'єднувальний блок, щоб об'єктив мобільного

мобільного телефону з коробки № 4,                                телефону вирівнявся по центру отвору з різьбою.

відкрийте скобу, і повільно ослабте

та потім затисніть мобільний телефон.

3.Зніміть гумове кільце на окулярі та з’єднайте

різьбовий отвір кронштейна з окуляром.

Вдосконалена робота

Регулювання балансуючої гирьки

Використовуйте мобільний телефон для зйомки, вирівняйте верхній кінець

балансуючої гирьки до положення «b», зафіксуйте гвинтом балансуючої

гирьки та затягніть гайку в нижній частині рейки.

Гайка

Якщо ви використовуєте камеру, підключіть камеру до телескопа (адаптер камери потрібно купувати окремо), а потім відрегулюйте балансуючу гирьку.

Гвинт «b»

Гвинт балансуючої гирьки

- Ослабте гвинт балансуючої гирьки, щоб вона вільно рухалася,         2. Відрегулюйте положення балансуючої гирьки на рейці,

і ослабте гвинт «b» телескопа, щоб поставити телескоп у                       поки телескоп залишається у горизонтальному положенні

горизонтальне положення.                                                                           у вимкненому стані, а потім затягніть гвинт балансуючої

гирьки для фіксації.

3. Поверніть телескоп у вертикальне положення та завершіть установку.

Примітка: 1. Будь-яке положення потрібно зафіксувати, затягнувши міцно гвинт балансуючої гирьки.

2. Під час регулювання балансуючої гирьки, зверніть увагу, що необхідно міцно тримати тубус об’єктива, щоб запобігти падінню.

Вдосконалена робота

Точне налаштування видошукача

Окуляр видошукача

- Встановіть окуляр PL20, ослабте гвинт «a» та гвинт «b», націльтеся на чітку

ціль та поверніть фокусуючий маховик, щоб зробити цільове зображення чітким.

Закріпіть гвинт «a» та гвинт «b», коли ціль знаходиться в центрі поля зору.

- Поверніть окуляр, щоб відрегулювати фокусну відстань, щоб зробити зображення

предмета чітким, і відрегулюйте три фіксуючі гвинти видошукача, щоб центр

перехрестя видошукача був спрямований на ціль, яку спостерігає головне дзеркало.

- Замініть на окуляр PL6 і повторюйте процедуру до тих пір, поки центр

перехрестя видошукача не співпаде з ціллю головного дзеркала.                             Фіксуючий гвинт

Фокусуючий маховик

Основні параметри

Модель: ХА90;

Діафрагма об’єктива: 90 мм;

Окуляр 1: PL20 (30 – кратне збільшення);

Кутове дзеркало: аноскоп 45 градусів;

Матеріал тубуса: алюмінієвий сплав;

Тринога /штатив: алюмінієвий сплав;

Оптична структура: заломлююча;

Фокусна відстань об’єктива: 600 мм;

Окуляр 2: PL6 (100 – кратне збільшення);

Видошукач: оптичний видошукач;

Екватор: EQ1 екватор;

Покриття: FMC антиблікова зелена плівка.