Цифровий годинник

з Bluetooth та бездротовим зарядним пристроєм

Інструкція з експлуатації

Повторення сигналу              Котушка бездротової зарядки

РК – дисплей                        Зовнішнє світло

Вихід звукового сигналу

Регулююча кнопка                 Порт живлення

Рекомендації щодо використання

- Зніміть стрічку з кришки акумуляторної батареї.

Кришка акумулятора

- Підключіть Q.Clock2 до адаптера живлення. Ви почуєте підтвердження "Увімкнення" "Підключення", вказуючи, що Q.Clock 2 готовий до з'єднання з вашим пристроєм Bluetooth. На дисплеї блиматиме значок Bluetooth.

Увімкніть режим Bluetooth і виберіть "MOMAX-QC2" на своєму пристрої Bluetooth. Коли з'єднання буде завершено, ви почуєте відповідний сигнал із увімкненим значком Bluetooth.

3. Торкніться та утримуйте кнопку "" протягом 2 секунд, щоб вимкнути режим Bluetooth. Ви  почуєте "Вимкнення живлення". Значок Bluetooth зникне.

Кнопки управління

|  | Натисніть кнопку, щоб перемикати між 4 режимами яскравості дисплея цифрового годинника з функцією підсвічування. (Високий, Середній, Низький, Вимкнений). |
| --- | --- |
|  | Щоб збільшити гучність, повертайте регулюючу кнопку за годинниковою стрілкою. |
|  | Щоб зменшити гучність, повертайте регулюючу кнопку проти годинникової стрілки. |
|  | Натисніть кнопку, щоб призупинити або відтворити музику. |
|  | Торкніться кнопки, щоб відтворити попередній сигнал (звук). |
|  | Торкніться кнопки, щоб відтворити наступний сигнал (звук). |
|  | Натисніть цю кнопку, щоб перемикатися між різними режимами кольорового навколишнього освітлення. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб вимкнути навколишнє освітлення. |
| 4 режими (коли музика не відтворюється): Поступовий ефект ＞ ефект дихання ＞ ефект мерехтіння ＞ 2-кольоровий ефект 5 режимів (під час відтворення музики): Поступовий ефект ＞ ефект дихання ＞ ефект мерехтіння ＞ 2-кольоровий ефект ＞ Музика сильно грає. |

ЧАС І ДАТА

Натисніть кнопку "", щоб переключитися між 12-годинним або 24-годинним форматом. Натисніть та утримуйте кнопку "" протягом 2 секунд, щоб встановити дату (рік ＞ місяць ＞ день) та час (години ＞ хвилини). Потім натискайте кнопки "Λ" або "V", щоб змінити цифри.

Натисніть кнопку "", щоб перейти до наступних налаштувань.

ФУНКЦІЯ БУДИЛЬНИКА

Щоб встановити будильник, натисніть і утримуйте кнопку "" протягом 2 секунд, щоб встановити час (година ＞ хвилина ＞ 4 режими звуку). Потім натискайте кнопки "Λ" або "V", щоб змінити цифри. Натисніть кнопку "", щоб перейти до наступних налаштувань. Ви побачите "" на дисплеї. Натисніть кнопку "", щоб увімкнути та вимкнути будильник.

Коли пролунає будильник

-  Щоб негайно зупинити будильник, натисніть кнопку відкладення (скидання) сигналу два рази.

-  Щоб відкласти спрацювання будильнику, натисніть кнопку відкладення сигналу. Через 10 хвилин будильник знову пролунає. Можна відкласти 2 рази.

- Будильник автоматично вимкнеться через 30 хвилин.

Бездротова зарядка вашого Qi-сумісного пристрою

- Поставте свій Qi-сумісний пристрій, такий як смартфон, на верхню панель Q.Clock2. Світловий індикатор стає червоним, що означає, що зарядку розпочато. Індикатор перетворюється на зелений колір, вказуючи на те, що зарядку закінчено.

- Будь ласка, приберіть свій мобільний пристрій із Q.Clock 2, коли виявляється помилка або помічені сторонні предмети і коли мерехтить червоне світло.

- Приберіть свій пристрій після завершення зарядки.

Модель: QC2

Специфікація:

Вхід: DC 12В 1,5A;

Вихід (бездротовий): 5В⎓1A, 9В⎓1A (10 Ватт макс.)

Потужність динаміка: 5 Ватт;

Потужність лампи: 1,5 Ватт;

Версія Bluetooth: 5.0;

Профіль, що підтримується: AVRCP;

Батарея: батарея таблеткового типу, CR2032 (1PC) ;

Розмір: 130 мм x 147 мм x 87,1 мм;

Вага: 523 г;

Вміст упаковки:

1. Цифровий годинник Q.Clock2 з Bluetooth та бездротовим зарядним пристроєм.

2. Адаптер живлення (1,5 м).

3. Літієвий акумулятор CR2032 x 1.

4. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Не розбирайте та не вносить будь-які зміни у виріб;

2. Не зберігайте виріб у вологих умовах;

3. Не тримайте і не використовуйте виріб поблизу джерел тепла;

4. Не допускайте потрапляння води або будь-якої іншої рідини у внутрішню частину інтерфейсу виробу. Це може спричинити пошкодження виробу.

5. Обов’язково знімайте металевий або магнітний захисний чохол пристрою під час зарядки.

6. Під час зарядки Q.Clock2 може нагріватися. Це нормальне явище і не повинно впливати на продуктивність роботи Q.Clock2. Якщо під час цього процесу зарядки акумулятор гарячий на дотик, вийміть Q.Clock2 із зарядного пристрою і дайте йому охолонути, перш ніж знов перезапустити процес зарядки.

7. Уникайте використання зігнутих або пошкоджених USB-кабелів.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВИРОБІВ

1. Не викидайте цей виріб разом з іншими побутовими відходами;

2. Будь ласка, утилізуйте непридатні електронні вироби належним чином відповідно до місцевих норм і правил.

3. MOMAX закликає вас взяти участь у програмі переробки електронних виробів.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

1. За будь-який дефект, за рішенням нашого техніка та на розсуд нашої компанії, що стався (виявився) при звичайному використанні ми несемо відповідальність і гарантуємо безкоштовний ремонт протягом 12 місяців, починаючи з дати покупки;

2. Дійсний гарантійний талон та оригінал рахунку-фактури на придбання цього виробу повинні бути надані під час запиту на проведення гарантійного обслуговування.

3. Цей гарантійний талон не поширюється на наступні випадки стосовно використання цього виробу, якщо:

(а) виріб явно будь-яким чином був модифікований чи відремонтований іншою особою, яка не є технічним спеціалістом цієї компанії, або;

(b) виріб був пошкоджений через неправильне використання, зловмисні дії, недбалість, потрапляння будь-якої рідини або;

(c) через збитки чи пошкодження спричинені форс-мажорними обставинами або стихійними лихами.

4. Жодні зміни цього гарантійного талону не допускаються.

5. Умови гарантії можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

6. Будь ласка, зберігайте факти (докази) підтвердження покупки для гарантійного обслуговування.

7. Будь ласка, перед покупкою проконсультуйтеся з дилером щодо сумісності цього виробу з вашим мобільним телефоном / кишеньковим персональним комп’ютером. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення;

8. Будь ласка, відвідайте сайт www.momax.net, щоб отримати найактуальнішу інформацію про товар.

ГАРАНТІЯ

Модель: ______________________________

Дата покупки:__________________________

Зауваження:___________________________

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Гонконг і Макао:

Блок A, 4 / F., Будівля Чеонг Лунг, вулиця Чеун Йє 10, Лай Чи Кок, Коулун, Гонконг,

Гаряча лінія: 852-2402 3186

Електронна пошта: info@momax.net

Авторське право © 2020 MOMAX Technology Ltd. Всі права захищені. MOMAX є зареєстрованою торговою маркою MOMAX Technology Ltd. Всі інші торгові марки є власністю їх відповідних власників.