Цифровий годинник

з бездротовим зарядним пристроєм

Інструкція з експлуатації

Рекомендації щодо використання

Кришка акумулятора

- Зніміть стрічку з кришки

акумуляторної батареї.

- Підключіть Q.Clock до адаптера живлення. Після підключення Q.Clock до джерела живлення пролунає звуковий сигнал "Beep-Beep".

- Торкніться кнопки  "іконка дисплея", щоб перемикати між 3 режимами яскравості дисплея цифрового годинника з функцією підсвічування.

- Торкніться кнопки "іконка місяця", щоб переключитися між 3 режимами яскравості нічного світла.

Батарея /CR2032 X 1

ЧАС І ДАТА

• Щоб встановити час і дату, натисніть «S». Потім натискайте кнопки "Λ" або "V", щоб відрегулювати цифри.

ФУНКЦІЯ БУДИЛЬНИКА

• Щоб увімкнути або вимкнути функцію будильника, натисніть «M». Потім натискайте "Λ" або "V". УВІМКНЕНО: ВИМКНЕНО:.

• Щоб встановити будильник, натисніть «S». Потім натискайте кнопки "Λ" або "V", щоб визначити час, хвилини та інтервал відкладення (повторення) звукового сигналу (5 хв., 10 хв., тощо).

Коли будильник увімкнено

• Будильник автоматично вимкнеться через 1 хвилину.

• Щоб негайно зупинити будильник, натисніть одну з наступних кнопок "Λ", "V", "S" або "M".

• Щоб відкласти спрацювання будильнику, натисніть "іконку відкладання" на передній верхній панелі.

ФОРМАТ ДИСПЛЕЯ

• Для переключення між форматом у 12 годин або форматом 24 години натисніть кнопку "Λ".

• Для перемикання між градусами за Цельсієм (° C) або Фаренгейтом (° F) натисніть кнопку "V".

Бездротова зарядка вашого Qi-сумісного пристрою

Індикатор зарядки

Бездротова зарядка

- Поставте свій Qi-сумісний пристрій, такий як смартфон, на верхню панель Q.Clock. Світловий індикатор стає червоним, що означає, що зарядку розпочато. Індикатор перетворюється на зелений колір, вказуючи на те, що зарядку закінчено. Приберіть свій пристрій після завершення зарядки.

Модель: QC1

Специфікація:

Вхід: DC 12В 1,5A, 50Гц-60Гц;

Загальна потужність 18 Ватт;

Вихід: 5В⎓1A, 9В⎓1A (10 Ватт макс.) (Бездротовий);

Розмір: 156 мм x 107 мм x 80 мм;

Вага: 400 г;

Кольорова температура: 2800-3200K;

Потужність світла: 1,5 Вт

Вміст упаковки:

1. Цифровий годинник Q.Clock з бездротовим зарядним пристроєм.

2. Адаптер живлення.

3. Батарея CR2032 x 1.

4. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Не розбирайте та не вносить будь-які зміни у виріб;

2. Не зберігайте виріб у вологих умовах;

3. Не тримайте і не використовуйте виріб поблизу джерел тепла;

4. Не допускайте потрапляння води або будь-якої іншої рідини у внутрішню частину інтерфейсу виробу. Це може спричинити пошкодження виробу.

5. Обов’язково знімайте металевий або магнітний захисний чохол пристрою під час зарядки.

6. Під час зарядки Q.Clock може нагріватися. Це нормальне явище і не повинно впливати на продуктивність роботи Q.Clock. Якщо під час цього процесу зарядки акумулятор гарячий на дотик, вийміть Q.Clock із зарядного пристрою і дайте йому охолонути, перш ніж знов перезапустити процес зарядки.

7. Уникайте використання зігнутих або пошкоджених USB-кабелів.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВИРОБІВ

1. Не викидайте цей виріб разом з іншими побутовими відходами;

2. Будь ласка, утилізуйте непридатні електронні вироби належним чином відповідно до місцевих норм і правил.

3. MOMAX закликає вас взяти участь у програмі переробки електронних виробів.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

1. За будь-який дефект, за рішенням нашого техніка та на розсуд нашої компанії, що стався (виявився) при звичайному використанні ми несемо відповідальність і гарантуємо безкоштовний ремонт протягом 12 місяців, починаючи з дати покупки;

2. Дійсний гарантійний талон та оригінал рахунку-фактури на придбання цього виробу повинні бути надані під час запиту на проведення гарантійного обслуговування.

3. Цей гарантійний талон не поширюється на наступні випадки стосовно використання цього виробу, якщо:

(а) виріб явно будь-яким чином був модифікований чи відремонтований іншою особою, яка не є технічним спеціалістом цієї компанії, або;

(b) виріб був пошкоджений через неправильне використання, зловмисні дії, недбалість, потрапляння будь-якої рідини або;

(c) через збитки чи пошкодження спричинені форс-мажорними обставинами або стихійними лихами.

4. Жодні зміни цього гарантійного талону не допускаються.

5. Умови гарантії можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

6. Будь ласка, зберігайте факти (докази) підтвердження покупки для гарантійного обслуговування.

7. Будь ласка, перед покупкою проконсультуйтеся з дилером щодо сумісності цього виробу з вашим мобільним телефоном / кишеньковим персональним комп’ютером. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення;

8. Будь ласка, відвідайте сайт www.momax.net, щоб отримати найактуальнішу інформацію про товар.

ГАРАНТІЯ

Модель: ______________________________

Дата покупки:__________________________

Зауваження:___________________________

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Гонконг і Макао:

Блок A, 4 / F., Будівля Чеонг Лунг, вулиця Чеун Йє 10, Лай Чи Кок, Коулун, Гонконг,

Гаряча лінія: 852-2402 3186

Електронна пошта: info@momax.net

Авторське право © 2018 MOMAX Technology Ltd. Всі права захищені. MOMAX є зареєстрованою торговою маркою MOMAX Technology Ltd. Всі інші торгові марки є власністю їх відповідних власників.