MEATBALL

ЕЛЕКТРИЧНА М’ЯСОРУБКА

EKM012

| UA | ЕЛЕКТРИЧНА М’ЯСОРУБКА |
| --- | --- |

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон номінальної напруги: 220-240 В

Номінальна частота: 50/60 Гц

Номінальна вхідна потужність: 600 Вт

Клас захисту: I

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації, перш ніж запускати прилад у роботу, і тримайте інструкції разом з гарантією, квитанцією і, якщо це можливо, з коробкою і внутрішньою упаковкою. Якщо ви передаєте цей прилад іншим людям, передавайте також й інструкції з експлуатації.

- Прилад призначений виключно для побутового використання за призначенням. Прилад не призначений для комерційного застосування.

- Не використовуйте його поза межами приміщення. Тримайте його подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів, вологи (ніколи не занурюйте його у будь-яку рідину) і гострих кромок. Не користуйтеся приладом мокрими руками.

Якщо прилад вологий або мокрий, негайно від’єднайте його від мережі (тягніть при цьому за вилку, а не за кабель).

- Якщо ви не користуєтеся приладом, хочете встановити якісь аксесуари, почистити його або усунути порушення у його роботі, завжди вимикайте прилад, витягнувши вилку з розетки живлення.

- Не залишайте прилад без нагляду. Якщо ви залишаєте кімнату, завжди вимикайте прилад, витягнувши вилку з розетки.

- Прилад та кабель живлення потрібно регулярно перевіряти на наявність ознак пошкодження. У разі виявлення пошкоджень варто припинити використання приладу.

- У випадку несправності не слід ремонтувати прилад самостійно, скористайтеся допомогою авторизованого спеціаліста. Якщо кабель живлення за конструкцією не може бути від’єднаний та виявився пошкодженим, його необхідно замінити у виробника або у спеціальній ремонтній майстерні чи звернувшись до кваліфікованого персоналу.

- Слід використовувати лише оригінальні аксесуари.

- Дотримуйтеся наведених нижче «Вказівок з техніки безпеки».

ДІТИ І НЕПОВНОПРАВНІ ОСОБИ

- Для безпеки дітей прохання не залишати у вільному доступі частини упаковки (пластикові мішки, картон, пінополістирол тощо).

УВАГА!

Не дозволяйте малим дітям гратися з плівкою. Небезпека удушення!

- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями і/або недостатніми знаннями і/або досвідом, окрім випадку, якщо вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, і отримали інструкції про те, як користуватися приладом.

- Потрібно постійно слідкувати за дітьми, аби забезпечити, щоб вони не гралися з приладом.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА! Небезпека отримання травми!

- Перш ніж замінювати аксесуари або додаткові частини, які рухаються під час роботи, прилад потрібно вимкнути і від’єднати від мережі.

- Під час роботи приладу НЕ торкайтеся до рухомих частин.

- Перш ніж замінювати аксесуари, слід дочекатися повної зупинки двигуна.

- Перш ніж вмикати прилад, переконайтеся, що аксесуари встановлені правильно і щільно сидять на місці.

- Ніколи не встромляйте пальці або інструменти у заповнювальну горловину!

- Будьте обережні при поводженні з ножем при його витяганні і чищенні!

- Завжди відключайте прилад від джерела живлення, якщо він залишається без нагляду, а також перед його збиранням, розбиранням або чищенням.

- Не ремонтуйте прилад самостійно. Зверніться до авторизованого персоналу. Щоб уникнути небезпеки, пошкоджений кабель має бути замінений на аналогічний кабель виробником, нашою службою обслуговування клієнтів або іншим кваліфікованим спеціалістом.

- Цей прилад не призначений для використання дітьми.

- Тримайте прилад і його кабель у недоступному для дітей місці.

- Діти не повинні грати з приладом.

- Не використовуйте цей прилад для розбивання твердих частин, таких як кістки або шкаралупи.

- Не втручайтеся у конструкцію запобіжних вимикачів.

ОПИС ЧАСТИН

(1). Штовхач

(2). Піддон для заповнення

(3). Тримач для руки

(4). Основний блок

(5). Перемикач ON/O/R (Увімк/Вимк/Реверс)

(6). Функціональний перемикач (Увімк/Реверс)

(7). Кнопка розблокування

(8). Корпус шнека

(9). Привід шнека

Рисунки А-С

(10). Шнек

(11). Ніж

(12). 3 сталевих диски (тонкий, середній, грубий)

(13). Фіксуюче кільце

(14). Насадка для ковбас

(15). 2-елементна насадка кеббе

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ

Збирання м’ясорубки

- Вставте корпус шнека (8) у привід шнека. Повертайте корпус шнека проти годинникової стрілки, поки не пролунає клацання.

- Поставте піддон для заповнення на заповнювальну горловину так, щоб кріплення піддона знаходилося над основним блоком.

- Заштовхуйте шнек (10) у горизонтальну частину корпусу шнека, поки вал не зафіксується на місці.

- Надіньте ніж гострими краями назовні на вал шнека.

- Виберіть сталевий диск (12). Надіньте диск на вал шнека, щоб диск сів у пази на краю корпусу шнека.

- Накрутіть фіксуюче кільце за годинниковою стрілкою до упору.

- Покладіть шматки м’яса на піддон для заповнення (2) та у заповнювальну горловину.

- Спочатку виконайте кроки, описані у пунктах 1-5 розділу «Збирання м’ясорубки».

- Надіньте насадку для ковбас на вал шнека.

- Накрутіть фіксуюче кільце за годинниковою стрілкою до упору.

- Покладіть фарш для ковбас на піддон для заповнення та у заповнювальну горловину.

Встановлення насадки кеббе

Трубочки м’яса або тісто можна зробити за допомогою насадки кеббе.

- Спочатку виконайте кроки, описані у пунктах 1-3 розділу «Збирання м’ясорубки».

- Надіньте 2-елементну насадку кеббе на вал шнека.

- Накрутіть фіксуюче кільце за годинниковою стрілкою до упору.

- Покладіть м’ясо або тісто на піддон для заповнення та у заповнювальну горловину.

Електричне підключення

- Перевірте, щоб функціональний перемикач (5) знаходився у положенні «О» (Вимк).

- Приєднайте прилад до правильно встановленої розетки.

Функціональний перемикач (Увімк/Реверс)

Цей функціональний перемикач призначений для вибору обертання вперед або назад.

Перемикач Вперед/Вимк/Реверс (ON/O/R)

- Вперед:

- Переведіть перемикач (6) у положення «УВІМК».

- Переведіть перемикач (5) у положення «УВІМК». Прилад знаходиться у режимі «Вперед».

- Реверс:

- Переведіть перемикач (5) у положення «O» та дочекайтеся зупинки двигуна.

- Переведіть перемикач (6) у положення «R». Натисніть «R» на перемикачі (5).

Прилад буде знаходитися у режимі «Реверсу», поки ви продовжуєте утримувати перемикач натиснутим.

Вимкнення

- Перемістіть перемикач (6) у положення «O» та витягніть вилку з розетки живлення.

УВАГА! Небезпека отримання травми!

Використовуйте лише аксесуари, що входять до комплекту постачання. Ніколи не встромляйте пальці або інструменти у заповнювальну горловину!

ОБЕРЕЖНО:

Не використовуйте прилад довше 10 хвилин підряд. Перед повторним використанням дайте йому охолонути протягом 10 хвилин.

ПРИМІТКА:

- Наріжте м’ясо шматками розміром приблизно 2,5 см. Перевірте, щоб в м’ясі не було кісток і жил.

- Для грубого перемелювання використовуйте диск з найбільшими отворами.

- На другому етапі виберіть сталевий диск з дрібними або середніми отворами, залежно від того, як ви хочете подрібнити м’ясо.

Після закінчення роботи трохи змастіть сталеві диски рослинною олією.

Виробництво ковбас

- Ви можете використовувати природні або штучні кишки.

- При використанні природних кишок, залиште їх на деякий час у воді, перш ніж наповнювати.

- Зав’яжіть вузол на кінці кишки.

- Надіньте кишку на насадку для ковбас (14).

- Натисніть кнопку «УВІМК», м’ясо буде проходити подрібненим через насадку для ковбас (14) і наповнювати кишку.

- Слідкуйте за тим, щоб кишка ковбаски наповнювалася «не щільно», інакше кишка може тріснути, тому що ковбаска розширюється під час приготування і/або смаження.

- Після того, як перша ковбаса досягла потрібної довжини, заштовхніть м’ясо у кінець насадки для м’яса.

ЧИЩЕННЯ

- Завжди витягайте вилку з розетки і дочекайтеся охолодження приладу, перш ніж виконувати чищення.

- Ніколи не занурюйте основний блок у воду. Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

- Не використовуйте для чищення жорстку щітку або інші абразивні інструменти.

- Не використовуйте агресивні або абразивні засоби для чищення.

Прилад

- Протріть основний блок вологою ганчіркою і висушіть пізніше сухою ганчіркою.

Піддон для заповнення, шнек, корпус для шнека та інші аксесуари

- Не чистіть ці деталі у посудомийній машині.

- Їх треба помити лише вручну.

- Сполосніть чистою водою і висушіть їх.

ЗБЕРІГАННЯ

- Почистіть прилад згідно з інструкцією. Дайте аксесуарам повністю висохнути.

- Рекомендуємо зберігати прилад в його оригінальній упаковці, якщо він не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу.

- Завжди зберігайте прилад у добре провітрюваному та сухому місці.

- Регулярно змащуйте сталеві диски рослинною олією. Для зберігання використовуйте плівкові пакети, які можуть герметично закриватися.

ГАРАНТІЯ

- Гарантія надана повним товариством «ЕДЦ Потерек» [EDC Poterek Sp. Jawna], юридична адреса: вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький, тел. служби сервісу: 022-7213571 дод. 10 – далі Esperanza.

- Ця гарантія надає покупцю права та повноваження щодо Esperanza. Цю гарантію слід уважно прочитати, оскільки у разі пред'явлення претензій до Esperanza буде вважатися, що користувач ознайомився та прийняв умови гарантії.

- Esperanza гарантує, що у всіх виробах, включаючи комплектуючі, що містяться в упаковці, відсутні дефекти матеріалу та виробничі дефекти за умови їх нормальної експлуатації відповідно до призначення.

- У разі виникнення пошкоджень протягом гарантійного терміну Esperanza на власний розсуд або здійснить ремонт виробу, або замінить його на новий, використовуючи нові або оновлені в заводських умовах запасні частини. У випадку використання елементів, оновлених у заводських умовах, Esperanza гарантує, що їх характеристики будуть аналогічні до нових виробів.

- Бракований виріб слід повернути разом з чеком, комерційним рахунком-фактурою або будь-яким іншим документом, що підтверджує покупку в пункт, де він був придбаний. Він повинен містити всі аксесуари, що прикріплені та бути в оригінальній упаковці. Esperanza залишає за собою право відмовитися від ремонту у разі відсутності будь-якої частини обладнання.

- Esperanza зобов'язується відповісти на скаргу протягом 14 календарних днів з моменту її повідомлення на місці продажу. Esperanza зобов'язується якомога швидше відремонтувати несправний товар. У разі необхідності ввезення необхідних для ремонту деталей з-за кордону цей термін може бути продовжений.

- У разі необхідності заміни виробу на новий, Esperanza залишає за собою право замінити його на більш нову модель з аналогічними експлуатаційними параметрами, якщо вона була введена в продаж замість попередньої моделі виробу.

- У разі заяви претензій вважається, що покупець висловив згоду з тим, що ремонт і заміна (залежно від наявності товару), залежно від рішення служби сервісу, є єдиною і винятковою формою витребування гарантійних прав щодо Esperanza.

ВИКЛЮЧЕННЯ:

Гарантія не поширюється на:

- Вироби, виробником яких є не Esperanza.

- Вироби, які були пошкоджені або вийшли з ладу внаслідок:

- використання не за прямим призначенням

- модифікації або втручання у внутрішню структуру приладу

- сервісного обслуговування в неавторизованих сервісних пунктах або в іншій сервісній службі, відмінній від Esperanza

- неправильного зберігання, перевезення чи упаковки

- неправильної установки предметів чи програмного забезпечення

- механічних, фізичних, хімічних та ін. ушкоджень

- Esperanza не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені втратою бізнесу, даних, прибутків або збитків у результаті використання Esperanza у співпраці з іншими приладами.

- Вироби зі зламаними пломбами, наклейками та вироби, які мають ознаки надто частого використання.

|  | Відповідно до Директиви 2012/19/ЄС, утилізація відпрацьованого електричного та електронного обладнання разом із побутовим сміттям заборонена. Їх компоненти необхідно переробити або утилізувати окремо. Інакше вони можуть спричинити викид небезпечних та шкідливих речовин, які становлять загрозу навколишньому середовищу та здоров’ю людей. Закон зобов'язує кожного користувача безоплатно повертати використане та непотрібне електричне та електронне обладнання виробникам, торговим посередникам або підприємствам з утилізації відходів. Детальні умови регулюються національним законодавством. Вищевказаний символ, розміщений на продукті, в інструкції або на упаковці, стосується цієї вимоги. Завдяки належному розділенню та дотриманню положень, що стосуються утилізації відходів, кожен користувач робить значний внесок у захист навколишнього середовища. |
| --- | --- |

[Знак: СЕ]

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, виробник/імпортер

Повне товариство «ЕДЦ Потерек» [EDC Poterek Sp. Jawna]

вул. Познанська, 129/133, 05-850, Польща

[ul. Poznanska 129/133, 05-850, Poland]

цим заявляємо, що виріб:

Вид виробу:	ЕЛЕКТРИЧНА М’ЯСОРУБКА

Назва: 	MEATBALL

Артикул:	EKM012

Опції:

відповідає основним вимогам та іншим чинним положенням таких директив:

ДИРЕКТИВА ПРО ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ СУМІСНІСТЬ 2014/30/ЄС

ДИРЕКТИВА ПРО НИЗЬКУ НАПРУГУ 2014/35/ЄС

Виріб відповідає таким нормам/стандартам:

EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2

EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016

EN 62233:2008

Ця декларація відповідності видана під виключну відповідальність виробника.

Виробник/уповноважений представник

[підпис]

Цзінь Тянь

Менеджер з продукції

Ожарув-Мазовецький, 07.10.2021

Штамп:

Есперанца [Esperanza]

Повне товариство «ЕДЦ» [EDC Sp. Jawna]

вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький,

[ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki]

ІПН: 118-210-14-62 Regon: 147415891

| [Знак: СЕ] [Знак: RoHS] [Знак] | Виробник Повне товариство "ЕДЦ" [EDC Sp. Jawna] вул. Познанська, 129/133, 05-850 Ожарув-Мазовецький, [ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki], www.esperanza.pl. Виготовлено в Китаї |
| --- | --- |

® 2021 Всі права захищені. Esperanza, логотип Esperanza та товарні знаки Esperanza належать компанії Esperanza і можуть бути зареєстровані.

Всі інші товарні знаки належать їхнім відповідним власникам.

# Text boxes

ІНСТРУКЦІЯ

UA