Навушники MEIZU EP2X

Чи готові ви відчути всю красу звуку?

(Дизайн)

Відзначаючись новим, цілісним та стрімким дизайном, чіткими обрисами та чудовими вигинами, навушникам EP2X вдалось уникнути сірості традиційного дизайну – на їх створення нас надихнув сам ритм музики.

Новий обтічний дизайн створює простір всередині камери, направляючи звук прямо у ваші вуха – і при цьому навушники мають чудову посадку і надкомфортні у використанні.

Звук високої якості, як перлина у ваших вухах

(Конструкція і матеріали)

Для виготовлення корпусу навушників використовувався композитний матеріал РC-ABS, завдяки чому навушники сяють і мають відмінну довговічність. Високоякісний еластичний гумовий матеріал є м’яким і зручним, а надійна герметичність мінімізує небажані витоки звуку. Повітряний отвір на навушниках має на меті не лише косметичні завдання – його мікроотвори посилюють рівень доступу повітря до камери, регулюючи рівень звуку в залежності від відстані, що дає глибину і потужність у низькочастотному діапазоні. Повітряний отвір – це суть точної корекції. Ми зробили все – і навіть більше – щоб матеріали і дизайн навушників EP2X стали вашим постійним компаньоном.

14-мм навушники ще ніколи не були такими чудовими

(Якість звуку 1: діафрагма)

Вбудована 14-мм подвійна синтетична діафрагма складається із двох матеріалів:

У сигнальній діафрагмі застосовується надтонка паперова плівка японського виробництва, рівень жорсткості якої мінімізує звукові дисторсіїї та небажані вібрації. Краї дифузорів виготовлені з високоякісного термопластичного поліуретану, який забезпечує чудову гнучкість. Унікальна технологія «Вільного підвісу» застосовує два матеріали, що забезпечує ту якість звуку, яка є комфортною і чіткою для прослуховування. Така досконала конструкція дозволить вам отримати виключні враження від використання виробу.

Модуль NdFeB: легкий та чутливий

Подвійна конструкція задньої камери забезпечує глибину басів

(Якість звуку 2: магніт та звукова порожнина)

Рухома котушка оснащена надпотужним NdFeB-магнітом для забезпечення швидкої перехідної реакції, високої чутливості та достатної вихідної потужності. Звук передається без затримок, а звук у ВЧ-діапазоні має кришталево чистий характер та резонанс.

Унікальна подвійна конструкція камери підвищує гучність задньої камери, забезпечує чіткість та потужність у НЧ-діапазоні, «сцену» та бас, у який хочеться зануритись, а трьохдіапазонна еквалізація робить перемикання між різними режимами прослуховування непотрібними, тому вам ніколи не набридне ваша музика.

(Крива рівня дисторсії або крива АЧХ)

Беріть свій мобільний телефон з собою повсюди і слухайте музику в будь-який час

(Надійність + сумісність з мобільними пристроями)

Співвідношення низького опору (32Ω) та високої чутливості (105 дБ) робить навушники ідеальними для використання з мобільними телефонами, комп’ютерами або МР3-програвачами, тому ви зможете слухати музику у будь-який час. Кабель має оплітку, що запобігає легкому сплутуванню, а самі навушники зручні у зберіганні та використанні. Їх також легко одягати. Ви можете слухати свою улюблену музику деінде і у будь-який час.

Зручність та простота контролю

(Пульт управління на кабелі)

- Пульт управління відзначається функціями регулювання рівня гучності, відтворення/зупинки музики, а також прийому/відхилення голосових телефонних викликів.

- Інтуітивно зрозуміле розташування органів управління дозволяє користуватись пультом «всліпу», за допомогою однієї руки.

- Жили кабелю вироблені із безкислородної міді, що підвищує ефективність передачі сигналу

- Оплітка кабелю виготовлена із високоеластичних кевларових волокон, які з легкістю розтягуються та зтискаються.

- Зовнішня оболонка з термопластичного каучуку є гнучкою і не подразнює шкіру, а сам кабель дуже легко зберігати, причому він не заплутується.

- Стрімкий дизайн мінімізує аускультацію.

* Навушники підтримують роботу з телефонами на базі ОС Android, Apple, а також з іншими типами телефонів, а наймасовіші моделі телефоні з ОС Android підтримують усі функції провідного пульту управління.

(Технічні характеристики)

| Характеристики навушників EP2X |
| --- |
| Зовнішній вигляд | Колір | Місячний білий, чорний перловий |
|  | Матеріал | PC/ABS+ТПК |
|  | Матеріал кабелю | ТПК |
|  | Довжина кабелю | 1200 мм |
|  | Вага-нетто | 13,3 г |
| Параметри | Тип | Рухома звукова котушка |
|  | Діаметр | ϕ14,2 мм |
|  | Опір | 32 ( |
|  | Чутливість | 105(3 дБ при 1 кГц |
|  | Частотний діапазон | 20 Гц – 20 кГц |
|  | Пульт ДУ | 3-кнопочний |
|  | Рівень вихідного акустичного тиску на мікрофоні | -42(3 дБ (0 dдБ = 1В/ПА) |