Центр розумного будинку E1              Інструкція з експлуатації

· 01

Ознайомлення з виробом

Центр розумного будинку E1 — це новий хаб від компанії Aqara, який живиться від USB порту і підтримує протокол Zigbee 3.0. Завдяки невеликому розміру та можливості зручного монтажу, його можна встановлювати та застосовувати у будинку на розетках та електроприладах із USB-портом, а також він може працювати з різноманітними аксесуарами, і може бути використаний як Wi-Fi ретранслятор для реалізації функції передачі даних.

USB порт живлення

Обертовий вал	Індикатор

Функціональна кнопка

Довге натискання протягом 10 секунд: скидання мережевих налаштувань і від’єднання пристрою. Швидке натискання 10 разів: Відновлення заводських налаштувань

Швидке налаштування

Підключення до Додатку Aqara Home

- Завантажте Додаток

Відскануйте наступний QR-код або знайдіть «Aqara Home» в магазині додатків, щоб завантажити та встановити Додаток Aqara Home.

- Налаштування центру розумного будинку

Підключіть хаб до USB-порту, який може забезпечити живлення, зачекайте, поки жовтий індикатор не почне швидко блимати, і переконайтеся, що ваш мобільний телефон підключено до мережі Wi-Fi у діапазоні частот 2,4 ГГц.

- Будь ласка, тримайте мобільний телефон якомога ближче до хабу, і переконайтеся, що мобільний телефон та хаб використовують ту ж саму мережу Wi-Fi.

Відкрийте Додаток Aqara Home, натисніть “+” у верхньому правому куті, виберіть "Hub E1", та дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити додавання хаба.

- Доступ HomeKit до Інтернету: Будь ласка, відскануйте або введіть вручну код налаштування HomeKit, зображений на паспортній табличці Центру розумного будинку, відповідно до підказок у Додатку Apple "Home", а потім дотримуйтесь підказок для початку роботи. Будь ласка, надійно захистіть код настройки HomeKit, зображений на паспортній табличці.

Після успішного додавання, доданий хаб можна переглянути у Додатку Apple "Home".

Якщо додавання не вдається, будь ласка, довго натискайте кнопку Центру розумного будинку протягом 10 секунд для скидання налаштувань мережі, а потім додайте його знову в Додатку. Будь ласка, відвідайте наступний веб-сайт, щоб звернутися по допомогу: www.aqara.com/support.

- Використання

Додавання аксесуару: Після успішного додавання хабу, будь ласка, зверніться до посібника з приводу додавання аксесуарів. Коли аксесуар успішно додано, аксесуар, сумісний з HomeKit, автоматично синхронізується з HomeKit, що можна переглянути в Додатку Apple "Home".

Цей виріб може бути використаний у якості Wi-Fi ретранслятора з відкритою точкою доступу мережі. Будь ласка, увімкніть функцію ретранслятора в Додатку. Це дозволяє змінювати стандартний SSID та пароль за замовчуванням; підтримує

функцію пересилання даних зі швидкістю максимум 4 Мбіт / с., а також здатний мати доступ до двох пристроїв Wi-Fi, але рекомендується підключати лише один  виріб AQARA нижчого рівня (наприклад, камеру та шлюз).

Інструкції стосовно встановлення

Центр розумного будинку E1 — це новий хаб від компанії Aqara, який живиться від USB порту і підтримує протокол Zigbee 3.0. Завдяки невеликому розміру та можливості зручного монтажу, його можна встановлювати та застосовувати у будинку на розетках та електроприладах із USB-портом, а також він може працювати з різноманітними аксесуарами, і може бути використаний як Wi-Fi ретранслятор для реалізації функції передачі даних.

Для того, щоб забезпечити стабільний зв'язок між центром розумного будинку та кожним аксесуаром, хаб рекомендується встановлювати в центрі приміщення (зони), де знаходиться аксесуар.

Якщо в кімнаті немає перешкод, відстань зв'язку між центром та аксесуаром може бути до 30 метрів.

Опис станів індикатору

| Стан індикатору | Стан пристрою |
| --- | --- |
| Індикатор постійно світиться жовтим кольором | Пристрій знаходиться в процесі увімкнення |
| Жовтий індикатор швидко блимає | Очікування на з ‘єднання з мережею |
| Синій індикатор швидко блимає | Підключення до мережі |
| Синій індикатор повільно блимає | Під’єднано до мережі успішно, обліковий запис прив’язується |
| Синій індикатор постійно світиться | Працює належним чином |
| Білий індикатор постійно світиться | Не підключений до жодної мережі протягом 10 хвилин після запуску |
| Фіолетовий індикатор блимає | Дозволяється додавати аксесуари |
| Жовтий індикатор повільно блимає | Оновлення прошивки |
| Вимкнений | Індикатор вимкнений/до пристрою не надходить живлення |

Технічні характеристики        Модель виробу: HE1-G01                                                                                                                                                                                                                                       Вхідна напруга: 5В  0.5A

Робоча температура: -10℃~40℃ (14°F~104°F)

Розміри виробу: 108×30×8 мм (4.25×1.18×0.31 дюймів.) Протокол бездротового зв’язку: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ггц, Zigbee 3.0 Робоча вологість: 0~95% RH, без конденсації

Примітки

Зв’язок між iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod або Mac і Центром розумного будинку E1 з підтримкою HomeKit забезпечується технологією HomeKit.

Використання значка Works with Apple означає, що аксесуар був розроблений спеціально для роботи з технологією, зазначеною на значку, і сертифікований розробником на відповідність експлуатаційним стандартам Apple. Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки.

Попередження

  - Цей виріб НЕ є іграшкою. Будь ласка, тримайте дітей подалі від цього виробу.

  - Цей виріб призначений лише для використання всередині приміщень. НЕ використовуйте його у вологому середовищі або на вулиці.

  - Остерігайтеся вологи, НЕ проливайте воду чи інші рідини на виріб.

  - НЕ ставте цей виріб поблизу джерела тепла. НЕ розміщуйте його у закритому корпусі, якщо немає нормальної вентиляції.

  - НЕ намагайтеся відремонтувати цей виріб самостійно. Всі ремонтні роботи повинні виконуватися уповноваженими фахівцями.

  - Цей виріб призначений для підвищення комфорту та поліпшення побуту, а також для покращення якості життя. Цей виріб НЕ слід використовувати як технічний засіб для охорони дому, будівлі, складу чи будь - якого іншого місця. Якщо користувач порушує інструкції з використання виробу, виробник не несе відповідальності за будь - які ризики та втрати майна.

При нормальному використанні це обладнання слід тримати на відстані не менше 20 см між антеною та користувачем.

Робоча частота Wi-Fi: 2412-2472 МГц

Максимальна вихідна потужність Wi-Fi ≤ 20 дБм

Робоча частота Zigbee: 2405-2480 MГц

Максимальна вихідна потужність Zigbee ≤ 13 дБм

Декларація про відповідність нормам ЄС

Цим компанія, Lumi United Technology Co., Ltd. заявляє, що цей тип радіообладнання Hub E1, HE1-G01 відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність нормам ЄС можна знайти за адресою: https://www.aqara.com/DoC/

WEEE Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання

Усі вироби з цим символом в подальшому будуть вважатися відпрацьованим електричним та електронним обладнанням (WEEE згідно з Директивою 2012/19/ЄС), яке не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Натомість, ви повинні захищати здоров’я людей та навколишнє середовище, передаючи своє відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевою владою. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров’я людей. Будь ласка, зв'яжіться з відповідними спеціалістами або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місце розташування, а також про умови таких пунктів збору.

FCC ID: 2AKIT-HE1G01

Заява про відповідність Федеральної Комісії Зв’язку (FCC):

- Це обладнання відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація можлива при наявності наступних двох умов:

- цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і

- цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

- Зміни або модифікації, які не були безпосередньо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до скасування повноважень користувача експлуатувати обладнання.

Примітка: Це обладнання було протестоване та встановлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечити розумний захист від шкідливих перешкод у житловому приміщенні.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його не встановити та використовувати відповідно до інструкцій, це може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникатимуть у певній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

– Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

– Збільште відстань між обладнанням та приймачем.

-  Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключений приймач.

-  Зверніться по допомогу до продавця або досвідченого радіотелевізійного техніка.

Заява про вплив радіочастот:

Це обладнання відповідає обмеженням FCC стосовно гранично допустимих доз опромінення, які встановлені для неконтрольованого середовища. Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати з мінімальною відстанню 20 см між джерелом випромінювання та людиною. Цей передавач не повинен розташовуватися спільно з будь-якою іншою антеною чи передавачем.

Виробник: Lumi United Technology Co., Ltd.

Адреса: 8-й поверх, Долина мудрості JinQi, No.1 Tangling Road, проспект Люсянь, житловий район Таоюань, провінція Наньшань, Шеньчжень, Китай.

Онлайн - обслуговування клієнтів: www.aqara.com/support Email: support@aqara.com

# Text boxes

1

2

3

1

2