Посібник з експлуатації автомобільного компресора

70mai air compressor TP01

Дякуємо вам за вибір 70mai Air Compressor. Уважно прочитайте цей посібник перед використанням пристрою та зберігайте його в надійному місці.

Загальний вигляд пристрою.

1 Манометр

2 Кнопка -

3 Кнопка R

4 Кнопка «Пуск»

5 Кнопка +

6 Кришка

7 Швидкознімна головка насоса

8 Автомобільний зарядний пристрій

9 Насадка (3 шт.)

Використання пристрою

1. Включення/вимкнення пристрою

Розстебніть застібку-липучку, що фіксує кабель живлення. Вставте автомобільний зарядний пристрій у гніздо прикурювача. Увімкніть двигун. Пристрій автоматично увімкнеться, щойно почне отримувати живлення від двигуна. Пристрій автоматично вимикається при видаленні автомобільного зарядного пристрою або при припиненні подачі живлення від прикурювача після вимкнення двигуна.

2. Під'єднання повітряної трубки

Підключення пристрою до шини позашляховика, кросовера, седана, мотоцикла та інших видів шин:

- Підключіть швидкознімну головку насоса безпосередньо до повітряному клапану шини. Простежте за «свистячим» звуком, що означає, що через трубку виходить повітря.

Примітка.

Вказаний метод виявлення не працює, якщо шина повністю спущена.

- Закріпіть швидкознімну головку насоса, натиснувши фіксуючу ручку на 90˚ всередину. Повітря повинен перестати виходити, а це означає, що повітряна трубка підключено успішно.

Підключення пристрою до надувного човна, надувної іграшки, надувного матраца, м'яча або іншим предметам:

У комплект пристрою входять 3 різні насадки, які можна використовувати для більшості надувні предмети.

- Приєднайте підходящу насадку до швидкознімної голівки насоса та натисніть фіксуючу ручку на 90˚ всередину.

- Приєднайте насадку до надуваного предмета (як показано нижче).

Довга насадка підходить для пляжних м'ячів, матраців та інших надувних іграшок, а також для видалення пилу та очищення.

Коротка насадка підходить для надувних ліжка матраци.

Голка підходить для баскетбольних, футбольних, волейбольних та інших м'ячів.

- Визначення тиску газу

Після підключення повітряної трубки та при увімкненому пристрої манометр покаже поточне тиск у числовому вираженні.

- Встановлення заданого тиску у шинах

Для встановлення заданого тиску в шинах виконайте наступні дії.

1. Після увімкнення пристрою натисніть кнопку «R» для перемикання одиниць виміру між барами, фунтами на кв. дюйм та кілопаскалями.

2. Натисніть кнопку «+» або «‒», цифри блимають. Натискайте кнопки «+» або «‒», доки не буде встановлено потрібне значення. Коли цифри перестануть блимати, встановлення заданого тиску в шинах завершено.

5.   Накачка

1. Після під'єднання повітряної трубки та при увімкненому пристрої натисніть кнопку «Пуск», щоб почати накачування.

Якщо тиск у повітряному клапані швидко зростає протягом короткого проміжку часу (80 фунтів на кв. дюйм за 3 секунди), це означає, що потік повітря заблоковано. Вимкніть живлення, від'єднайте головку швидкознімного насоса і знову приєднайте повітряну трубку.

- Коли тиск повітря досягне заданого значення тиску в шинах, насос перестане працювати. Операцію накачування завершено.

- Вийміть автомобільний зарядний пристрій з гнізда прикурювача та пристрій автоматично вимкнеться.

Примітка. Коли насос перестане працювати, показання манометра поступово знижуватиметься, доки не зупиняться. Це нормальне явище.

- Перевірка тиску повітря

З метою безпеки спочатку перевірте тиск повітря в об'єкті, що надувається. Це запобіжить ризик отримання травм, спричинених надмірним надування об'єкта.

Шини

Діапазон робочого тиску вказаний на внутрішній стороні шин велосипеда або мотоцикла. Інструкції за тиском у шинах автомобіля знаходяться всередині двері з боку сидіння водія. Значення тиску повітря залежить від навантаження. Для отримання додаткової інформації про тиску в шинах зверніться до керівництва експлуатації автомобіля.

М'ячі

Робочий тиск вказано поряд з отвором для сопла футбольного, баскетбольного, волейбольного або іншого м'яча.

Звичайний тиск повітря, що рекомендується

| Надуваний об'єкт | Класифікація | Рекомендований тиск (у барах) |
| --- | --- | --- |
| Автомобілі | Седани, кросовери, комерційні автомобілі, позашляховики | 2.2～3.5 |
| Мотоцикли | Мотоцикли, електромотоцикли, електровелосипеди | 1.8～3.0 |

Примітка.

1kg/cm2 ≈1bar≈100kPa≈14.5ps

Характеристики

Найменування пристрою: 70mai Air Compressor

Модель: Midrive TP01

Робоча напруга: DC 12V

Макс. робочий струм: 10A

Макс. тиск повітря: 7 bar（100 psi）

Розміри: 235×110×172.9 mm

Температура зберігання: -30℃~80℃

Робоча температура: -20℃~70℃

Запобіжні заходи

Щоб уникнути пошкодження пристрою, слідуйте наведеним нижче інструкціям:

1. Пристрій зафіксований у металевій коробці. Не намагайтеся витягти його з коробки.

2. Виконуйте вказівки щодо тиску повітря в накачуваному об'єкті. Щоб уникнути нещасного випадку, не перекачуйте об'єкт.

3. Не залишайте пристрій працювати без нагляду. Відключайте живлення, коли пристрій не використовується.

4. Не використовуйте пристрій поблизу вибухонебезпечні речовини, такі як бензин.

5. Цей пристрій може працювати безперервно. Однак при високих температурах навколишнього середи скоротите час роботи, щоб продовжити термін служби пристрою.

6. Не спрямовуйте повітряну форсунку на себе або будь-кого, тому що потік повітря під високим тиском може призвести до травмування.

7. Не ставайте і не сідайте на металеву коробки. Щоб уникнути пошкодження металевої коробки не ставте на неї важкі предмети. Не зберігайте інші предмети всередині металеві коробки.

8. Перед використанням пристрою зніміть застібку-липучку і розмотайте кабель живлення, щоб запобігти його потенційному перегрів, що небезпечно.

Комплект поставки

70mai Air Compressor × 1

Посібник користувача × 1