Розумна сушарка для одягу

М1с, М1х, М1х pro

Інструкція з експлуатації

Примітки:

- Не використовуйте цей пристрій під час грози.

- Для того, щоб бути впевненим, що сушарка для одягу буде належним чином встановлена ​​та міцно закріплена, будь ласка, переконайтеся, що ви обираєте тверду залізобетонну стелю.

- Не встановлюйте сушарку для одягу у вологому середовищі (наприклад, у приміщенні, де тече вода, де є ознаки просочування води, там, куди можуть потрапити краплі дощу, тощо).

- Щоб забезпечити безпеку використання, будь ласка, не забудьте виконати заземлення, не використовуйте силовий кабель діаметром менше 0,75 квадратних мм.

- Якщо шнур живлення пошкоджений, технічний персонал повинен замінити його, щоб уникнути небезпеки.

- Категорично забороняється користуватися сушаркою для одягу без надійного заземлення та підключати провід заземлення до нейтральної лінії.

- Забороняється просовувати руки чи інші предмети всередину телескопічної опори, коли сушарка для одягу рухається вгору або вниз.

- Не розбирайте сушарку для одягу без дозволу.

- Якщо пульт дистанційного керування виходить з ладу або чутливість помітно знижується, будь ласка, вчасно замініть батарейки.

Ознайомлення з виробом

- Основа                      2. Світлодіодне освітлення                  3. Трос

4. Телескопічна рама     5. Рейка для сушіння одягу          6. Швидкий фіксатор

7.  Рейка для ковдри      8. Сушарка                                        9. Дистанційне керування

Зміст упаковки

Розумна сушарка для одягу х 1

Розширювальний гвинт M8 х 1            Дистанційне керування х 1

Монтажний шаблон х 1

Інструкція з експлуатації х 1

Встановлення

- Наклейте монтажний шаблон на стелю та позначте місця для отворів, потім необхідно просвердлити отвори свердлом діаметром 12 мм.

- Вставте розширювальні болти в чотири отвори для кріплення, затягніть гайки, а потім виберіть два болти з одного кінця і затягніть їх, щоб один кінець пристрою був закріплений на болтах.

Стеля

Вибрані болти Не вибрані болти

Затягніть верхню гайку

Додайте гайки та шайби, залиште зазор 	                                      Затягніть верхню гайку

- Як показано на малюнку нижче, зніміть кришки з обох боків основи.

Засуньте пальці в отвір і висуньте кришку                                 Зніміть кришку

- Підніміть головний двигун, вирівняйте монтажний отвір на одному кінці з болтом та гайкою, вставте його над плоскою накладкою, підніміть інший кінець, вирівняйте болт, зафіксуйте, закрутіть гайку, а потім затягніть чотири гайки , як показано на малюнку, вставте силови	й кабель.

Червоний   Червоний

Живлення

Основа

Блакитний Блакитний

Зелений Зелений

- Підключіть шнур живлення, затягніть гвинти та встановіть кришки з обох кінців, і процес встановлення буде завершено.

Використання                                                                                                            Заміна батарейок

- Дистанційне керування         Клавіша вгору Поверніть,

щоб відкрити

Клавіша вниз

Клавіша підсвічування Вставте нову

батарейку

Клавіша зупинки

Клавіша сушки

MR – 871                  MR – 872

Настінний пульт дистанційного керування

Створення пари (сполучення) з дистанційним керуванням

Перед випуском із заводу пульт дистанційного керування був захищений кодом. Якщо це було випадково видалено, його можна повторно захистити кодом відповідно до налаштувань пульта дистанційного керування. Вимкніть живлення сушарки для одягу більше ніж на 5 секунд, знову увімкніть живлення та одночасно натискайте клавіші вгору та вниз і утримуйте протягом 10 секунд. Після того, як ви почуєте сигнал, це означає, що з’єднання (створення пари)  було успішним.

- Функція освітлення

Натисніть клавішу освітлення (підсвічування), щоб увімкнути або вимкнути світлодіодне освітлення.

- Процес сушки

Опустіть штангу для сушки одягу на відповідну висоту, а потім повісьте вішалку для одягу в отвір сушарки для одягу. Якщо потрібно висушити більше одягу, витягніть телескопічну штангу і повісьте вішалку для одягу на рейки з обох боків.

- Сушка ковдр

Коли потрібно використовувати штангу для ковдри, спочатку витягніть телескопічні рейки з лівого та правого кінців, а потім обережно витягніть штангу для сушки ковдри назовні та опустить її донизу.

- Функція сушки

Натисніть клавішу сушки, щоб увімкнути або вимкнути сушку. Система за замовчуванням вимикає процес сушки за дві години, і час сушки також можна налаштувати у Додатку.

Підключення до Додатку Mijia

Скануйте QR – код, завантажте та встановіть Додаток Mijia. Відкрийте домашню сторінку Додатку Mijia, клацніть «+» у верхньому правому куті сторінки, щоб додати пристрій та оберіть «Mr. Bond». Після успішного додавання пристрою, ви зможете знайти пристрій на домашній сторінці.

Усунення несправностей

| Несправність | Причина несправності | Способи усунення |
| --- | --- | --- |
| Відсутність відповіді (реакції) від пульта дистанційного керування | Основа не підключена до джерела живлення Низький заряд пульта дистанційного керування Пульт дистанційного керування не поєднаний з головним комп’ютером (хостом, основою) | Увімкніть хост (основу) Замініть батарейку Перезавантажте та спробуйте з’єднатися знов |
| Не виходить підняти | Занадто багато одягу на рейках або він дуже важкий Є перешкоди під штангою для сушки одягу Захист двигуна від перегріву | Зніміть деякі речі Приберіть перешкоди Зачекайте поки двигун охолоне |
| Ненормальний шум під час роботи | Штанга для сушки одягу незбалансована Є сторонній матеріал у ковзній рейці телескопічної рами | Вирівняйте (збалансуйте) штангу Почистіть доріжку від сторонніх матеріалів |
| Збій в мережі | Помилка (невірний) пароль Wi-Fi Занадто слабкий сингал Wi-Fi Використовується мережа Wi-Fi 5G | Перевірте та введіть правильний пароль Wi-Fi Перемістить роутер ближче Використовуйте мережу Wi-Fi 2,4G |
| Не можливо використовувати Додаток | Помилка мережі (збій в мережі) | Повторно підключіть мережу Wi-Fi |

Параметри виробу

| Модель | Розмір | Номінальне навантаження | Пробіг | Шум | Потужність освітлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М1с | 1024 х 496 х156 мм | 30 кг | 1100 мм | 72 дБ (А) | 20 Ватт |
|  | Номінальна напруга | Номінальна частота | Номінальна потужність | Підйомна сила | Потужність сушки |
|  | 220 В | 50 Гц | 153 Ватт | 133 Ватт |  |
| Модель | Розмір | Номінальне навантаження | Пробіг | Шум | Потужність освітлення |
| М1х | 1400 х 496 х156 мм | 30 кг | 1100 мм | 72 дБ (А) | 20 Ватт |
|  | Номінальна напруга | Номінальна частота | Номінальна потужність | Підйомна сила | Потужність сушки |
|  | 220 В | 50 Гц | 153 Ватт | 133 Ватт |  |
| Модель | Розмір | Номінальне навантаження | Пробіг | Шум | Потужність освітлення |
| М1х pro | 1400 х 496 х170 мм | 30 кг | 1100 мм | 72 дБ (А) | 20 Ватт |
|  | Номінальна напруга | Номінальна частота | Номінальна потужність | Підйомна сила | Потужність сушки |
|  | 220 В | 50 Гц | 520 Ватт | 133 Ватт | 500 Ватт |

Обслуговування

- Вимкніть електроживлення пристрою, протріть поверхню основного блоку та штанги для сушки одягу мокрою тканиною, а потім протріть їх сухою тканиною.

- У разі, якщо ви помітили будь-які аномалії або відхилення від нормальної роботи під час використання, негайно відключіть джерело живлення.

- Необхідно регулярно чистити основну доріжку штанги, щоб забезпечувати відповідний підйом та належну роботу пристрою.

Опорна доріжка штанги