Електрична розумна

сушарка для рушників

Інструкція з експлуатації

Вітаємо!

Ласкаво просимо вибрати, а також ознайомитись з функціями інтелектуальної електричної сушарки для рушників O'WS!

Цей виріб добре проводить тепло і сприяє його рівномірному розподілу та передачі на поверхню рушника, він швидко висушує рушники та інші тканини, а також може ефективно знищувати бактерії і кліщів. Ваші речі завжди будуть сухими в дощові дні та взимку. Цей виріб подбає про ваш здоровий спосіб життя та здоров’є вашої родини.

У цьому посібнику описані наступні моделі:

OWS-NEX-260 	NEX

OWS-NEX1-320 	NEX1

OWS-NEX2-260 	NEX2

OWS-NEX-260R 	NEX-R

OWS-NEX1-320R 	NEX1-R

Електрична схема

Органічний світлодіод      Органічний світлодіод      Датчик зовнішньої температури                        Заземлення

AC-N синій

Змійовик нагріву 1

Змійовик нагріву 2

AC-L коричневий

Електронна плата управління          Датчик внутрішньої температури 1     Датчик внутрішньої температури 2

Використання

- Ознайомлення з панеллю керування

Кнопка увімкнення/вимкнення Кнопка підтвердження режиму

Wi-Fi

Поточний режим Потужність у реальному часі

Передача у реальному часі

Робочий стан обладнання

Температура

Ліва клавіша Права клавіша

Режим сушки    Режим нагріву      Режим проти   Режим управління     Помилка

замерзання     часом

Використання

- Ознайомлення з функціями

Кнопка увімкнення/вимкнення

Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.

Після вимикання, припиняється нагрівання, екран стає чорним,

і світлодіод продовжує мерехтіти.

Кнопка підтвердження режиму

Натисніть перемикач режимів (кнопку підтвердження режиму) і утримуйте більше 3 секунд,

щоб увійти в налаштування системи.

WiFi

Блимання свідчить про те, що мережа не підключена,

але після підключення до мережі ця іконка завжди світиться.

Поточний режим

Обирайте поточний режим, використовуючи кнопку режиму.

Клавіша вліво/вправо

У вибраному режимі оберіть і налаштуйте різні параметри.

Потужність у реальному часі

Фактична потужність поточної операції (дії).

Передача у реальному часі

Режим сушки ділиться на три етапи:

низькотемпературна м'яка сушка,

щоденна сушка та високотемпературна

стерилізація. Тут відображається температура

в режимі нагріву та в режимі проти замерзання.

Передача відображається в режимі сушки та управління часом.

Температура

Після налаштування відображається встановлена ​​температура,

а температура навколишнього середовища відображається, коли пристрій не працює.

Триколірна лампа

При відключенні живлення триколірна лампа гасне;

Режим сушки: фіолетове світло;

Режим управління часом: зелене світло;

Режим нагріву: червоне світло;

Режим проти замерзання: синє світло;

Системні налаштування: жовте світло;

Несправність: біле світло.

- Підключення до Додатку Mijia

Цей виріб підключено до Додатку Mijia, і користувачі можуть

керувати ним через Додаток Mijia.

Відскануйте QR-код, завантажте та встановіть Додаток Mijia.

Відкрийте Додаток Mijia, натисніть «+» у верхньому правому куті

домашньої сторінки та додайте пристрій відповідно до підказок у Додатку.

Підключення WiFi

Натисніть і утримуйте кнопку режиму більше 3 секунд,

щоб увійти в налаштування системи, виберіть «підключитися до мережі»

та натисніть кнопку режиму для вибору (підтвердження).

Відповідно до підказок натискайте кнопку режиму для входу в стан

розподільної мережі та потім ви автоматично повернетесь на домашню сторінку через 10 секунд.

Якщо WiFi блимає, це вказує на те, що мережа не підключена, а якщо Wi-Fi постійно

світиться, це означає, що мережа підключена.

Використання

4. Ознайомлення з функціями Інтерфейсу користувача

Режим сушки

У режимі сушки натисніть ліву або праву клавішу, щоб увійти

у налаштування передачі, натискайте клавішу, щоб вибрати передачу,

і потім знов натисніть клавішу, щоб підтвердити вибір, або ваш вибір

набуде чинності автоматично через 5 секунд.

Цей режим включає низькотемпературну м’яку сушку, щоденну сушку

та високотемпературну стерилізацію.

Режим нагріву

У цьому режимі обладнання буде нагріватися відповідно до

заданої температури. Натисніть ліву або праву клавішу, щоб увійти

на сторінку налаштування температури. Натискайте ліву або

праву клавішу, щоб змінити налаштування.

Діапазон налаштувань: 16-30°C.

Після завершення налаштувань натисніть клавішу для підтвердження

або ваш вибір набуде чинності автоматично через 5 секунд.

Режим проти замерзання

У цьому режимі обладнання починає нагріватися тільки за умови, якщо

температура навколишнього середовища нижче за 5°C.

Режим управління часом

Цей режим підтримує налаштування лише у Додатку.

Налаштування режиму управління часом:

Спочатку виберіть режим часу у Додатку,

виберіть період часу для нагрівання,

і потім нижче виберіть потрібну передачу.

Після завершення налаштувань на період 24 години

натисніть кнопку “Save” для збереження заданих налаштувань.

Коли режим управління часом включений, обладнання буде

працювати щодня відповідно до заданих налаштувань.

*Захист від опіків:

в будь-якому режимі, коли температура поверхні обладнання перевищує 65 °C,

буде активований захист від високої температури і нагрів припиняється.

*Заставка:

у стані запуску, якщо ніякі операції (дії) не виконуються протягом 5 хвилин, пристрій автоматично увійде у стан заставки. У цей час яскравість впаде до 50%. Натисніть будь-яку клавішу для виходу зі стану заставки.

- Системні налаштування

Щоб увійти у системні налаштування, натисніть і утримуйте кнопку режиму більше 3 секунд,

натискайте ліву та праву клавіші, щоб вибрати відповідне меню, а потім натисніть

клавішу для підтвердження, щоб увійти у меню.

Тестування сушки

Виберіть «Тестування сушки» та натискайте ліву або праву клавішу, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

Якщо ця функція увімкнена, підказка "будь ласка, покладіть рушник на другу або шосту рейку" відобразиться, і після цього температура буде відновлена через 5 секунд;

Натисніть кнопку режиму, або налаштування набудуть чинності автоматично через 5 секунд і ви повернетесь на домашню сторінку.

Час сушки

Виберіть «Час сушки». Натискайте ліву або праву клавішу, щоб встановити час сушки.

Діапазон налаштувань становить 1-24 години.

Натисніть кнопку режиму або через 5 секунд налаштування набудуть чинності автоматично; у цьому режимі можна увійти у налаштування інтерфейсу з відображенням різних параметрів та потім повернутися на головну сторінку через 5 секунд.

Відновлення заводських налаштувань

Виберіть «Відновити заводські налаштування» та натискайте ліву або праву клавішу щоб вибрати, чи повертатися до заводських налаштувань. Натисніть клавішу ОК, або налаштування набудуть чинності автоматично через 5 секунд і ви повернетесь на домашню сторінку.

Стан програмного забезпечення

Виберіть «Стан програмного забезпечення», щоб переглянути версію програмного забезпечення та код стану, натисніть кнопку режиму або через 10 секунд ви автоматично повернетесь на домашню сторінку.

Вміст упаковки

Електрична розумна сушарка для рушників;    Інструкція з експлуатації, Папір для прикріплення на стіну;    Сумка для аксесуарів; інше.

NEX2                          Сумка для аксесуарів            Інструкція з експлуатації/Папір для

кріплення на стіну

Встановлення із застосуванням отворів

Етапи встановлення

- Перед установкою виберіть відповідне місце на стіні.

Рекомендована висота установки складає 1,7-1,8 м від верхньої частини виробу до підлоги, яку можна змінювати відповідно до різних потреб та з урахуванням зросту користувача.

2. Після визначення висоти приклейте папір, який додається в упаковці, на стіну, позначте верхні та нижні чотири отвори на стіні за допомогою олівця відповідно до папіру (шаблону для встановлення) та зробіть отвори.

3. Вбийте розширювальну трубу в просвердлений отвір молотком, вирівняйте розширювальну трубу врівень зі стіною, встановіть підвіску на кронштейні і затягніть її викруткою.

4. Зафіксуйте верхній і нижній кронштейни у підвісці і повісьте пристрій. Вкрутіть верхні та нижні гвинти та прикріпіть приховані наклейки на обох кінцях. Встановлення завершено.

Питання, які потребують уваги

- Перевірте тип стіни перед установкою та виберіть стіну

яка може витримати навантаження.

- Будь ласка, зверніть увагу на довжину шнура живлення

перед початком встановлення.

3.   Намагайтеся уникати сильного розбризкування води у ванній кімнаті.

4.   Використовуйте папір (шаблон для встановлення) для правильного встановлення

на стіні.

5. Пропорції шаблону для встановлення складають 1:1. Будь ласка, робіть отвори

відповідно до малюнка.

Важливі інструкції з техніки безпеки

- Щоб не допустити травмування дітей, висота встановлення електричної сушарки

повинна бути не менше 600 мм.

- Якщо шнур живлення пошкоджений, будь ласка, зверніться до професійного електрика для його заміни.

Технічні параметри виробу

| Назва | Електрична розумна сушарка для рушників |
| --- | --- |
| Модель | NEX | NEX1 | NEX2 |
| Розмір | 815 мм x 475 мм x 94 мм | 1025 мм x 475 мм x 94 мм | 875 мм x 395 мм x 94 мм |
| Вага | 4,63 кг | 5,63 кг | 4,15 кг |
| Кількість рейок | 8 шт. | 10 шт. | 8 шт. |
| Потужність | 260 Вт | 320 Вт | 260 Вт |
| Довжина шнура живлення | 1,2 м | 1,4 м | 1,4 м |
| Колір | Сріблястий/сірий |
| Номінальна напруга | 220В |
| Передачі | Низ Високотемпературна м’яка сушка, щоденна сушка та високотемпературна стерилізація |
| Додаток | Mijia |
| Рівень захисту (водонепроникність) | IPX4 |

Заводські налаштування за замовчуванням

Робочий режим: режим сушки

Передача нагріву в режимі сушки: щоденна сушка

Функція виявлення сушки: вимкнена

Час сушки: 6 годин

Задана температура в режимі нагріву: 22°C

Встановлені параметри в режимі управління часом: 24 години, щоденна сушка.

Таблиця несправностей виробу

| Пункти | Види несправностей |
| --- | --- |
| 1 | Екран завантаження не відображається |
| 2 | Пристрій не вмикається |
| 3 | Після запуску не відбувається нагрівання |
| 4 | Кнопки не реагують на натискання |

Інформація про замовника

| Ім’я користувача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Номер телефону |  |
| Назва та модель виробу |  |
| Дата покупки |  |