IMILAB EC4

Камера спостереження з акумулятором

Посібник користувача

Уважно прочитайте цю інструкцію перед початком використання виробу та

зберігайте її для подальшого застосування

Початок використання

Встановлення камери

IMILAB EC4	Зарядний кабель з   	з  	роз’ємом Micro-USB

Встановлення хаба

Монтажний кронштейн

Кріпильні  гвинти та анкери

IMILAB

Розумний хаб

Адаптер живлення      Кабель Ethernet

1.Кількість камер та аксесуарів залежить від комплекту поставки. 2.Тип адаптера живлення для хаба залежить від регіону.

EN-01

Огляд виробу

Хаб

3

1

2

4

8	5

6

7

| 1 | Світлодіодний індикатор стану | 5 | Порт живлення |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Слот для картки MicroSD | 6 | Порт Ethernet |
| 3 | Динамік | 7 | Зарядний USB - порт |
| 4 | Кнопка скидання | 8 | Попереджувальний сигнал |

EN-02

Камера

1

2

3	      	5

6

4

7

8

9

10

| 1 | Прожектор | 6 | Світлодіодний індикатор стану |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Об’єктив | 7 | Кріпильний отвір |
| 3 | Датчик освітленості | 8 | Динамік |
| 4 | Датчик руху | 9 | Кнопка синхронізації |
| 5 | Мікрофон | 10 | Зарядний USB - порт |

EN-03

Підключення хабу

- Підключіть хаб до домашнього маршрутизатора (роутера) за допомогою кабелю Ethernet, який постачається разом з виробом.

- Увімкніть хаб.

- Світлодіодний індикатор стану починає блимати помаранчевим кольором, після чого хаб готовий до налаштування.

Світлодіодний індикатор стану

EN-04

Налаштування системи

Завантажте Додаток та налаштуйте систему

- Завантажте Додаток Imilab Home з магазину додатків (для пристроїв ios) або google play (для пристроїв Android).

- Зареєструйте обліковий запис imilab home, а потім дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

EN-05

Встановлення камери

Виберіть висоту та місце

- Повісьте камеру на висоті 7-10 футів (2-3 м) над землею. Ця висота максимально збільшує діапазон виявлення рухів за допомогою датчика руху камери.

Поле зору камери                                         Зона виявлення рухів

2-3 м

До 26 футів (8 м)

EN-06

Монтаж камери

Камеру можна встановлювати як всередині приміщення, так і надворі.

- Просвердліть два отвори в стіні, використовуючи основу камери спостереження IMILAB EC4 як шаблон. Перед свердлінням рекомендується позначити місця розташування отворів олівцем. Діаметр кожного отвору становить приблизно 6 мм, а глибина - приблизно 30 мм.

- Вставте анкери в отвори.

EN-07

3.Міцно прикрутіть основу монтажного кронштейна до стіни.

4.Установіть відповідність між нижньою канавкою монтажної пластини камери та піднятою областю (виступом) на основі. Натискайте вниз, доки обидві поверхні не будуть розміщені на одному рівні, а потім поверніть камеру в будь - якому напрямку, щоб зафіксувати на місці в потрібному положенні.

EN-08

5.Міцно зафіксуйте камеру на монтажному кронштейні та відрегулюйте кут огляду, перевіривши відео трансляцію  у  Додатку.

УВАГА:

З метою уникнення будь - яких пошкоджень або травм, пристрій необхідно надійно прикріпити до стелі/стіни, як зазначено в інструкції з монтажу (встановлення).

Під час монтажу камери на стіну:

Будь ласка, зверніть увагу на той факт, що стіна повинна витримувати принаймні втричі більшу вагу у порівнянні з загальною вагою виробу.

EN-09

Зарядка камери

Спосіб 1

Спосіб 2

Зарядний пристрій USB 5В

EN-10

Опис світлодіодних індикаторів

| Стан індикатору хабу | Стан |
| --- | --- |
|  | Блимає синім кольором | Підключення до мережі в прогресі / ще не підключено |
|  | Світиться синім кольором | Успішне підключення до мережі / підключено |
|  | Блимає помаранчевим кольором | Очікування на з’єднання / триває прив’язка пристрою до Додатку |
|  | Світиться помаранчевим кольором | Хаб завантажується / Успішне скидання налаштувань / Триває оновлення прошивки |
|  | Спалахи синього та помаранчевого кольорів 3 рази по черзі | Не вдалося оновити прошивку |
|  | Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 5 секунд, доки індикатор не стане помаранчевим, а потім відпустіть кнопку. Блимає помаранчевим кольором | Під час процесу скидання налаштувань, хаб перезавантажиться Скидання виконано успішно і ви можете розпочати прив’язку |

EN-11

| Стан індикатору камери | Стан |
| --- | --- |
| Увімкнення/вимкнення | Натисніть і утримуйте кнопку синхронізації протягом 2 секунд поки індикатор не почне світитися постійним синім кольором | Ви почуєте мелодію увімкнення живлення |
|  | Натисніть і утримуйте кнопку синхронізації протягом 15 секунд поки світлодіодний індикатор не почне блимати червоним кольором | Ви почуєте мелодію вимкнення живлення |
| Зарядка камери | Для зарядки камери використовуйте USB, червоне світло блимає тричі | Починається зарядка |
|  | Світиться зеленим кольором | Повністю заряджена |
| Скидання налаштувань камери | Натисніть і утримуйте кнопку синхронізації протягом 8 секунд поки світлодіодний індикатор не почне блимати синім, потім відпустіть кнопку | Починається процес скидання налаштувань (камера перезавантажиться під час процесу скидання налаштувань) |
|  | Блимає синім кольором | Успішне скидання налаштувань |
|  | Світиться синім кольором (згасне через 5 секунд) | Успішне сполучення (прив’язка) |
|  | Спалахи синього та помаранчевого кольорів 3 рази по черзі | Сполучення не вдалося |
| Регулювання чутливості виявлення пасивним ІЧ - датчиком | Блимнув один раз помаранчевим кольором | Пасивний інфрачервоний датчик виявляє рух |
|  | Безперервно блимає помаранчевим кольором | Пасивний інфрачервоний датчик продовжує виявляти рух |

EN-12

Заява про безпеку виробу

Технічні характеристики

Назва: Камера IMILAB EC4 Модель: CMSXJ31A

Роздільна здатність: 2560x1440 Діафрагма: F1.6

Вхідна потужність: 5 V	2 A

Розміри виробу: 82 x 86.8 x 50 мм Робоча температура: -20 °C ~ 50 °C

FCC ID：2APA9-CMSXJ31A

Назва: Розумний хаб  IMILAB Модель: CMWG31B

Вхідна потужність: 12 V	1.5 A

Розміри виробу: 89.2 x 38 x 101.3 мм            Робоча температура: -10 °C ~ 45 °C        Розширювана пам'ять: картка MicroSD (до 64 GB)

Бездротовий зв'язок: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GГц

Дротове з’єднання: A 10/100M Інтерфейс Ethernet, що сам регулюється

FCC ID：2APA9-CMWG31B

EN-13

Запобіжні заходи

Відповідний робочий діапазон температур для цього виробу становить від -20 ℃ ~ 50 ℃. Не використовуйте виріб у середовищі з температурою вище або нижче зазначеного діапазону. Робочій діапазон температур під час зарядки для цього виробу становить від 0 ° C до 45 ° C. Не заряджайте виріб у середовищі з температурою вище або нижче зазначеного діапазону. Використання виробу в середовищі з низькою температурою або його зарядка при низькій температурі впливає на час роботи в режимі очікування. Фактичний час очікування залежить від середовища та манери і звичок використання виробу користувачем.

Для поліпшення продуктивності виробу, будь ласка, не розміщуйте об'єктив камери у напрямку к або поруч із світловідбиваючою поверхнею, такою як скляні вікна / двері та білі стіни, що призведе до того, що зображення буде виглядати надто яскравим у місцях, близьких до камери, і темнішим у місцях, що розташовані подалі, або змусить камеру створювати білі зображення.

Будь ласка, встановлюйте виріб у місцях з прийомом Wi-Fi та спробуйте розмістити пристрій там, де сильний сигнал Wi-Fi. Крім того, будь ласка, тримайте камеру спостереження подалі від металевих конструкцій, мікрохвильових печей або інших місць, які можуть впливати на потужність сигналу. Не замінюйте акумулятор в камері самостійно - якщо його не замінити належним чином, існує небезпека вибуху.

EN-14

Батарея (батарейний блок або батареї) не можна піддавати впливу сонячних променів, вогню або подібним умовам перегріву.

Цей виріб є камерою з низьким енергоспоживанням з вбудованою батареєю. Для запобігання надмірного зносу батареї не використовуйте функцію моніторингу в режимі реального часу протягом тривалого часу.

Не використовуйте пристрій у навколишньому середовищі з занадто високою або занадто низькою температурою, ніколи не піддавайте пристрій впливу сильних сонячних променів або впливу надто вологого середовища.

EN-15

Заява про відповідність Федеральної Комісії Зв’язку (FCC):

Зміни або модифікації, які не були безпосередньо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до скасування повноважень користувача експлуатувати обладнання. Це обладнання відповідає частині 15 Правил FCC.

Експлуатація можлива при наявності наступних двох умов:

1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і

2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Примітка: Це обладнання було протестоване та встановлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечити розумний захист від шкідливих перешкод у житловому приміщенні. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його не встановити та використовувати відповідно до інструкцій, це може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникатимуть у певній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

– Збільште відстань між обладнанням та приймачем.

EN-16

- Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключений приймач.

-  Зверніться по допомогу до продавця або досвідченого радіотелевізійного техніка.

Заява про вплив радіочастот: Це обладнання відповідає обмеженням FCC стосовно гранично допустимих доз опромінення, які встановлені для неконтрольованого середовища. Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати з мінімальною відстанню 20 см між джерелом випромінювання та людиною. Цей передавач не повинен розташовуватися спільно з будь-якою іншою антеною чи передавачем.

WEEE Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання.

Усі вироби з цим символом в подальшому будуть вважатися 	відпрацьованим електричним та електронним обладнанням 	(WEEE згідно з Директивою 2012/19/ЄС) яке не слід змішувати 	з несортованими побутовими відходами. Натомість, ви 	повинні захищати здоров’я людей та навколишнє середовище, передаючи своє відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевою владою. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров’я людей. Будь ласка, зв'яжіться з відповідними спеціалістами або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місце розташування, а також про умови таких пунктів збору.

EN-17

Декларація про відповідність нормативним вимогам ЄС

Цим, компанія Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу IMILAB EC4 відповідає Директиві 2014/53/ЄС.

Цим, компанія Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу IMILAB Розумний хаб відповідає Директиві 2014/53/ЄС.

EN-18