U70smeraMi Samnuaarlt Dash Cam 1S

Відеореєстратор

Інструкція з експлуатації

Зміст

Українська	1

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання виробу і збережіть її для застосування у майбутньому.

Огляд виробу

Мікрофон	Індикатор

Скидання

Слот для TF картки

USB порт

Гвинт

Динамік	Камера      Кнопка живлення

１

Встановлення

- Наклейте електростатичну наклейку.

Очистіть лобове скло та наклейте електростатичну

наклейку на рекомендовану ділянку, як показано на малюнку

праворуч.

Переконайтеся, що ви видалили бульбашки повітря між наклейкою

та склом.

- Встановіть кріплення камери на лобове скло.

Зніміть захисну кришку з кріплення і приклейте основу кріплення

до центру електростатичної наклейки. Переконайтеся, що корпус

відео реєстратора розташований паралельно землі.

Натисніть на кріплення, щоб щільно прикріпити його до електростатичної

наклейки.

- Підключіть USB-кабель до прикурювача.

Вирівняйте кабель з верхнім краєм лобового скла і закріпіть

його вздовж сторони розміщення пасажира та ящика для

рукавичок, як показано праворуч.

Підключіть кабель до адаптера живлення та вставте адаптер

в прикурювач.

Примітка. Гніздо прикурювача може розташовуватися в іншому

місці автомобіля. Зображення надано лише для довідки.

２

Ключові функції

Відеореєстратор має лише одну клавішу, і це клавіша живлення. Доступ до різних функцій можна отримати, натискаючи клавішу живлення різну кількість разів для кожної функції.

| Дія | Функція |
| --- | --- |
| Одне натискання | Увімкнення /вимкнення Wi-Fi |
| Натискання три рази поспіль | Форматування картки пам’яті |
| Натискання п’ять разів поспіль | Відновлення заводських налаштувань |
| Натискання та утримання | Вимкнення відео реєстратора |
| Швидке натискання | Увімкнення відео реєстратора |

Голосові команди

Відеореєстратор дозволяє виконувати швидке керування за допомогою голосових команд. Коли він увімкнений,

якщо ви промовите швидку команду, ця команда запустить відповідну функцію. Він підтримує наступні голосові

команди:

| Голосові команди | Функція |
| --- | --- |
| Зробити фото | Швидке фотографування |
| Записати відео | Запис екстреного відео кліпу і його збереження окремо в папці подій |

３

Посібник для користувача

Будь ласка, відскануйте QR-код, зображений нижче, щоб отримати онлайн - посібник для користувача. Будь ласка, використовуйте виріб відповідно до інструкції в посібнику користувача.

Встановлення Додатку

Будь ласка, використовуйте цей виріб із Додатком 70mai. Щоб завантажити та встановити Додаток, знайдіть «70mai» у Google. Play Store (Android) або App Store (iOS). Або ви можете завантажити Додаток після сканування  QR-коду нижче:

Точка доступу Wi-Fi відео реєстратора 70mai Smart Dash Cam 1S:

Назва точки доступу: 70mai_d06_XXXX (Перевірте назву точки доступу на етикетці на пристрої).

Пароль за замовчуванням: 12345678

Будь ласка, зверніться до посібника користувача в Інтернеті, щоб дізнатися, як встановити з’єднання.

.

４

Інструкції з техніки безпеки

- Відео реєстратор 70mai Smart Dash Cam 1S записує відео за межами транспортних засобів, що рухаються. Він не може захистити водіїв і пасажирів від будь-яких аварій. Ми не несемо жодної відповідальності, якщо користувач буде задіяний у будь-якій дорожньо-транспортній пригоді та/або нести будь-які збитки через несправність виробу, втрату інформації або роботу виробу.

- Через відмінності в типі транспортного засобу, перевагах водіння, навколишньому середовищі та інших відмінностях, частини виробу за певних обставин або сам виріб може не працювати належним чином. Пристрій може записувати з помилками через втрату джерела живлення, аномальну температуру та/або вологість, зіткнення, пошкодження картки TF та через інші причини. Ми не гарантуємо, що всі записані відео будуть повністю врятовані в будь-якій ситуації. Зображення, записані цим виробом, є лише для довідки.

- Встановлюйте виріб правильно. Не закривайте водієві поле зору. Не перекривайте подушки безпеки. Тримайте виріб на відстані не менше 20 см від водія та пасажирів. Неправильна установка виробу може спричинити поломку виробу або травмувати користувача.

- Тримайте цей виріб подалі від сильних магнітних полів, щоб уникнути пошкодження.

- Не вставляйте та не виймайте TF-карту, коли виріб працює, щоб не пошкодити TF-карту.

- Використовуйте TF-карту об’ємом від 16 ГБ до 64 ГБ зі швидкістю читання та запису не нижче 10 класу. Відформатуйте TF - картку перед її використанням.

- TF-карта може бути пошкоджена після багаторазового використання. Замінюйте TF-картки вчасно, щоб підтримувати належну якість запису. Ми не несемо жодної відповідальності за несправність TF-карт.

- Виріб може записувати та зберігати кадри дорожньо-транспортних пригод, але ми не гарантуємо, що всі аварії будуть записані та збережені. Невеликі зіткнення можуть не бути виявлені датчиком, тому кадри не можуть бути розміщені серед відеозаписів події.

- Не використовуйте цей виріб при температурах вище 60℃ або нижче -10℃.

- Акумулятор може розрядитися, якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу. Вас можуть попросити скинути налаштування часу на пристрої, коли ви знову ввімкнете пристрій.

- Не струшуйте і не натискайте на виріб. Сильні удари або трясіння можуть завдати непоправної шкоди виробу.

- Не очищайте цей виріб хімічними розчинниками або миючими засобами.

- Використовуйте цей виріб у межах закону.

- Будь ласка, зверніть увагу, що під час роботи пристрою температура корпусу підвищується.

Вміст упаковки

- Відеореєстратор 70mai Smart Dash Cam 1S ×1

- USB кабель×1

- Адаптер живлення×1

- Електростатична наклейка×1

- Термостійкий клей (нанесений на монтажний кронштейн)×1

- Інструкція з експлуатації×1

Технічні характеристики

Назва моделі: Midrive D06 Роздільна здатність: 1080P, 30FPS Поле зору: 130°

ОЗП: 512Mb

Розширене сховище: MicroSD картка, 16GB~64GB, Клас 10 або вище  Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ггц

Робоча частота: 2412-2472MГц Макс. Вихідна потужність: 15.20дБм

Цим компанія, 70mai Co., Ltd. заявляє, що цей відеореєстратор 70mai Smart Dash Cam 1S відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС.

Служба підтримки: help@70mai.com

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.70mai.com

Виробник: 70mai Co., Ltd

Адреса: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Шанхай, Китай.

６

FCC

Заява про відповідність Федеральної Комісії Зв’язку (FCC):

- Це обладнання відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація можлива при наявності наступних двох умов:

- цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і

- цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

- Зміни або модифікації, які не були безпосередньо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до скасування повноважень користувача експлуатувати обладнання.

Примітка: Це обладнання було протестоване та встановлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечити розумний захист від шкідливих перешкод у житловому приміщенні.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його не встановити та використовувати відповідно до інструкцій, це може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникатимуть у певній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

– Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

– Збільште відстань між обладнанням та приймачем.

-  Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключений приймач.

-  Зверніться по допомогу до продавця або досвідченого радіотелевізійного техніка.

Заява про вплив радіочастот:

Це обладнання відповідає обмеженням FCC стосовно гранично допустимих доз опромінення, які встановлені для неконтрольованого середовища. Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати з мінімальною відстанню 20 см між джерелом випромінювання та людиною. Цей передавач не повинен розташовуватися спільно з будь-якою іншою антеною чи передавачем.

７

# Text boxes

Монтажний кронштейн