Датчик руху

Короткий посібник для експлуатації датчика руху

Огляд виробу

Датчик руху Aqara виявляє рух людини за допомогою пасивного інфрачервоного датчика. Він працює з іншими розумними аксесуарами для налаштування різних сценаріїв, наприклад, автоматичне вмикання або вимикання світла при виявленні руху або його відсутності. Він споживає мало енергії. Для його встановлення не потрібні інструменти, ви можете просто розмістити або приклеїти його майже в будь - якому місці.

- Потрібен хаб.

- Щоб активувати датчик руху Aqara з технологією HomeKit, потрібен хаб Aqara. Більш детальна інформація доступна на сайті www.aqara.com.

- Цей виріб призначений тільки для використання всередині приміщень.

Кнопка скидання

Світловий індикатор       Довге натискання протягом 3 с: Скидання

Коротке натискання: Перевірка ефективного діапазону

Об’єктив  Френеля

Ізоляційний матеріал

Підставка

Швидке налаштування

- Будь ласка, додайте хаб до Додатку відповідно до інструкцій, які викладені у короткому посібнику стосовно експлуатації хаба.

- Будь ласка, перед використанням зніміть ізоляційний матеріал з акумулятора.

- Будь ласка, відкрийте Додаток, торкніться «Домашня сторінка», а потім натисніть «+» у верхньому правому куті, щоб увійти на сторінку «Додати пристрій (аксесуар)». Виберіть «Датчик руху» та додайте його відповідно до інструкцій.

* Якщо з'єднання не вдається, будь ласка, перемістіть аксесуар ближче до шлюзу (хабу) та повторіть спробу.

Встановлення

Перевірка ефективного діапазону: Один раз натисніть кнопку скидання на аксесуарі після його розміщення в бажаному місці. Якщо хаб видає голосові підказки, це означає, що аксесуар може ефективно спілкуватися з хабом.

- Уникайте металевих поверхонь, щоб довести до максимуму силу сигналу.

Варіант 1: Розмістіть датчик руху в бажаному місці.

Варіант 2: Зніміть захисну плівку (кругла наклейка всередині коробки) та прикріпіть аксесуар до потрібної поверхні.

Зняття захисної плівки                             Прикріплення до бажаної поверхні

Варіант 3: Приклейте датчик руху до підставки та приклейте підставку в те місце, де вам потрібно.

- Будь ласка, переконайтеся, що поверхня чиста і суха.

- Рекомендована висота установки - від 1,2 м до 2,1 м. Якщо висота установки нижче за 1,2 м, площа виявлення зменшиться: якщо вище за 2,1 м, зона виявлення може мати сліпі плями (невидимі зони).

Зона ефективного виявлення – вид збоку

* Зверніть увагу, що під час встановлення об’єктив повинен бути вирівняний відповідно до зони виявлення і розміщуйте або приклеюйте його якомога ближче до краю столу або шафи.

Зона ефективного виявлення – вид зверху

*Визначте аксесуар: відкрийте Додаток, перейдіть до сторінки «Список пристроїв (Аксесуари)". Одноразово натисніть кнопку скидання на аксесуарі. Якщо хаб видає голосові підказки та відповідний значок аксесуара блимає у Додатку, це означає, що аксесуар ідентифіковано.

* Тільки Додаток Aqara Home та Додаток Aqara підтримують цю функцію.

Технічні характеристики

Модель: RTCGQ11LM

Розміри: 30 × 30 × 33 мм (1.18 × 1.18 × 1.30 дюймів.) Протокол бездротового зв’язку: Zigbee

Батарея: CR2450

Максимальна відстань виявлення: 7 м;

Максимальний кут виявлення: 170°;

Робоча температура: -10° – +45°C;

Робоча вологість: 0 – 95% RH, без конденсації.

Служба підтримки онлайн: www.aqara.com/support

Email: support@aqara.com

Виробник: Lumi United Technology Co., Ltd.

Адреса: 8-ий поверх, Долина мудрості Цзиньци, вулиця Танглинг № 1, проспект Люсянь, жилий район Таоюань, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай.

# Text boxes

Українська

Українська

Українська

Українська