P E T O N E E R

01/ Огляд виробу

Контактний елемент                                                                                                           Кришка

Сіліконова водопровідна трубка                                                                                                                   Кронштейн фільтра

Насос постійного струму                                                                                                                                    Ємність для зберігання води

Світлодіодний індикатор

Кнопка                                                                                Оболонка

Шнур живлення

Фф

Фільтр

02/ Правила використання

Модель: FSWO3O-M

- Чистка

При очищенні ємності з водою та верхньої кришки,

не мийте безпосередньо сам контакт та не замочуйте у воді.

Фільтруючий елемент слід замочити у воді на 1-3 хвилини,

а оболонку очистити сухою тканиною.

.

03/ Підключення до Додатку Mijia

2. Додавання води

Залийте воду. Не перевищуйте

рівень води.

- Підключення живлення

Підключіть шнур живлення та увімкніть живлення. Індикатор блимає по черзі червоним та синім кольором і пристрій починає працювати.

3. Збирання

Зберіть по черзі ємність для зберігання води, верхню кришку та фільтруючий елемент і покладіть їх у оболонку

Примітка: фіксація фільтруючого елементу спрямована вниз

- Заміна фільтруючого елементу

Рекомендується замінювати фільтруючий елемент через кожні зо днів.

Примітка: фільтруючий елемент перед використанням слід замочити у воді на 1-3 хвилини.

Примітка: фіксація фільтруючого елементу спрямована вниз

Цей виріб був підключений до Додатку Mijia, його можна контролювати за допомогою цього Додатку та взаємодіяти з іншими пристроями.

Скануйте QR-код або знайдіть "Mijia" у магазині Додатків, завантажте та встановіть

Додаток Mijia. Відкрийте домашню сторінку Додатку Mijia, натисніть "+" у верхньому

правому куті домашньої сторінки, щоб додати пристрій відповідно до підказки у програми.

04/ Індикатори та кнопки

| Індикатор стану | Блакитне світло завжди світиться | Працює |
| --- | --- | --- |
|  | Блакитне світло блимає | Попереджає про необхідність замінити фільтруючий елемент |
|  | Червоне світло блимає | Попереджає про нестачу води |
|  | Червоне і блакитне світло блимнули один раз | Увімкніть автоматичну перевірку |
| Індикатор WiFi | Жовте світло швидко блимає | Очікує з’єднання |
|  | Блакитне світло завжди світиться | Успішно підключено до роутера |
|  | Блакитне світло блимає | Роз’єднання та повторне з’єднання |
|  | Жовте світло повільно блимає | Відбувається оновлення |
|  | Не світиться (вимкнений) | Відключення функції розподільної мережі |
| Кнопка хоста | Швидко натисніть, коли блакитне світло індикатору стану блимає | Перезавантаження (перезапуск) фільтруючого елементу |
|  | Натисніть та утримуйте 5 секунд | Відновлення заводських налаштувань |

05/ Декларування небезпечних речовин

| Назва | Шкідливі речовини або елементи |
| --- | --- |
|  | свинець | ртуть | кадмій | хром | ПБД | ПБДЕ |
| Пластикова оболонка | О | О | О | О | О | О |
| Ємність для води | О | О | О | О | О | О |
| Монтажна плата | О | О | О | О | О | О |
| Кабель | О | О | О | О | О | О |
| Водяний насос | О | О | О | О | О | О |

www.petoneer.com

06/ Усунення несправностей           08/ Питання, які потребують уваги

| Порушення працездатності | Причина несправності |
| --- | --- |
| Червоне світло індикаторної лампи блимає, і немає води | 1. Можливо, верхня кришка не закрита належним чином, і контакт не на місці |
|  | 2. У ємності для води не вистачає води, будь ласка, додавайте воду вчасно |
| Блакитне світло та червоне світло блимають по черзі, і вода надходить | Дефіцит води неминучий, будь ласка, додавайте воду вчасно |

  - Будь ласка, використовуйте виріб у приміщенні.

  - Перед початком чищення пристрою, будь ласка, вимкніть живлення, не мийте безпосередньо контактний елемент та не занурюйте його у воду; будь ласка, чистите оболонку сухою тканиною.

  - Будь ласка, тримайте контактний елемент сухим. Якщо контактний елемент забруднений, будь ласка, протріть його сухою тканиною.

  - Діти повинні користуватися цим пристроєм тільки під наглядом дорослих.

  - Будь ласка, поставте пристрій на горизонтальну поверхню, щоб запобігти  перекиданню, яке може

спричинити виток води, що, в результаті призведе до неналежної роботи пристрою.

6. Будь ласка, бережіть шнур живлення, щоб домашні тварини не кусали дроти.

7. Цей пристрій підходить для котів або маленьких собак.

07/ Основні параметри

Модель:FSW030-M

Вхід: 5В 1A

Об’єм води:1.9 літрів

Довжина шнура живлення:1.2 метра

Розмір:180*175*147мм

Вага:750 г

Режим зв’язку: WiFi (2.4ГГц)