Електричний мотор для розумних штор	01

Інструкція з експлуатації

Ознайомлення з виробом

Aqara Smart Roller Shade Controller - це електричний мотор для розумних штор, який може автоматизувати звичайні рулонні штори, жалюзі Shangri-La та інші штори. Він має вбудований модуль бездротового зв'язку Zigbee. У парі з пристроєм-концентратором він може виконувати такі функції, як дистанційне керування, час відкриття та закриття штор та інтелектуальне з'єднання кількох пристроїв.

*Цей виріб повинен бути пов'язаний із пристроєм Aqara з функцією концентратора.

RJ11 роз’єм

Кнопка «Вгору» Кнопка зупинки Кнопка «Вниз»

Кнопка скидання

Інструкції стосовно встановлення

Купол

Опора ходу

220-230В~50Гц

1 Синій дріт=Нейтральний (нуль)   2 Коричневий дріт=Під напругою

3 Жовто-зелений дріт = Заземлення

Вставте мотор у стінку затворної труби і міцно закріпіть. Підключіть блок управління до інтерфейсу RJ11.

Примітки

- Оскільки процес встановлення цього виробу передбачає наявність сильного струму, довірте установку штор професіоналам, які мають досвід і зможуть виконати установку виробу відповідно до технічних характеристик штор;

- Цей виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Будь ласка, не використовуйте його у вологому середовищі або на вулиці;

- Не допускайте попадання вологи на виріб і не проливайте на нього воду чи іншу рідину;

- Тримайте виріб подалі від джерела тепла;

- Не намагайтеся обслуговувати виріб самостійно. Технічне обслуговування повинен виконувати уповноважений спеціаліст;

- При нормальному використанні це обладнання слід тримати на відстані не менше 20 см між антеною та користувачем.

Швидке налаштування

- Перш ніж активувати аксесуар, будь ласка, переконайтеся, що у вас завантажено Додаток Aqara Home та встановлено концентратор (хаб) Aqara.

- Відкрийте Додаток, натисніть «+» у верхньому правому куті домашньої сторінки, увійдіть на сторінку «Додати пристрій (аксесуар)», виберіть Aqara Smart Roller Shade Controller і дійте відповідно до підказок.

*Якщо додавання не вдається, перемістіть концентратор ближче до пристрою та повторіть спробу.

Перевірка ефективної відстані: у попередньо вибраному місці встановлення натисніть один раз кнопку скидання на пристрої, і хаб видасть звуковий сигнал про те, що пристрій і хаб можуть ефективно взаємодіяти.

Інструкції з експлуатації

| Функція | Інструкції з експлуатації |
| --- | --- |
| Встановлення межі ходу вгору/ вниз | Відрегулюйте та встановіть штору до потрібної точки (межі) руху вгору/вниз за допомогою кнопок «вгору», «вниз» і кнопки зупинки. Після визначення положення натисніть кнопку зупинки 5 разів поспіль, і мотор почне обертатися вперед і назад по одному разу, вказуючи на те, що межа ходу вгору/вниз встановлена ​​успішно. |
| Видалення межі ходу | Одночасно натискайте кнопку «вгору» + кнопку «вниз» протягом 3 секунд. Після того, як синє світло засвітиться, світло індикатору послабиться. Мотор буде виконувати короткочасне обертання вперед і назад, що вказує на те, що межі ходу були успішно видалені. |
| Зміна напрямку мотору | Довго натискайте кнопку зупинки протягом 5 секунд і відпустіть її після того, як індикатор засвітиться синім кольором. Мотор буде виконувати короткочасне обертання вперед і назад, що вказує на успішну зміну напрямку обертання мотору. |

Опис стану світлового індикатору

| Колір індикатору | Опис стану |
| --- | --- |
| Синє світло блимає | Увімкнення або натискання кнопки |
| Синє світло безперервно світиться | Пристрій підключено до мережі і мотор працює |
| Синє світло продовжує швидко блимати | Підключення до мережі |
| Індикатор повільно блимає червоним кольором | Пристрій не підключено до мережі, а мотор працює |

Основні параметри

Назва виробу: Електричний мотор для розумних штор

Модель виробу: SRSC-M01

Номінальна напруга: 220-230В~ 50Гц Номінальна потужність: 121Вт

Номінальний струм: 0.53 A

Виконавчий стандарт: Q/QLML016 Робоча температура:-10 ~+40

Робоча вологість: 10%~95% RH, без конденсації       Діаметр труби: 35 мм

Номінальний крутний момент: 8N·m

Номінальна швидкість обертання: 17 об/хв

Бездротовий зв'язок: Zigbee                                                                                                                                                                                Режим роботи: короткочасний S2 до 4 хв.

Робоча частота Zigbee: 2405-2480 MГц                                                           Максимальна вихідна потужність Zigbee: ≤13 дБм

Онлайн - обслуговування клієнтів: www.aqara.com/support

Email: support@aqara.com

Виробник: Lumi United Technology Co., Ltd.

Адреса: 8-й поверх, Долина мудрості JinQi, No.1 Tangling Road, проспект Люсянь, житловий район Таоюань, провінція Наньшань, Шеньчжень, Китай.

Попередження:

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Важливі інструкції з техніки безпеки. Для безпеки користувачів важливо дотримуватися цих інструкцій. Збережіть ці інструкції.

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Важливі інструкції з техніки безпеки. Дотримуйтесь усіх без виключення інструкцій, оскільки неправильне встановлення може призвести до серйозних травм.

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: під час очищення, технічного обслуговування та заміни деталей мотор необхідно відключити від джерела живлення.

- Цим пристроєм не можна користуватися дітям віком до 8 років. Це не іграшка, і діти не повинні гратися з пристроєм. Діти не повинні виконувати очищення та обслуговування пристрою. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і старше або особи зі зниженими можливостями, якщо вони отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють всі можливі небезпеки, які з цим пов’язані.

- Не дозволяйте дітям гратися з нерухомими елементами керування. Тримайте пульти дистанційного керування подалі від дітей.

- Якщо шнур живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або особи з подібною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

- Шнур живлення цього приводу можна замінити лише на той самий тип кабелю, який постачається виробником приводу.

- Регулярно перевіряйте установку на предмет дисбалансу та ознак зносу або пошкодження пружин та кріплень кабелів. Не використовуйте пристрій, якщо необхідні ремонт або регулювання. Рекомендується перевіряти виріб раз на рік.

- Не використовуйте пристрій, коли поблизу виконується прибирання, наприклад, миття вікон.

- Від'єднайте привод від джерела живлення або вимкніть автоматичне керування, коли поблизу виконується прибирання, наприклад, миття вікон.

- Перед установкою приводу від'єднайте всі непотрібні шнури або компоненти та вимкніть будь-яке обладнання, яке зараз не потребує надходження живлення.

- Передбачте можливість аварійного відключення живлення мотора, наприклад, комутацію через розетку на висоті не більше 1,8 м.

- Привід призначений для відкривання та закривання механізму рулонних штор.

- Рівень шуму приводу за шкалою А дорівнює або не перевищує 70 дБ (А), наприклад, за технікою запису LpA ≤70 дБ (A).

Примітки

Номінальний час роботи складає 4 хвилини;

Мінімальний діаметр каналу, необхідний для встановлення трубчастих приводів дорівнює 35 мм.

Декларація про відповідність нормам ЄС

Цим компанія, [Lumi United Technology Co., Ltd.]

заявляє, що цей тип радіообладнання [Aqara Smart Roller Shade Controller, SRSC-M01] відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність нормам ЄС можна знайти за адресою: https://www.aqara.com/DoC/.

WEEE Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання.

Усі вироби з цим символом в подальшому будуть вважатися відпрацьованим електричним та електронним обладнанням (WEEE згідно з Директивою 2012/19/ЄС), яке не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Натомість, ви повинні захищати здоров’я людей та навколишнє середовище, передаючи своє відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевою владою. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров’я людей. Будь ласка, зв'яжіться з відповідними спеціалістами або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місце розташування, а також про умови таких пунктів збору.

# Text boxes

Кабель живлення

Мотор

Блок управління

Стопорне кільце

Бігунок

Опора торцевої заглушки

℃