Мотор для рулонних штор               Інструкція з експлуатації

·1

Ознайомлення з виробом

Мотор для рулонних штор E1 — це розумний виріб на основі Zigbee 3.0, який може допомогти вам керувати кульковими ланцюжками ваших штор/жалюзі та перетворити існуючу штору на розумну. Завдяки хабу Aqara з підтримкою Zigbee 3.0 він може реалізовувати такі функції, як дистанційне керування та контроль за допомогою таймеру через Додаток Aqara Home, а також працювати з іншими інтелектуальними пристроями для створення системи автоматизації розумного будинку.

*Потрібен хаб Aqara з підтримкою Zigbee 3.0. Деякі функції підтримуються лише певними моделями шлюзів. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт www.aqara.com/support for more details.

Кнопка «Вгору»

Кнопка «Вниз»

Індикатор

Кнопка скидання	Порт USB Тип-C

Попередження

- Цим виробом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з відсутністю досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом дорослих або їм були надані інструкції щодо безпечного використання виробу та вони розуміють всі небезпеки, які можуть бути пов'язані з використанням цього виробу.

- Діти не повинні гратися з пристроєм.

- Діти не повинні виконувати очищення та обслуговування пристрою без нагляду дорослих.

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: під час очищення, технічного обслуговування та заміни деталей мотор необхідно відключити від джерела живлення.

- Він повинен живитися тільки при наявності ізольованої або безпечної наднизької напруги (SELV).

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Важливі інструкції з техніки безпеки. Для безпеки користувачів важливо дотримуватися цих інструкцій. Збережіть ці інструкції.

- Не дозволяйте дітям гратися з нерухомими елементами керування.

- Часто перевіряйте установку на наявність дисбалансу та ознак зносу або пошкодження пружин та кріплень кабелів. Не використовуйте пристрій, якщо необхідні ремонт або регулювання.

- Не використовуйте пристрій, коли поблизу виконується прибирання, наприклад, миття вікон.

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Важливі інструкції з техніки безпеки. Дотримуйтесь усіх інструкцій, оскільки неправильне встановлення може призвести до серйозних травм.

- Перед установкою приводу від'єднайте всі непотрібні шнури або компоненти та вимкніть будь-яке обладнання, яке зараз не потребує надходження живлення.

- Характеристики приводної частини повинні бути сумісні з номінальним навантаженням та номінальним часом роботи.

- Цей прилад містить батарейки, які не підлягають заміні.

- Нерухомі елементи керування мають бути добре видимі після встановлення.

Підготовка перед використанням

- Потрібен смартфон або планшет, який підтримує Wi-Fi або стільникову мережу (з системою iOS або Android).

- Потрібен хаб Aqara з підтримкою Zigbee 3.0 (відстань між цим виробом і хабом має бути в межах 30 м).

- Завантажте та встановіть Додаток Aqara Home.

- Потрібен перфоратор (він повинен бути оснащений свердлом діаметром φ5).

- Будь ласка, переконайтеся, що є з'єднання Wi-Fi і Інтернет з'вязок стабільний.

- Будь ласка, заряджайте мотор для рулонних штор E1 приблизно протягом 2 годин 30 хвилин.

- Вага та розміри шторки, що приводиться в рух, повинні бути сумісні з номінальним крутним моментом та номінальним часом роботи.

- Примітка: аксесуари сумісні лише з кульковими ланцюжками, які відповідають наведеним нижче стандартам:

Пластикові та металеві кульки товщиною 3-6 мм

Встановлення пристрою

Відскануйте QR-код, який зображений нижче, щоб переглянути інструкції із встановлення.

Виберіть місце встановлення.

Спочатку зніміть кришку з пристрою.

Виберіть пластину, що обертається і відповідає кульковому ланцюжку, враховуючи рекомендації на ілюстрації, і встановіть її на вихідний вал пристрою.

Кульки діаметром 3 - 4.5 мм (найбільш популярні)

Кульки діаметром 4.5

– 6 мм, та кулькові шнури зі з’єднувачем  (товщина з’єднувача повинна бути  меншою за 6 мм)

Повісьте кульковий ланцюжок на пластину пристрою та щільно потягніть його вниз (не дуже туго), міцно тримайте кульковий ланцюжок та утримуючи пристрій на стіні, знайдіть відповідне місце для встановлення.

√	×

Будь ласка, переконайтеся, що кульковий ланцюжок встановлений правильно і не перехрещується.

Утримуйте пристрій у відповідному положенні та натисніть кнопку «Вгору» або кнопку «Вниз» на пристрої, щоб переконатися, що кульковий ланцюжок рівномірно обертається і не зісковзує (знову натисніть кнопку «Вгору» або кнопку «Вниз», щоб зупинити мотор під час обертання).

Увага: не затягуйте ланцюжок занадто сильно

Тримайте пристрій у вибраному для встановлення положенні та обведіть олівцем на стіні форму пристрою вздовж його днища.

Зніміть задню кришку пристрою і закріпіть її в положенні приблизно на 3-5 мм вниз від позначки. Використовуйте гвинти, щоб закріпити виріб. Після фіксації задньої кришки встановіть пристрій разом із кульковим ланцюжком назад на задню кришку.

Натисніть на ручку, щоб зняти задню кришку

Зніміть захисну плівку з головної кришки та встановіть її назад на пристрій. Установка завершена.

Прив’язка пристрою та ініціалізація

  - Перш ніж активувати аксесуар, будь ласка, переконайтеся, що ви завантажили Додаток Aqara Home і у вас встановлений хаб Aqara на основі Zigbee.

  - Будь ласка, відкрийте Додаток, торкніться «Home», а потім натисніть «+» у верхньому правому куті, щоб увійти на сторінку «Додати пристрій (аксесуар)». Виберіть «Roller Shade Driver E1» та хаб, до якого потрібно підключитися, і додайте його відповідно до інструкцій у Додатку Aqara Home. Натисніть і утримуйте кнопку RESET (скидання) протягом 5 секунд і дочекайтеся голосової підказки від хабу.

Налаштування діапазону обертання пристрою

- Після підключення пристрою до мережі ви можете встановити діапазон обертання пристрою за допомогою Додатку Aqara Home; клацніть на картці пристрою на домашній сторінці Додатку Aqara Home і дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб встановити діапазон обертання.

- Коли пристрій не підключено до мережі, діапазон обертання пристрою також можна встановити за допомогою кнопок.

Операції з кнопками

Налаштування діапазону повороту

Видалення діапазону повороту

Після встановлення пристрою натискайте одночасно кнопки «Вгору» та «Вниз» протягом 3 секунд, поки індикатор не стане синім, а потім відпустіть їх.

Налаштування повністю відкритого положення

Після видалення діапазону повороту відрегулюйте фактичне положення штори, щоб вона була повністю відкрита; для цього натисніть кнопку «Вгору» або кнопку «Вниз», а потім натисніть кнопку «Вгору» 5 разів поспіль. Якщо індикатор перетвориться на синій колір і блимне 3 рази, це означає, що налаштування успішно виконано.

Налаштування повністю закритого положення

Після встановлення повністю відкритого положення, відрегулюйте фактичне положення штори, щоб вона була повністю закрита; для цього натисніть кнопку «Вгору» або кнопку «Вниз», а потім натисніть кнопку «Вниз» 5 разів поспіль. Якщо індикатор перетвориться на синій колір і блимне 3 рази, це означає, що налаштування успішно виконано. Після встановлення повністю відкритого і повністю закритого положень, налаштування діапазону повороту завершено.

Зміна напрямку мотору на протилежний

Якщо натиснути кнопку, напрямок якої протилежний фактичному напрямку повороту рулонної штори, напрямок повороту мотору можна змінити, натиснувши кнопку RESET (скидання) тричі; а потім, якщо індикатор стає синім і продовжує світитися 1 секунду, це вказує на те, що напрямок повороту мотору змінено на протилежний.

Управління пристроєм (після встановлення діапазону повороту)

| Призначення | Операція |
| --- | --- |
| Згорнути рулонну штору | Натисніть кнопку «Вгору» - мотор продовжує рухатися вгору, поки штора повністю не відкриється |
| Розгорнути рулонну штору | Натисніть кнопку «Вниз» - мотор продовжує рухатися вниз, поки штора повністю не зариється |
| Зупинка рулонної штори | Натисніть кнопку «Вниз» або «Вгору» поки штора рухається – мотор зупиниться |
| Видалення діапазону повороту | Одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Вгору» та «Вниз» протягом трьох секунд |
| Зворотний напрямок повороту мотору | Натисніть кнопку RESET (скидання) 3 рази поспіль (після цієї операції синій індикатор засвітиться на 1 секунду, а потім згасне) |
| Перевірка стану мережі | Натисніть кнопку RESET (скидання), якщо індикатор синій, це означає, що пристрій підключений до мережі. Натисніть кнопку RESET (скидання), якщо індикатор червоний, це означає, що пристрій не підключений до мережі |

| Відновлення пристрою до заводських налаштувань та вхід пристрою у стан конфігурації мережі | Натисніть і утримуйте кнопку RESET (скидання) протягом 5 секунд, поки індикатор не стане синім та не почне блимати безперервно: На даний момент пристрій відновлюється до заводських налаштувань і переходить у стан конфігурації мережі. Стан конфігурації мережі може тривати 30 секунд, і протягом цього періоду: а. Якщо пристрій успішно підключено до мережі, індикатор припинить блимати. б. Якщо щось піде не так, і пристрій не може підключитися до мережі, червоний індикатор незабаром засвітиться, а потім згасне. c. Якщо жодної операції не відбувається, індикатор згасне через 30 секунд і процес підключення до мережі закінчиться. |
| --- | --- |

Зарядка пристрою

Коли USB-кабель підключено, індикатор засвітиться синім кольором та блимне 3 рази.

Коли USB-кабель підключено, індикатор буде світитися червоним кольором, доки акумулятор повністю не зарядиться.

Якщо акумулятор повністю заряджений, індикатор згасне.

Налаштування пристрою

Увійдіть на домашню сторінку пристрою, натисніть значок «...» у верхньому правому куті, щоб перейти на сторінку налаштувань пристрою, де можна встановити таймер, автоматизацію, тип рулонних штор тощо.

Технічні характеристики виробу

Мотор для рулонних штор E1 Колір: Білий

Модель виробу: RSD-M01

(R-Roller, S-Shade, D-Driver, M-Motor, 01-перше покоління) Протокол бездротового зв’язку: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

Розміри: 43×38.5×175 мм (1.69×1.52×6.89 дюймів) Робоча температура: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)                                        Робоча вологість: 0-95% RH, без конденсації

Вміст упаковки: Мотор для рулонних штор E1 × 1, Гвинт × 2, Розширювальна трубка × 2, Двостороння клейка стрічка × 1, Запасна обертова пластина × 3, Кабель USB-C та USB-A × 1

Тип батареї: літієва батарея (не замінюється)

Номінальний вхід: 5В 1A

Загальне споживання енергії: 5Вт

Тривалість роботи: Два місяці (передбачається, що рулонна штора 1.8 м*1.8 м піднімається та опускається раз на день)

Попередження стосовно Zigbee

Робоча частота Zigbee: 2405-2480 МГц         Максимальна вихідна потужність Zigbee ≤ 13 дБм

При нормальному використанні це обладнання слід тримати на відстані не менше 20 см між антеною та користувачем.

Декларація про відповідність нормам ЄС

Цим компанія, Lumi United Technology Co., Ltd. заявляє, що цей тип радіообладнання, Мотор для рулонних штор E1, RSD-M01 відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність нормам ЄС можна знайти за адресою: https://www.aqara.com/DoC/

WEEE Інформація про утилізацію та переробку відходів

електронного та електричного обладнання

Усі вироби з цим символом в подальшому будуть вважатися відпрацьованим електричним та електронним обладнанням (WEEE згідно з Директивою 2012/19/ЄС), яке не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Натомість, ви повинні захищати здоров’я людей та навколишнє середовище, передаючи своє відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевою владою. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров’я людей. Будь ласка, зв'яжіться з відповідними спеціалістами або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місце розташування, а також про умови таких пунктів збору.

Онлайн - обслуговування клієнтів: www.aqara.com/support Електронна пошта служби підтримки клієнтів: support@aqara.com Website: www.aqara.com

Виробник: Lumi United Technology Co., Ltd.

Адреса: 8-й поверх, Долина мудрості Цзіньці, дорога Танлінг № 1, проспект Люсянь, житловий район Таоюань, провінція Наньшань, Шеньчжень, Китай. Зроблено в Китаї.

# Text boxes

RESET	5V

1

2

3

4

5mm

5

6

7

1

2

3

4