Розумна розетка

Короткий посібник для експлуатації розумної розетки

Огляд виробу

Розумна розетка Aqara вмикає або вимикає живлення домашньої побутової техніки. Вона працює сумісно з контролером (хабом) для забезпечення таких функцій, як дистанційне керування через Додаток та управління задачами за розкладом. Разом з іншими розумними аксесуарами, вона здатна зробити ваш дім більш цікавим, розумним та комфортним.

- Цей пристрій вимагає наявності сумісного хабу Zigbee.

- Для робот із технологією HomeKit необхідний спеціальний хаб.

- Більш детальна інформація доступна на сайті www.aqara.com.

- Цей виріб призначений тільки для використання всередині приміщень.

Кнопка для натискання

Одноразове натискання:

увімкнення/вимкнення

Довге натискання протягом 5 с:

Повторне підключення

Світловий індикатор

Розетка мережі живлення

Коротке натискання 3 рази: Перевірка

ефективного діапазону

Попередження

- Нічім не накривайте розетку, коли вона підключена до мережі.

- Напруга відсутня тільки коли розетка повністю відокремлена від мережі.

- Не підключайте декілька розеток послідовно.

- Не використовуйте її у вологому середовищі.

Встановлення

Підключіть розумну розетку до джерела живлення. Якщо індикатор блимне синім кольором один раз, це означає, що живлення подається належним чином.

Швидке налаштування

1. Будь ласка, додайте хаб до Додатку відповідно до інструкцій, які викладені в короткому посібнику для експлуатації хаба.

2. Будь ласка, відкрийте Додаток, торкніться «Домашня сторінка», а потім натисніть «+» у верхньому правому куті, щоб увійти на сторінку «Додати пристрій (аксесуар)». Виберіть «Розумна розетка» та додайте її відповідно до інструкцій.

* Якщо з'єднання не вдається, будь ласка, перемістіть розумну розетку ближче до хабу, увімкніть її та повторіть спробу.

Перевірка ефективного діапазону: Швидко натисніть кнопку на аксесуарі 3 рази. Якщо хаб видає голосові підказки, це означає, що аксесуар може ефективно спілкуватися з хабом.

Опис стану індикатору

| Стан світлового індикатору | Опис стану |
| --- | --- |
| Швидко блимає синім кольором | Підключається мережа Zigbee |
| Постійно світиться синім кольором | Мережа Zigbee працює належним чином |
| Швидко блимає червоним кольором | Попередження про високу температуру у приміщенні |
| Повільно блимає червоним кольором | Мережа Zigbee не підключена |

Технічні характеристики

Модель: SP-EUCO1

Розміри: Ø62 × 77,5 мм (Ø 2.44 × 3.05 дюймів.)       Протокол бездротового зв’язку: Zigbee 3.0

Параметри живлення:250 V AC, 50/60 Гц, 10А MAX 2300W

Температура навколишнього середовища: -0° – 35°C (32°F -95°F);

Робоча вологість: 0 – 95% RH, без конденсації. Максимальна потужність передачі (Zigbee): 10.5dBm

Робоча частота: 2405 MГц – 2480 MГц

Служба підтримки онлайн: www.aqara.com/support

Email: support@aqara.com

Виробник: Lumi United Technology Co., Ltd.

Адреса: 8-ий поверх, Долина мудрості Цзиньци, вулиця Танглинг № 1, проспект Люсянь, жилий район Таоюань, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай.

# Text boxes

Українська

Українська

Українська