- Розумна кришка для унітазу

Гумова фіксуюча втулка                                         Гвинт                            Регульована пластина,

притискна пластина в зборі

Фільтр                                        Шланг подачі води                           З’єднувач

Картонний тримач-помічник                      Інструкція з експлуатації

02/ Огляд виробу

Кришка

Роз’єм живлення

Панель           Сенсор на сидінні управління

Шланг подачі води Розпилювальна

Шланг подачі води насадка

Фільтр

03/Встановлення

Підтвердження подачі живлення

Будь ласка, використовуйте розетку із зазначеним

діапазоном (змінний струм 220В± 10%,

максимальний струм більше 10 А)

Шнур живлення повинен мати довжину в 1,5 метра.

Розетка також повинна бути заземлена.

Підтвердження наявності тиску води

Перевірте тиск подачі води в повністю відкритому стані

протягом 10 секунд. Якщо об’єм води перевищує

2,3 літра, це означає, що тиск подачі води відповідає

встановленим стандартам. В іншому випадку потрібен

підсилювальний насос.

Підтвердження наявності необхідного простору

Приклад виконання встановлення показано на малюнку нижче,

переконайтесь, що місця достатньо.

Одиниця виміру: мм

Підтвердження габаритних розмірів

Будь ласка, перевірте розмір унітазу та кришки унітазу під час встановлення.

Одиниця виміру: мм

Відстань між кутовим клапаном подачі води на кришці унітазу та унітазом не повинна перевищувати 600 мм.

04/Кроки

Встановлення розумної кришки для унітазу

- Встановлення гумової фіксуючої втулки

Зніміть стару кришку з унітазу

і вставте дві гумові фіксуючі

втулки (анкери) в отвори для кріплення.

- Використовуйте картонний тримач-помічник

Встановіть картонний тримач-помічник рівно по центру

та направте край розпилювальної насадки  вниз під прямим кутом,

близько до внутрішнього кільця кераміки.

3.Встановлення з’єднувача

Помістіть з'єднувач (кріплення) на тримач

туди, як показано на малюнку, і через

наскрізні отвори на притискній пластині

закрутіть кожен гвинт в анкери, щоб надійно

прикріпити з'єднувач.

4.Кріплення (фіксування) кришки для унітазу

Приберіть картонний тримач-помічник, встановіть

розумну кришку для унітазу на своє місце, і пряжка

автоматично зафіксується. Якщо буде виявлено, що

кришка унітазу не вирівняна з керамічною частиною,

це можна вирішити, відрегулювавши точку фіксації.

Натисніть і утримуйте кнопку збоку на самому пристрої,

витягніть основний пристрій, ослабте гвинт,

відрегулюйте положення нерухомих деталей,

а потім зафіксуйте.

05/Кроки

- Встановлення фільтру

Відкрийте кутовий клапан подачі води та злийте пісок та інші домішки,

які можуть залишитися у водопровідній трубі. Потім встановіть фільтр

Фільтр                            на кутовий клапан подачі води та закріпіть його гайковим ключем.

Кутовий клапан подачі води

- Приєднання шлангу подачі води

Встановіть шланг подачі води на фільтр кришки унітазу

та закріпіть його гайковим ключем.

- Приєднання сталевого сітчастого фільтру

Вставте інший кінець шланга подачі води розумної кришки для унітазу у отвір для води на сталевому сітчастому фільтрі і затягніть гвинт.

06/Кроки

Підтвердження факту подачі води

Поверніть кутовий клапан подачі води ліворуч і відкрийте його до максимуму, щоб переконатися, що в кожній частині немає витоку води. Примітка: якщо вода тече з, повторно міцно затягніть гайку. Якщо спостерігається виток води з та  , будь ласка, перевірте, чи не загублено ущільнювальне кільце.

Підключення до джерела живлення

Вставте вилку в розетку:

- Увімкніть живлення та натисніть кнопку скидання (Reset),

індикатор буде світитися.

- Натисніть кнопку тестування (Test), якщо індикатор згасне,  Скидання

а живлення відключиться, захист від витоків працює нормально.       Тестування

- Натисніть кнопку скидання (Reset) ще раз, і індикатор живлення

засвітиться, тоді пристрій можна використовувати без коливань.

Примітка: Будь ласка, переконайтесь в належному заземленні розетки.

Будь ласка, регулярно перевіряйте захист від витоків.

Тестовий запуск

Щоб перевірити якість процесу очищення стегна, будь ласка,

торкніться рукою до точки зчитування на сидінні.

Воно обладнане приладом, чутливим до факту

сидіння, щоб визначити, чи сидить людина чи ні.

Якщо ви не сидите, ви не можете розпочати чистку

стегна та інші функції.

Примітка: Натисніть кнопку і закрийте передній кінець розпилювальної насадки пластиковою тканиною, щоб заблокувати воду для миття, для того, щоб вона не потрапила на тіло або одяг.

Коли очищення вимкнено, відсуньте руку від точки зчитування на сидінні або натисніть кнопку зупинки.

07/Використання

Панель управління

1.Кнопка живлення/зупинки

2. Кнопка для миття стегон/ увімкнення та вимкнення  3.Жіночий режим / увімкнення та вимкнення

4.Кнопка холодного та гарячого масажу  5. Кнопка нічного світла (підсвічування) 6. Індикатор УФ – стерилізації

7. Кнопка регулювання інтенсивності потоку води     8. Кнопка регулювання позицій розпилювача

9. Кнопка контролю температури води 10. Кнопка регулювання температури сидіння

08/Використання

Температура води

Натисніть кнопку "контролю температури води", щоб відрегулювати температуру води. Підігрів температури води - це четверта передача. Коли індикатор не світиться, температура води є нормальною. Відповідно до середовища використання фактична температура води становить близько 30 - 41°С.

Передача			Температура води

Насадка для самоочищення

В процесі проходження води по трубі форсунка буде очищатися сама собою.

Фільтрація води

Фільтр розумної кришки для унітазу – змінний; а  сталевий сітчастий фільтр, 80 сіток, миється.

Температура сидіння

Натисніть кнопку "регулювання температури сидіння", щоб відрегулювати температуру сидіння. Підігрів температури сидіння - це четверта передача. Коли індикатор не світиться, температура кільця сидіння є кімнатною.

Очищення вихідного отвору

Залишаючи сидіння, протягом 2 секунд натискайте та утримуйте кнопку "контролю температури води". Насадка подовжена для чищення; цикл очищення вихідного отвору становить 4 хвилини, а функцію очищення вихідного отвору можна зупинити за допомогою натискання кнопки зупинки (Stop).

Зручне розбирання та складання

Основний корпус розумної кришки для унітазу є портативним та знімним.  Його легко чистити та обслуговувати.

09/Чистка та обслуговування

Обслуговування сталевого сітчастого фільтру

1. Будь ласка, очищуйте екран фільтра вчасно відповідно до якості води у вашій місцевості.

2. Коли інтенсивність очищення послаблюється, будь ласка, вчасно очищуйте екран фільтра.

- Зніміть фільтр

- Чистка екрану фільтра.

Технічне обслуговування фільтра для кришки унітазу

- Фільтр для розумної кришки для унітазу повинен бути

встановлений на кутовому клапані і не повинен торкатися

сторонніх предметів або знаходитись поблизу їдких речовин.

Коли інтенсивність очищення зменшиться, будь ласка,

вчасно замініть фільтруючий елемент фільтра та бавовняний

абсорбент для фільтрів.

- Фільтр для розумної кришки для унітазу слід встановлювати

подалі від  джерел тепла; забороняється встановлювати на

сонці або в холодному та морозному місці.

Чистка та обслуговування кільця сидіння/ кришки

- Будь ласка, вчасно видаляйте бруд м’якою мокрою ганчіркою,

інакше потім буде важко чистити. Крім того, вологі серветки

можуть запобігти статичній електриці, а статична електрика

поглинатиме пил, в результаті чого з’являться чорні та брудні плями.

- Натисніть та утримуйте кнопку зняття кришки на правій стороні

кришки для унітазу, щоб зняти кришку з унітазу та почистити її.

а) Кнопка зняття кришки унітазу

10/Чистка та обслуговування

Чистка та обслуговування вихідного отвору (патрубку)

Залишаючи сидіння, протягом 2 секунд натискайте та утримуйте кнопку "контролю температури води".

Патрубок подовжений для зручної чистки користувачем, а бруд або сторонні домішки всередині патрубку можна видалити за допомогою зубної щітки.

Увага!

Не додавайте воду або миючий засіб всередину кришки для унітазу. Не мочіть кришку для унітазу та штепсельну вилку водою або миючим засобом. Інакше може виникнути небезпека ураження електричним струмом та пожежа.

Увага!

Під час чищення та обслуговування пластикових деталей, будь ласка,  не використовуйте неналежний миючий засіб. Інакше це може призвести до тріщин на пластикових деталях, що може спричинити травмування людей, викликати ураження електричним струмом або пожежу.

Запобігання замерзанню взимку

У холодну зиму, коли виріб транспортується або зберігається протягом тривалого часу, залишок води у ньому може замерзнути. Щоб запобігти пошкодженню, викликаному замерзанням, вживайте заходів проти замерзання.

1. Залиште виріб на 30 хвилин у теплому приміщенні, а потім увімкніть воду та живлення після природного розморожування (відтавання).

2. Переключіть температуру сидіння на передачу 4 та закрийте кришку.

3. У разі повного замерзання та неможливості розпилення води, тканиною, змоченою у гарячій воді можна накрити м’якій водопровідний патрубок кришки унітазу, щоб прискорити процес розморожування.

Увага!

1. Не лийте гарячу воду та не обдувайте гарячим повітрям патрубок подачі води кришки унітазу, інакше шланг може бути сильно пошкоджений.

2. Будь ласка, не підключайте блок живлення поки внутрішня сторона (частина) кришки унітазу не розморозиться (не відтане), інакше це може спричинити ураження електричним струмом та пожежу.

Основні параметри

| Назва | Zhimi Розумна кришка для унітазу | G.W. | 5,2 кг | Напруга | 220 Вольт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | ZNMTG01ZM | N.W. | 3,8 кг | Частота | 50 Гц |
| Температура подачі води | 4°С - 40°С | Температура навколишнього середовища | 4°С - 40°С | Потужність | 1340 Ватт |
| Розмір | 520 мм*470 мм*145 мм | Тиск води | 0.08 mPa-0.75 mPa | Максимальна потужність | 1500 Ватт |
| Клас водостійкості | ІРХ4 | Режим нагрівання | Миттєвий нагрів |

* Температура на вході - 15°С, температура на виході - 39°С (максимальна), а швидкість потоку 800 мл на хвилину.