Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації виробу перед початком використання та зберігайте її належним чином для застосування у майбутньому.

Опис виробу

Верхній вентиляційний отвір

Нагадування: будь ласка, не блокуйте вентиляційний

отвір під час встановлення та/або використання виробу.

Екран

Передня частина

Задній вентиляційний отвір

Нагадування: будь ласка, не блокуйте вентиляційний

отвір під час встановлення та/або використання виробу.

Отвір для кріплення на стіну

Кнопка

Кришка батарейного відсіку

Ізоляційна пластина

Задня частина  		Примітка: Під час першого використання, відкрийте кришку батарейного відсіку

і вийміть ізоляційну пластину для батареї.

Кнопки та функції

+/Макс.                         Налаштування                    -/Мін.

Перегляд максимальних/мінімальних значень

Натискайте кнопки «+» або «-» у звичайному режимі відображення. РК - дисплей буде відображати відповідну максимальну або мінімальну температуру та вологість за останні 24 години.

Нагадування: якщо протягом п’яти секунд не буде виконано жодної операції, виріб автоматично вийде з режиму перегляду та увійде у звичайний режим відображення.

Встановіть одиниці часу та температури

- Натисніть і утримуйте кнопку (Налаштування). Цифра, що вказує на «години» почне блимати, і виріб увійде в режим налаштувань.

- У режимі налаштувань будуть блимати відповідні цифри. Натискайте кнопки «+» або «-», щоб змінити налаштування.

- Після завершення налаштувань знову натисніть кнопку  (Налаштування), щоб перейти до наступних налаштувань.

Нагадування: якщо протягом 10 секунд не виконується жодної операції після того, як цифри почали блимати, виріб автоматично вийде з режиму налаштувань та увійде у звичайний режим відображення.

Аксесуари

Кронштейн Настінна монтажна конструкція

Двосторонній скотч

Встановлення

Цей виріб можна встановити декількома способами:

- Використання виробу разом з кронштейном:

Вирівняйте кронштейн з отвором для настінного

кріплення на задній частині виробу та вставте

кронштейн в монтажний отвір. Потягніть його вгору.

Після того, як кронштейн буде надійно закріплений,

поставте виріб на стіл, книжкову полицю або іншу

відповідну плоску поверхню.

- Монтаж виробу на стіни: Приклейте двосторонній скотч на поверхню

настінної монтажної конструкції, зніміть аркуш паперу (прокладний папір) та прикріпіть іншою стороною до поверхні стіни.

Обслуговування

Заміна батареї

Відкрийте кришку батарейного відсіку в напрямку, зазначеному на малюнку.

Зробіть так, щоб позитивні значення двох ґудзикових CR2032 батарейок були спрямовані вгору, потім вставте їх у батарейний відсік, вирівнявши їх із пряжкою, а потім закрийте кришку батарейного відсіку.

Нагадування:

Всі ілюстрації в інструкції з експлуатації із зображенням виробу, аксесуарів, інтерфейсу користувача тощо є схематичними та надаються лише для довідки. Оскільки наша продукція постійно оновлюється та модернізується, фактичні вироби можуть дещо відрізнятися від зображених на малюнках. У таких випадках, фактичні вироби мають всі переваги і тому слід враховувати їх особливості.

Очищення виробу

*Будь ласка, уникайте потрапляння води у виріб під час його очищення.

*Використовуйте невеликий шматок м’якої тканини, змочений нейтральним миючим засобом для видалення будь-яких забруднень з поверхні виробу.

РК – індикатори

Макс.

Мін.

Температура           °С /°F

Індикатор

низького заряду Макс.

батареї                  Мін.

Вологість

Час Індикатор рівня комфорту

Опис станів індикатору рівня комфорту

| Температура | Температура ˂ 19 °С | 19 °С≤Температура≤27°С | Температура ˃ 27°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Вологість |  |  |  |
| Вологість ˂ 20% |  |  |  |
| 20%≤Вологість≤85% |  |  |  |
| Вологість ˃ 85% |  |  |  |

Нагадування про низький заряд батареї

Коли на екрані з’являється цей значок, він вказує на те,

що заряд батареї низький і батарею необхідно замінити.

Індикатор низького заряду

батареї

Попередження

1. Не допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори виробу.

2. Не знімайте виріб з надмірною силою після того, як він був прикріплений до стіни, щоб уникнути пошкодження виробу або поверхні стіни.

3. Цей виріб не можна використовувати в середовищах з температурою нижче за 0 °С. Будь ласка, тримайте цей виріб подалі від середовищ з високими температурами, високою вологістю та за наявності інших важких умов.

4. Батарея, яка постачається разом із цим виробом, призначена лише для нетривалого використання і немає жодних гарантій, що вона матиме такий самий термін служби, як стандартна нова батарея.

5. Цей виріб призначений для використання у якості повсякденного аксесуару, а не як вимірювальний інструмент.

Технічні параметри

Назва виробу: Цифровий гігрометр MiaoMiaoce  (LCD версія);

Модель: MHO-C601;

Батарея: ґудзиковий елемент CR2032 (дві вже встановлені);

Номінальна напруга: DC 3.0В;

Матеріал: ABS

Розміри виробу: 88х70х12 мм;

Вага виробу: 59 г (включаючи батарейки);

Діапазон вимірювання температури: 0°C-60°С;

Роздільна здатність дисплея температури: 0,1°C;

Діапазон вимірювання вологості: 0%-99% RH;

Роздільна здатність дисплея вологості: 1% RH.