Розумний термостат

Інструкція з експлуатації

Технічні параметри

Подача живлення: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц      Точність показників: ±1 ° С

Поточне навантаження: 16А                                                         Встановлений діапазон температур: 5 ~ 35 ° C

Споживання електроенергії: <1,5 Вт                                           Розмір: 86 *86* 13 мм

Датчик: NTC10kB, 25/50: 3950K                                                        Матеріал корпусу: ПС+ABS (вогнезахисний)

Швидке ознайомлення з домашнім екраном

Вдома                           Відсутній

Вручну                Авто

Відкрите вікно

Поточна температура

Цільова температура

Оптимальний початок

Режим/Увімкнення     Збільшення  Зменшення/

Зліва направо: Блокування,                                                  та вимкнення                               створення пари

з’єднання з хмарою, підключення до Wi-Fi

Натисніть «М»: Перемикання режимів;

Натискайте «М» протягом 3 секунд: Увімкнення або вимкнення живлення;

Натисніть «ʌ»: Збільшення температури;

Натисніть «v»: Зменшення температури;

Натискайте «v» протягом 3 секунд: Вхід в режим створення пари з Wi-Fi;

«М» та «v»: Натискайте «М» та «v» протягом 3 секунд, щоб заблокувати або розблокувати.

Підключення до Інтернету

а. Натискайте «v» протягом 3 секунд, значок почне швидко блимати;

б. У Додатку увійдіть на сторінку додавання пристрою, виберіть тип виробу.

с. Введіть SSID та пароль, а потім створіть пару (зробіть прив’язку).

Схема підключення (електрична)

- 1/4: Підключення до теплового приладу (навантаження);

- 2: L - лінія

- 3: N - лінія

- 5/6: Підключення до зовнішнього датчику.

Інструкції щодо встановлення

Навколишнє середовище:

встановіть у восьмикутник, живлення від

100 В ~ 240 В змінного струму

Вимкнення:

Перед тим, як встановлювати,                                                               Восьмикутник

необхідно вимкнути живлення.

Покрокове встановлення

- Підключіть кожен провід;

- Підключіть стальну частину до восьмигранної коробки;

- З’єднайте блок живлення та панель.

Інші операції

а. Перевірка зовнішньої та внутрішньої температури:

Коли режим датчика встановлений на перевірку внутрішньої та зовнішньої температури, довго натискайте клавіші «М» та «ʌ» одночасно для перемикання між внутрішньою температурою і зовнішньою температурою.

б. Попередження про захист від високої температури:

Коли температура вища за попереджувальне значення, з'явиться значок і буде блимати; потім нагрівач перестає працювати та починається регулювання температури (температура знижується на 2 ° C нижче значення захисту (попереджувального значення), значок перестає блимати і режим захисту буде скасований.

c. Значення ERR

Коли світиться значок , це означає, що режим датчика неправильний або

датчик зламався. І значення температури на екрані буде виглядати ось так "--“.

Підказки:

З метою поліпшення якості та зручності користування цим виробом, час від часу ми оновлюємо його характеристики. Якщо ця інструкція не була змінена вчасно відповідно до виконаних оновлень, дякуємо за ваше розуміння.

Детальні налаштування

Коли термостат увімкнено, довго натискайте клавіші «v» та «ʌ» (протягом 5 с), потім натисніть «М» , щоб вибрати пункти налаштувань і натискайте «v» або «ʌ», щоб вибрати та підтвердити тривалим натисканням «М».

- Відкрите вікно			2. Оптимальний старт

3. Тип датчику

00: Внутрішній 01: Зовнішній 02: Внутрішній та зовнішній. За замовчуванням - 00

- Захист від високої температури

20 ~ 90 ° C, за замовчуванням 28 ° C, ‘ --’ Скасування захисту

- Поворот

1-9 ° C, за замовчуванням 2 ° C

- Калібрування температури

-9 ° C ~+9 ° C, за замовчуванням 0 ° C

- Найвища цільова температура

- ~ 90 ° C, за замовчуванням 35 ° C

- Найнижча цільова температура

0 ~ 30 ° C, за замовчуванням 5 ° C

- Цільова температура для домашнього режиму

за замовчуванням 22 ° C

- Цільова температура в режимі відсутності

за замовчуванням 15 ° C

11. Цільова температура в режимі АВТО

за замовчуванням 20 ° C

- Яскравість підсвічування екрану

1-90; за замовчуванням 20

- Перезапуск системи (перезавантаження)

Натисніть «v» або «ʌ», щоб переключити "--" на "==" і почекайте 5 секунд.

- Відновлення заводських налаштувань

Натисніть «v» або «ʌ», щоб переключити "--" на "==" і почекайте 5 секунд.

Додати пристрій

а. Завантажте та відкрийте Додаток CUBEE Smart, зареєструйтесь та увійдіть у свій обліковий запис (аккаунт);

б. Натисніть «+» у верхньому правому куті головної сторінки, а потім оберіть "UFH", а потім виберіть тип пристрою "термостат" з правої сторони;

с.  Натисніть на пристрій і дотримуйтесь інструкцій на сторінці для завершення процесу додавання та використання пристрою. Якщо пристрій не з'являється, введіть "Термостат UFH Heatcold" у вікні пошуку для додавання та використання.

Голосовий контроль

Натисніть "" у нижньому правому куті на домашній сторінці термостата. Потім увійдіть у «Додаткові послуги» для інтеграції зі сторонніми сервісами, такі як Alexa, Google Assistant тощо. Потім дотримуйтесь інструкцій у якості підказок.

Дистанційне керування			Управління членами

сім’ї

Контроль роботи обладнання                     	Можна запросити або

в режимі реального часу за допомогою  	прийняти членів сім’ї для

Додатку                                                                     	керування пристроєм

Спільний доступ до обладнання		Працює з Amazon Alexa

Прийміть або ініціюйте спільне  	Безконтактне управління

використання обладнання 			за допомогою Amazon Echo

Управління приміщенням				Легке та швидке

встановлення

Додаток може додавати житлові приміщення Дотримуйтесь інструкцій

або керувати ними                                                              у посібнику, щоб самостійно

завершити встановлення

пристрою

Завантажте Додаток

Xiamen Small Gull Intelligent Technology Co., Ltd

Адреса: Кімната 501, Будинок 1, Yunxi International Finance Plaza,

# 535 Middle Gaolin Road, Huli District, Xiamen, P.R. Китай.