Монітор контролю якості повітря TVOC           Посібник користувача	·01

Manuale del monitor di qualità dell'aria TVOC

·13

Handbuch zur TVOC Luftqualitäts-Monitor  ·22

Manuel de l’utilisateur du Moniteur de qualité de l'air TVOC

·31

Manuel de Instrucciones del Monitor de calidad del aire TVOC

РМуокноивтоодрсткваочепсотвэкасвползудаутхаацTиVиOC: TVOC空氣健康伴侶使用說明書

·41

·50

·58

Опис виробу

Монітор контролю якості повітря Aqara TVOC може визначати концентрацію та рівень TVOC (загальна кількість летучих органічних сполук) у повітрі, а також температуру та вологість. Після того, як він буде сполучений зі шлюзом, він може використовувати зміни концентрації або рівня TVOC, температури та вологості у якості умов автоматизації, працювати з іншими пристроями розумного будинку для реалізації різних розумних сценаріїв та надсилати повідомлення на ваш мобільний телефон.

- TVOC (Загальна кількість летучих органічних сполук): стосується органічних сполук, тиск насиченої пари яких перевищує 133,32 Па при кімнатній температурі. Температура їх кипіння становить від 50 ° C до 250 ° C. Вони можуть випаровуватися у повітрі при кімнатній температурі. Їх токсичність, подразнення, канцерогенність та запах впливають на шкіру та слизові оболонки та завдають гострої шкоди організму людини.

- Даний виріб необхідно використовувати з пристроями з функцією шлюзу, що підтримують протокол Zigbee 3.0. Деякі функції підтримуються лише певними моделями шлюзів. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт: www.aqara.com/support.

Кнопка скидання

Екран E Ink

Отвір датчику температури та вологості

Отвір датчику

Отвір кришки акумулятора

Швидке налаштування Додавання пристрою

- Перш ніж активувати аксесуар, будь ласка,  переконайтеся, що у вас завантажений Додаток Aqara Home та встановлений шлюз Aqara.

- Відкрийте Додаток, торкніться «Домашня сторінка», а потім натисніть «+» у верхньому правому куті, щоб перейти на сторінку «Додати пристрій (аксесуар)». Виберіть "TVOC Quality Air Monitor" і додайте його відповідно до інструкцій у Додатку Aqara Home.

- Щоб отримати додаткову інформацію та підтримку, відвідайте сайт: www.aqara.com/support.

* Якщо додавання не вдається, будь ласка, перемістіть шлюз ближче до пристрою та повторіть спробу.

Іконка мережі (сенсорний дисплей)

Іконка “Пошук мережі”:

Іконка “Підключено до мережі”:

Іконка мережі не відображатиметься, коли пристрій перебуває в автономному режимі та не перебуває у стані пошуку.

Переключення сторінок

Для переключення між декількома інтерфейсами двічі натискайте кнопку датчика.

Спосіб встановлення

Перевірка ефективного діапазону: Після того, як пристрій буде сполучений зі шлюзом, покладіть його у бажане місце установки та натисніть кнопку скидання на пристрої. Якщо шлюз видає голосові підказки, це означає, що пристрій може ефективно взаємодіяти зі шлюзом.

Спосіб 1: Помістіть його безпосередньо на робочий стіл або в інші бажані місця без клейкої стрічки.

Спосіб 2: Прикріпіть його на бажане місце за допомогою клейкої стрічки.

* Будь ласка, переконайтеся, що поверхня встановлення пристрою чиста і суха.

Спосіб 3: Наклейте його на металеву поверхню за допомогою магнітного стікера.

Технічні характеристики

Модель: AAQS-S01

Розміри: 41.6 × 76.0 × 14 мм (1.64 × 2.99 × 0.55 дюймів) Протокол бездротового зв’язку: Zigbee 3.0

Модель акумулятора: CR2450 × 2 Робоча температура: 0℃ ~ +50℃

Робоча вологість: 0~95% RH, без конденсації Діапазон виявлення TVOC: 0~25mg/m˙

Діапазон визначення температури: 0 ~ 50℃ Діапазон визначення вологості: 0 ~ 100% RH Робоча частота Zigbee: 2405-2480 MГц Максимальна вихідна потужність Zigbee≤ 13 dBm

Попередження

- Цей виріб не є іграшкою. Будь ласка, тримайте дітей подалі від цього виробу.

- Цей виріб призначений лише для використання всередині приміщень.

- Не ставте цей виріб поблизу джерела тепла.

- Не намагайтесь відремонтувати цей виріб самостійно. Тільки уповноважені фахівці повинні виконувати всі ремонтні роботи.

- Цей виріб призначений для покращення зручності та поліпшення побуту, а також для сповіщення про стан. Якщо користувач порушує інструкції з використання виробу, виробник не несе відповідальності за будь - які ризики та втрати майна.

Служба підтримки онлайн: www.aqara.com/support Email: support@aqara.com

Виробник: Lumi United Technology Co., Ltd.    Адреса: 8-ий поверх, Долина мудрості Цзиньци, вулиця Танглинг № 1, проспект Люсянь, жилий район Таоюань, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай.

Декларація відповідності ЄС

Цим [Lumi United Technology Co., Ltd] заявляє, що тип радіообладнання [TVOC Монітор контролю якості повітря, AAQS-S01] відповідає Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою: http://www.aqara.com/DoC/

УВАГА

Небезпека вибуху в разі заміни акумулятора на акумулятор неналежного типу.

Утилізуйте відпрацьовані батареї відповідно до інструкцій. Ні в якому разі не ковтайте акумулятор, існує небезпека хімічного опіку. Цей виріб містить монетну / ґудзикову батарею. Якщо проковтнути монетну / ґудзикову батарею, це може призвести до серйозних внутрішніх опіків всього за 2 години, а також може призвести до смерті. Тримайте нові та відпрацьовані батареї подалі від дітей. Якщо батарейний відсік не закривається надійно, припиніть використання виробу та тримайте його подалі від дітей. Якщо ви вважаєте, що батарейки могли проковтнути діти, негайно зверніться до лікаря.

Викидання батареї у вогонь або гарячу піч, або механічне дроблення або розрізання батареї може призвести до вибуху.

Залишення акумулятора при надзвичайно високій температурі навколишнього середовища може призвести до вибуху або витоку горючої рідини або газу. Акумулятор, що зазнає надзвичайно низького тиску повітря, може призвести до вибуху або витоку горючої рідини або газу. Обладнання підходить тільки для монтажу на висоті ≤ 2 м.

WEEE Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання.

Усі вироби з цим символом в подальшому будуть вважатися відпрацьованим електричним та електронним обладнанням (WEEE згідно з Директивою 2012/19/ЄС) яке не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Натомість, ви повинні захищати здоров’я людей та навколишнє середовище, передаючи своє відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевою владою. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров’я людей. Будь ласка, зв'яжіться з відповідними спеціалістами або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місце розташування, а також про умови таких пунктів збору.

FCC ID:2AKIT-AAQS-S01

Заява про відповідність Федеральної Комісії Зв’язку (FCC):

- Це обладнання відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація можлива при наявності наступних двох умов:

- цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і

- цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

- Зміни або модифікації, які не були безпосередньо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до скасування повноважень користувача експлуатувати обладнання.

Примітка: Це обладнання було протестоване та встановлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечити розумний захист від шкідливих перешкод у житловому приміщенні.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його не встановити та використовувати відповідно до інструкцій, це може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникатимуть у певній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

– Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

– Збільште відстань між обладнанням та приймачем.

-  Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до

якої підключений приймач.

Заява про вплив радіочастот:

Це обладнання відповідає обмеженням FCC стосовно гранично допустимих доз опромінення, які встановлені для неконтрольованого середовища. Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати з мінімальною відстанню 20 см між джерелом випромінювання та людиною. Цей передавач не повинен розташовуватися спільно з будь-якою іншою антеною чи передавачем.

Декларація відповідності Великобританії

Цим [Lumi United Technology Co., Ltd] заявляє, що тип радіообладнання [TVOC Монітор контролю якості повітря, AAQS-S01] відповідає Директиві 2017 (SI 2017 No 1206 із змінами, внесеними SI 2019 No 696). Повний текст декларації відповідності Великобританії доступний за такою адресою: http://www.aqara.com/DoC/.