Бездротовий дистанційний вимикач H1 (дві клавіші)   Посібник користувача

Manuel d’utilisation du Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker)

Betriebsanleitung für das Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker)

Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker) Manual de Usuario

Manuale utente Interruttore Remoto Wireless H1 (Rocker doppio)

(Б�екслпарвоившодин):орйувкыовколдюсчтавтоеплоьлHь�зователя

無線遙控開關H�（雙鍵）用戶手冊

ワイヤレススイッチH�（ダブルロッカー）使用説明書

·01

·14

·27

·40

·52

·64

·77

·86

Огляд виробу

Бездротовий дистанційний вимикач Aqara H1 (дві клавіші) - це новий бездротовий дистанційний вимикач. Він підтримує функцію спрощеного високошвидкісного натискання, а також 7 функцій у багатофункціональному режимі, включаючи однократне натискання лівої кнопки, однократне натискання правої кнопки, подвійне натискання лівої кнопки, подвійне натискання правої кнопки, тривале натискання лівої кнопки та тривале натискання правої кнопки. Його можна розмістити або прикріпити в будь - якому приміщенні. Він також працює зі шлюзом Aqara та іншими розумними пристроями Aqara для реалізації різноманітних сценаріїв у розумному будинку.

* Потрібний шлюз Aqara. Для підтримки деяких функцій необхідні певні моделі шлюзу Aqara. Див. www.aqara.com/support для отримання більш детальної інформації.

Кнопка для натискання

Довге натискання протягом 10 с: Прив’язка/ Скидання налаштувань

Коротке натискання 5 разів: перевірка ефективного діапазону зв’язку  / пошук пристрою           Індикатор

Гніздо

01

Швидке налаштування

Цей виріб працює з Додатком Aqara Home. Ви можете відсканувати QR - код, зображений нижче, щоб завантажити Додаток Aqara Home з магазину Apple App. Користувачі Android можуть знайти Додаток Aqara Home у Google Play. За допомогою Додатку Aqara Home цей виріб може працювати з іншими розумними пристроями Aqara.

- Перш ніж активувати виріб, переконайтеся, що ви завантажили Додаток Aqara Home та шлюз Aqara, який підтримує встановлену версію Zigbee 3.0.

- Відкрийте Додаток, перейдіть на домашню сторінку та виберіть “+” у верхньому правому куті, щоб увійти на сторінку “Додати аксесуари”. Виберіть “Aqara Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker)” і додайте його відповідно до інструкцій.

- Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт www.aqara.com/support.

02

- Якщо додавання не вдається, будь ласка, перемістіть шлюз ближче до пристрою та повторіть спробу.

- Швидко натисніть на вимикач 5 разів. Якщо шлюз видає голосові підказки, це означає, що пристрій може ефективно спілкуватися зі шлюзом.

- Різні шлюзи мають різні способи індикації ефективного з'єднання. Будь ласка, зверніться до інструкцій, які стосуються вашої моделі шлюза Aqara.

Способи встановлення

- Перевірка ефективного діапазону: Після того, як пристрій буде сполучений зі шлюзом, покладіть його у бажане місце та швидко натисніть на кнопку пристрою 5 разів, якщо шлюз видає голосові підказки, це означає, що пристрій може ефективно взаємодіяти зі шлюзом.

- Щоб забезпечити стабільне з'єднання, уникайте встановлення пристрою на металевих поверхнях.

Варіант 1:

Без клею; покладіть пристрій безпосередньо на поверхню.

03

Варіант 2:

Зніміть захисну плівку з клейкої стрічки та прикріпіть пристрій до потрібної поверхні.

*Будь ласка, переконайтеся, що поверхня чиста і суха.

Варіант 3:

Відкрийте задню панель бездротового дистанційного вимикача H1 (з двома клавішами) за допомогою плоскої викрутки, просвердліть тонку деталь біля гвинта задньої кришки гострим інструментом або електричним дрилем (Увага! Переконайтеся, що ви свердлите задню кришку, а не основну частину вимикача, що містить апаратне забезпечення та кнопки), прикріпіть його до настінної коробки за допомогою гвинта, який постачається разом з вимикачем, а потім встановіть назад кришку бездротового дистанційного вимикача H1 (з двома клавішами).

- Відкрийте задню панель бездротового дистанційного вимикача H1 (з двома клавішами) за допомогою викрутки.

Просвердліть задню кришку за допомогою шила або електродрилі, щоб встановити гвинт.

05

- Закріпіть гвинт і поставте кришку назад на своє місце.

Заміна акумулятора

Відкрийте задню панель бездротового дистанційного вимикача H1 (з двома клавішами) за допомогою плоскої викрутки, вийміть стару батарею та замініть її на нову (модель акумулятора: CR2450), а потім поставте кришку назад на своє місце.

06

- Відкрийте кришку бездротового дистанційного вимикача H1 (з двома клавішами) за допомогою плоскої викрутки.

- Замініть стару батарею на нову.	3 Поставте кришку назад.

07

Режими вимикача

  - На сторінці Пристроїв у Додатку знайдіть відповідний пристрій у списку пристроїв.

  - Виберіть відповідний пристрій, щоб увійти на сторінку пристрою.

  - Виберіть три чорні крапки у верхньому правому куті на сторінці пристрою та перейдіть на сторінку Налаштування пристрою.

  - Виберіть Додаткові налаштування.

  - Виберіть «Переключення режимів», виберіть потрібний режим та завершіть відповідну конфігурацію згідно з вказівками у Додатку.

- Якщо відповідний пристрій не знайдено, ви можете швидко натиснути перемикач 5 разів, і відповідний пристрій блиматиме у списку пристроїв. * Під час процесу перемикання режимів швидко натисніть перемикач 5 разів, щоб краще ознайомитися з перемиканням режимів пристрою.

- Щоб виконати вищевказані кроки, зверніться до Додатку Aqara Home.

08

Опис стану індикатору

| Стан індикатору | Опис |
| --- | --- |
| Блакитне світло блимнуло один раз | Виявлено натискання кнопки |
| Блимає один раз на 2 секунди протягом 20 секунд | Сполучення |
| Блакитне світло блимнуло 2 рази | Успішне сполучення (прив’язка) |
| Безперервно світиться блакитним кольором протягом 1 секунди | Прив’язка не вдалася |

Технічні характеристики

Модель: WRS-R02	Вага: 82.5 г Розміри виробу: 85.8 × 86 × 12.5 мм Бездротовий зв'язок: Zigbee 3.0 Модель акумулятора: CR2450

Робоча температура: -10°C to 50°C

Робоча вологість: 0-95% RH, без конденсації   Діапазон частот Zigbee: 2405-2480 MГц

Передача потужності Zigbee ≤13 dBm

09

Попередження

- Цей виріб не є іграшкою. Будь ласка, тримайте дітей подалі від цього виробу.

- Цей виріб призначений лише для використання всередині приміщень. Не використовуйте його у вологих приміщеннях або на відкритому повітрі.

- Не розливайте воду або інші рідини на виріб.

- Не ставте цей виріб поблизу джерела тепла. Будь ласка, розміщуйте цей виріб у зоні з належною вентиляцією.

- Не намагайтесь відремонтувати цей виріб самостійно. Тільки уповноважені фахівці повинні виконувати всі ремонтні роботи.

- Цей виріб призначений для підвищення комфорту та поліпшення побуту, а також для покращення якості життя. Якщо користувач порушує інструкції з використання виробу, виробник не несе відповідальності за будь - які ризики та втрати майна.

Служба підтримки онлайн: www.aqara.com/support               Email: support@aqara.com

Виробник: Lumi United Technology Co., Ltd.

Адреса: 8-ий поверх, Долина мудрості Цзиньци, вулиця Танглинг № 1, проспект Люсянь, жилий район Таоюань, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай.	10

За звичайних умов використання цього пристрою, відстань між антеною та тілом користувача повинна складати не менше 20 см.

Декларація відповідності ЄС

Цим [Lumi United Technology Co., Ltd] заявляє, що тип радіообладнання [Бездротовий дистанційний вимикач H1(з двома клавішами), WRS-R02] відповідає Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою: http://www.aqara.com/DoC/

УВАГА

Небезпека вибуху в разі заміни акумулятора на акумулятор неналежного типу.

Утилізуйте відпрацьовані батареї відповідно до інструкцій. Ні в якому разі не ковтайте акумулятор, існує небезпека хімічного опіку. Цей виріб містить монетну / ґудзикову батарею. Якщо проковтнути монетну / ґудзикову батарею, це може призвести до серйозних внутрішніх опіків всього за 2 години, а також може призвести до смерті. Тримайте нові та відпрацьовані батареї подалі від дітей. Якщо батарейний відсік не закривається надійно, припиніть використання виробу та тримайте його подалі від дітей. Якщо ви вважаєте, що батарейки могли проковтнути діти, негайно зверніться до лікаря.

11

Викидання батареї у вогонь або гарячу піч, або механічне дроблення або розрізання батареї може призвести до вибуху. Залишення акумулятора при надзвичайно високій температурі навколишнього середовища може призвести до вибуху або витоку горючої рідини або газу. Акумулятор, що зазнає надзвичайно низького тиску повітря, може призвести до вибуху або витоку горючої рідини або газу.

WEEE Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання.

Усі вироби з цим символом в подальшому будуть вважатися відпрацьованим електричним та електронним обладнанням (WEEE згідно з Директивою 2012/19/ЄС) яке не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Натомість, ви повинні захищати здоров’я людей та навколишнє середовище, передаючи своє відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевою владою. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров’я людей. Будь ласка, зв'яжіться з відповідними спеціалістами або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місце розташування, а також про умови таких пунктів збору.

12

Декларація відповідності Великобританії

Цим [Lumi United Technology Co., Ltd] заявляє, що тип радіообладнання [Бездротовий дистанційний вимикач H1(з двома клавішами), WRS-R02] відповідає Директиві 2017 (SI 2017 No 1206 із змінами, внесеними SI 2019 No 696). Повний текст декларації відповідності Великобританії доступний за такою адресою: http://www.aqara.com/DoC/.

13