XIAODA

Основна інформація

| Назва Бактерицидна лампа | Розмір | 62*52*141 мм |
| --- | --- | --- |
| Модель | ZW2.5D8Y-01 | Температура використання | Темп.: 4-40 °С, Вологість: 50-70% |
|  | ZW2.5D8Y-02 | Стандарт | GB/T 19258-2012 |
| Напруга | 5 Вольт | Потужність | 2,5 Ватт | Площа | ≤ 2м2 |

Опис пристрою

Дезінфекція повітря / УФ – дезінфекція / Зручно та Безпечно

Інструкція із застосування

Натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд. Індикатор почне блимати синім кольором і через 30 секунд лампа автоматично почне працювати. Лампа буде працювати протягом 30 хвилин, а потім через 30 хвилин УФ-лампа та індикатор автоматично вимкнуться.

Зарядка

1. На задній панелі пристрою є порт Micro USB. Коли неможливо увімкнути бактерицидну лампу, її необхідно поставити на зарядку. Будь ласка, для зарядки використовуйте зарядний пристрій з потужністю 5 Вольт.

2. Під час зарядки індикатор буде світитися червоним кольором. Коли лампа буде повністю заряджена,  індикатор змінить колір на зелений.

Питання, що часто задають

- У чому полягає принцип стерилізації УФ-випромінюванням?
Ультрафіолетовий випромінювач лампи опромінює мікроорганізми, знищуючи ДНК (дезоксирибонуклеїнову кислоту) та РНК (рибонуклеїнову кислоту) бактерій і вірусів, в результаті чого бактерії і віруси втрачають свою життєздатність і репродуктивну здатність, тим самим досягається ефект дезінфекції та стерилізації.

- Чи справді ця портативна бактерицидна лампа ефективна?

Режим ультрафіолетового випромінювання та подвійна дезінфекція озоном особливо  підходить для очищення маленьких та важких для досягнення куточків у будь-якому приміщенні. Пристрій зручний для використання в готелях для дезінфекції простирадлів, подушок та інших речей під час подорожі.

- Як довго може триматися повний заряд акумулятора?

Лампа оснащена акумулятором великої місткості 700 мА, корпус оснащений звичайним Micro USB портом, який можна використовувати 1-2 рази при повній зарядці.

- Як довго можна користуватися лампою?

Бактерицидну лампу можна використовувати 8000 годин.

- Чи може озон, що утворюється в процесі дезінфекції, заподіяти шкоду людині?

Потужність портативної бактерицидної лампи складає всього 2,5 Ватт і озон, що утворюється, може виконувати бактерицидну роль у маленькому закритому просторі. Коли дезінфекція закінчена, озон може швидко окислюватися та розпадатися без залишків і вторинних забруднень і не завдає шкоди організму людини. Тільки коли концентрація озона складає більш ніж 0,3 мг/ma, він може заподіяти шкоду людині.

- Що таке концентрація озону та потік УФ-випромінювання УФ-лампи?

Концентрація озону та потік УФ-випромінювання УФ-лампи складає 0,3 мг/см3 та 0,55w. Коли інтенсивність ультрафіолету нижче ніж 70 µ w/см2, ефекту стерилізації неможливо буде досягти, тому лампову трубку потрібно замінити.