Камера спостереження для захисту оселі  IMILAB

Посібник користувача

Перед використанням уважно прочитайте цей посібник користувача та збережіть його для подальшого використання

Знайомство з виробом

| Індикатор стану |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об’єктив |  |  |  |
| Мікрофон |  |  | Динамік |
| Слот MicroSD |  | Кнопка |  |
|  | RESET | скидання |  |
| （Можна |  |  |  |
| виявити |  |  | Мікро -USB |
| просунувши |  |  |  |
|  |  |  | Порт зарядки |
| об’єктив вгору） |  |  |  |
|  | Вид спереду |  | Вид ззаду |

Вміст упаковки: Камера спостереження IMILAB Home Security Camera Basic, посібник користувача, комплект аксесуарів для настінного кріплення, USB кабель

Встановлення виробу

Камеру спостереження IMILAB Basic можна розмістити на ряді горизонтальних поверхонь, таких як письмовий стіл, обідній стіл та столик для вживання кави. Її також можна встановити та закріпити на стіні.

Встановлення камери спостереження на стіні

- Необхідно просвердліть два отвори на стіні, використовуючи основу камери спостереження як шаблон. Рекомендується перед свердлінням позначити олівцем місця отворів. Діаметр кожного отвору становить приблизно 6 мм, а глибина - приблизно 25 мм.

2. Вставте два пластикові анкери в отвори на стіні.

- Обов’язково розмістіть основу таким чином, щоб стрілка була спрямована вгору. Закріпіть основу на місці, затягнувши гвинти в пластикових анкерах.

- Установіть відповідність між пазами внизу камери та виступами на базовому блоці камери. Натискайте вниз, поки дві поверхні не будуть розміщені на одному рівні, а потім поверніть камеру в будь-якому напрямку, щоб зафіксувати її в потрібному положенні.

Під час монтування камери спостереження на стіні:

Зверніть увагу на той факт, що стіна повинна витримувати вагу, яка  як мінімум в три рази перевищує загальну вагу виробу.

Інструкції стосовно експлуатації

Налаштуйте свою систему

Підключіть USB адаптер до пристрою та увімкніть його. Індикатор камери засвітиться жовтим кольором.

Жовтий

RESET

Завантажте Додаток MI Home

Враховуючи найкращий досвід, будь ласка завантажте Додаток Mi Home на свій смартфон шляхом сканування цього QR коду або знайдіть Додаток  MI Home у магазині Додатків.

Світловий індикатор

Світиться синім кольором: пристрій увімкнено і він працює нормально

Блимає синім: помилка мережі

Швидко блимає помаранчевим кольором: очікування на з’єднання

Повільно блимає помаранчевим кольором: відбувається оновлення системи

Встановлення картки пам’яті MicroSD

Переконайтеся, що живлення камери спостереження вже вимкнено. Посуньте об’єктив камери вгору, поки не побачите слот MicroSD, потім вставте картку MicroSD у слот (сторона з контактами повинна бути спрямована донизу).

MicroSD

RESET

Відновлення заводських налаштувань

Натисніть та утримуйте кнопку скидання налаштувань, щоб відновити заводські налаштування пристрою.

Дані, що зберігаються на картці MicroSD не будуть витерті.

Отримання облікового запису (аккаунта)

Для того, що налаштувати обліковий запис (MI Account)

торкніться іконки MI Home на своєму мобільному пристрої.

. Saturday

Клацніть Sign up (зареєструватися), щоб створити свій аккаунт.

Ви можете використовувати номер телефону або електрону пошту для швидкої реєстрації.

27;32

Nj!Bddpvou!.!Tjho!vq

Dsfbuf!Nj!Bddpvou

Vojufe!Tubuft

Zpv!xpo!u!cf!bcmf!up!dibohf!zpvs!sfhjpo!bgufs!zpv!dsfbuf

zpvs!bddpvou/

,2  Foufs!qipof!ovncfs

Dsfbuf!Nj!Bddpvou

Cz!dsfbujoh!bo!bddpvou-!zpv!bsf!bhsffjoh!up!pvs!Vtfs

Bhsffnfou!boe!Qsjwbdz!Qpmjdz/

З’єднання з камерою

1.Відкрийте Додаток MI Home, натисніть “ + ” у верхньому правому куті, щоб додати пристрій.

4:19                               4G

Твій дім

My devices

Tap to add a device

2. Будь ласка, натисніть значок “” у правому верхньому куті, щоб сканувати QR- код на нижній стороні камери, або шукайте “IMILAB Home Security Camera Basic”, щоб знайти пристрій.

| 4:19 | 4G |
| --- | --- |
| Add device |
| Device nearby | Add manually |
| IMILAB Home Security Camera Basic |
| Camera | Video camera |

3.Увійдіть на сторінку налаштування камери, утримуйте кнопку скидання на задній панелі камери протягом 3 секунд до тих пір, поки індикатор не засвітиться жовтим кольором, і ви почуєте голосове повідомлення “ чекає на підключення”, яке надходить з камери, а потім натисніть ДАЛІ.

4:19                                      4G

Connect to the camera

IMILAB Home Security Camera Basic

Press and hold the reset button for 3 seconds.The reset is successful once the indicator light turns into yellow

Wait until you hear a voice prompt

Next

| 4.Будь ласка, оберіть мережу для підключення (підтримуються тільки мережі з частотою |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4Ггц), потім натисніть ДАЛІ; | 4:19 | 4G |
|  | Select router |  |
|  | IMILAB Home Security Ca... |  |
|  | Saved |  |
|  | ilab2 |  |
|  | Connect to another router |  |
|  | Can t find router to connect? |  |
|  | Next |  |

5.Будь ласка, використовуйте камеру для сканування QR- коду на мобільному телефоні доки не почуєте з камери “Скановано успішно”, а потім натисніть кнопку ДАЛІ для підключення.

| 4:19 | 4G |
| --- | --- |
|  | Scan QR code with camera |
| Scan the QR code with camera, and keep the phone at |
|  | a distance of about 15 cm |
|  | Operation guide |
|  | Can t hear sound |
|  | Heard Scanned successfully |

Моніторинг в режимі реального часу

Запустіть Додаток Mi Home та виберіть камеру спостереження (IMILAB Home Security Camera Basic), яка вже підключена для моніторингу навколишнього середовища (оточення) в режимі реального часу. Інтерфейс управління камерою дозволяє регулювати чіткість зображення, а також змінювати вертикальний та горизонтальний кути перегляду. Додаткові функції, такі як зйомка екрану або запис та віддалений зв'язок, також тут представлені.

IMILAB Home Security Camera Basic

105KB S

HD

Примітка:

Зображення наведені лише для довідки. Фактичний зовнішній вид екрану залежатиме від версії платформи Mi Home та моделі вашого смартфона.

Підтримка інфрачервоного нічного бачення та нічного бачення з посиленням яскравості зображення

Завдяки восьми інфрачервоним освітлювачам камера спостереження може бачити, що відбувається на відстані до 9 м і робити кришталево чисті зображення в темряві.

| 2018 | 3 | 2 | 20:51:05 |
| --- | --- | --- | --- |

Зразок режиму інфрачервоного нічного бачення

Примітка:

Зображення наведені лише для довідки. Фактичний зовнішній вид екрану залежатиме від версії платформи Mi Home та моделі вашого смартфона.

Відтворення

Функція відтворення в камері спостереження (IMILAB Home Security Camera Basic) доступна лише після встановлення сумісної картки microSD. Після встановлення картки MicroSD та ввімкнення камери, відеозаписи записуються автоматично. Після входу в інтерфейс користувача функції відтворення, просто проведіть пальцем по шкалі часу, щоб обрати період часу, який ви хочете переглянути.

IMILAB Home Security Camera Basic

108KB S

Review	Call	Photo Album	Shortcut

IMILAB Home Security Camera Basic

108KB S

Review	Call	Photo Album	Shortcut

Примітка:

Зображення наведені лише для довідки. Фактичний зовнішній вид екрану залежатиме від версії платформи Mi Home та моделі вашого смартфона.

Автоматичний моніторинг

Автоматичний моніторинг можна налаштувати за допомогою інтерфейсу управління камерою спостереження IMILAB Home Security Camera в Додатку Mi Home. Доступні варіанти включають цілодобовий, денний та нічний моніторинг. Ви також можете створити власний графік і встановити бажаний кут нахилу камери. Цей виріб здатний виявляти рухи в межах свого поля зору. Після виявлення рухів починається відеозапис, і ви отримаєте сповіщення.

Спільний віддалений перегляд

За допомогою інтерфейсу управління камерою спостереження IMILAB у Додатку Mi Home ви можете встановити свою камеру спостереження як спільний пристрій у меню Загальні налаштування та запросити своїх друзів дивитися камеру віддалено. Ваші друзі повинні будуть завантажити Додаток Mi Home та увійти за допомогою свого облікового запису Xiaomi.

General Se ings

Rename	IMILAB Home Security Camera Basic

Security Se ings

Device Sharing

Location Management

Check for Firmware Updates

Delete Device

Add Desktop Shortcut

Network Information

Feedback

Sharing with Mi Home ……

Manage Sharing

Share with Mi Account

Примітка:

Зображення наведені лише для довідки. Фактичний зовнішній вид екрану залежатиме від версії платформи Mi Home та моделі вашого смартфона.

Запобіжні заходи

- Придатний робочий діапазон температур для цього виробу становить від -10 ℃ ~ 40 ℃. Не використовуйте виріб у середовищі з температурою вище або нижче зазначеного діапазону.

- Камера спостереження - це точний електронний виріб. Щоб забезпечити нормальну роботу камери, будь ласка, не встановлюйте її у середовищі з високим рівнем вологості та не допускайте потрапляння води у виріб.

- Для поліпшення продуктивності виробу, будь ласка, не розміщуйте об'єктив камери у напрямку к або поруч із світловідбиваючою поверхнею, такою як скляні вікна / двері та білі стіни, що призведе до того, що зображення буде виглядати надто яскравим у місцях, близьких до камери, і темнішим у місцях, що розташовані подалі, або змусить камеру створювати білі зображення (призведе до повного засвічення зображення).

Будь ласка, встановлюйте виріб у місцях з прийомом Wi-Fi та спробуйте розмістити пристрій там, де сильний сигнал Wi-Fi. Крім того, будь ласка, тримайте камеру спостереження подалі від металевих конструкцій, мікрохвильових печей або інших місць, які можуть впливати на потужність сигналу.

Технічні характеристики

Назва: Камера спостереження IMILAB Home Security Camera Basic

Модель: CMSXJ16A

Кут огляду об’єктива: 110°

Вага нетто: 182 г

Кодування відео: H.265

Роздільна здатність: 1920 x 1080

Фокусна відстань: F3.2

Розміри виробу: 108 x 76 x 76 мм

Вхідна потужність: 5 V	2 A

Робоча температура: -10 ℃ ~ 40 ℃

Розширювана пам'ять: картка MicroSD (до 64 ГВ)

Сумісна з: Android 4.4, iOS 9.0 або більш пізніми версіями

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 Ггц

Вироблено: Шанхай Imilab Technology Co., Ltd.

(компанія екосистеми Mi)

Адреса: Кімната 908, No. 1, Провулок 399, Shengxia Rd., Китайська пілотна зона вільної торгівлі, Шанхай, Китай 201210

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перейдіть www.imilab.com.

Заява FCC (Федеральної Комісії Зв’язку)

Зміни або модифікації, які не були безпосередньо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до скасування повноважень користувача експлуатувати обладнання. Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація можлива при наявності наступних двох умов:

- цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і

- цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Примітка: Це обладнання було протестоване та встановлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечити розумний захист від шкідливих перешкод у житловому приміщенні.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його не встановити та використовувати відповідно до інструкцій, це може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникатимуть у певній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

– Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

– Збільште відстань між обладнанням та приймачем.

– Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключений приймач.

– Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо- та телевізійного техніка.

Заява FCC стосовно 20 см: Це обладнання відповідає обмеженням FCC стосовно гранично допустимих доз опромінення, які встановлені для неконтрольованого середовища. Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати з мінімальною відстанню 20 см між джерелом випромінювання та людиною. Цей передавач не повинен розташовуватися спільно з будь-якою іншою антеною чи передавачем.

FCC ID: 2APA9-IPC016A

Інформація про утилізацію та переробку згідно з WEEE (Директива щодо відпрацьованого електричного та електронного обладнання)

Правильна утилізація цього виробу. Це маркування вказує на те, що виріб не слід викидати разом з іншими побутовими відходами на території  ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу чи здоров’ю людей від неконтрольованої утилізації відходів відповідально переробляйте їх, щоб сприяти постійному повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зв’яжіться з продавцем, де виріб був придбаний. Вони можуть забрати цей виріб для екологічно безпечної переробки.

Заяви стосовно адаптера

Для обладнання, що підключається, розетка (адаптер живлення) повинна бути встановлена ​​поблизу обладнання та повинна бути легкодоступною.

Цим компанія Шанхай Imilab Technology Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу IMI Home Security Camera Basic відповідає Директиві 2014/53 / ЄС.