Yeelight Ceiling Light Pro

Стельовий світильник

Інструкція з експлуатації

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте веб-сайт www.yeelight.com

Виробник: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Адреса: F10-B4, Корпус B, Міжнародний парк інноваційних технологій, р-н Лаошань, 266101, м. Циндао, Китай

Електронна пошта відділу технічної підтримки: support@yeelight.com

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації виробу перед початком використання світильника

Огляд виробу

Засувка                   		Саморізи

Корпус світильника, вид ззаду                                   Настінний анкер

Отвір для встановлення

касети

Отвір для проводки

Отвір для встановлення саморізів

Отвір для просування

дротів

Основа

Метричний гвинт

Інструкції з монтажу

- Відкрийте упаковку і вийміть стельовий світильник. Натисніть на засувку і посуньте її всередину та зніміть основу.

З метою уникнення будь-якої небезпечної ситуації,

будь ласка, зверніться до професійного електрика

для виконання монтажу або проведення технічного обслуговування.

Перед монтажем обов’язково від’єднайте джерело живлення, щоб уникнути ураження електричним струмом. Монтаж слід виконувати в суворій відповідності з інструкцією. Неправильне встановлення  	    може призвести до нещасних випадків, таких як падіння, пожежа та ураження електричним струмом.

- Монтаж основи

Метод А. Використовуйте ударний дриль  зі свердлом діаметром 6 мм, щоб зробити в стіні два монтажних отвори глибиною ≥ 25 мм (як показано на малюнку нижче). Вставте настінні анкери в монтажні отвори, а потім протягніть кабель живлення через отвір для проводки. Використовуйте

саморізи, щоб закріпити основу на стелі, і переконайтеся, що основа надійно закріплена.

(Рекомендується).

Метод В.

Переконайтеся, що дві точки кріплення на корпусі світильника цілі. Упевнившись у цьому, протягніть шнур живлення через отвір для проводки. Використовуйте саморізи, щоб закріпити основу на патроні стельового світильника на стелі, і переконайтеся, що основа надійно закріплена.

- Отвір для проводки підходить для кабелів живлення з площею поперечного перерізу 1,5 мм ² -2,5 мм ². Зачистіть кабель живлення на 11-13 мм і під’єднайте нульовий дріт, дріт під напругою та дріт заземлення до стельового світильника.

11-13 мм

*Під’єднайте нульовий дріт,                   * Розташуйте шнур живлення,

дріт заземлення та дріт                             як показано на малюнку, і

під напругою до отворів для                    перевірте, чи міцно він закріплений.

проводки,позначених N,  і L

по черзі. (Від’єднуючи шнур 	                       Цей виріб повинен

живлення,спочатку натисніть      бути заземлений.

червону кнопку на отворі для

проводки,а потім витягніть його).

- Візьміться за обидві сторони корпусу світильника обома руками. (Будьте обережні, щоб не натиснути на світловипромінювальну поверхню.) Вирівняйте корпус світильника з нерухомою основою та обережно притисніть обидві сторони вгору одночасно. Коли ви почуєте звук «клацання», монтаж завершено. Після завершення монтажу поверніть корпус світильника вліво і вправо та потягніть його вгору і вниз, щоб переконатися, що засувка блокування зафіксована.

Поверніть         Потягніть вгору

вліво та вправо           та вниз

* Після завершення завжди перевіряйте правильність монтажу. Неправильне кріплення може

призвести до падіння виробу.

Швидке підключення до Додатку YEELIGHT

- Завантажте Додаток

Знайдіть «Yeelight» у магазині Додатків або відскануйте

QR-код розташований праворуч, щоб завантажити та

встановити Додаток.

- Додайте свій пристрій

Відкрийте Додаток «Yeelight» і натисніть «+» у верхньому

правому куті, потім слідуйте підказкам у Додатку,

щоб додати свій пристрій.

Зв’яжіть пристрій Yeelight з Google Assistant

Додайте сервіси Yeelight до Додатку Google Assistant, щоб керувати пристроями, підключеними до Yeelight за допомогою Google Assistant.

1. Торкніться значка в Додатку Google Assistant, знайдіть «Yeelight», торкніться «Зв’язатися» та увійдіть у свій обліковий запис Yeelight.

2. Торкніться в меню Налаштувань (Settings) > Керування домом (Home Control), щоб додати пристрій, і дотримуйтесь інструкцій на екрані. Після зв’язування облікових записів ви зможете керувати пристроєм Yeelight за допомогою Google Assistant.

Розумне керування через Apple Home Kit

- Відкрийте Додаток Home на своєму iPhone або iPad.

- Натисніть «+» і додайте свій пристрій згідно підказок у Додатку. Відскануйте QR-код, який знаходиться праворуч або на нижній стороні основи. У якості альтернативи, введіть 8-значний код налаштування, розташований над QR-кодом, щоб надати Додатку Apple Home доступ.

- Переконайтеся, що мережа Wi-Fi з доступом до Інтернету є у наявності (цей виріб не підтримує мережі з частотою 5 ГГц).

- Для керування цим аксесуаром, який є сумісним із HomeKit, рекомендується використовувати iOS 9.0 або новішу версію.

- Коди налаштування HomeKit знаходяться на нижній стороні основи світильника; не втрачайте їх. Будь ласка, пам’ятайте, що коди  HomeKit  знадобляться вам кожен раз після відновлення заводських налаштувань або скидання налаштувань.

Apple є  торговою маркою Apple LCC.

*Використання значка «Працює з Apple» означає, що аксесуар був розроблений спеціально для роботи з технологією, визначеною у значку, і був сертифікований розробником на відповідність експлуатаційним стандартам Apple. Apple не несе відповідальності за функціонування цього аксесуару або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.

HomeKit є торговою маркою Apple Inc.,  і вона зареєстрована в США та інших країнах.

Щоб керувати цим аксесуаром з підтримкою Homekit, рекомендується остання версія iOS або iPadOS.

Зв’яжіть пристрій Yeelight з Amazon Alexa

Додайте навички Yeelight до Додатку Amazon Alexa, щоб керувати пристроями, підключеними до Yeelight за допомогою Amazon Alexa.

1. Торкніться значка  в Додатку Amazon Alexa, потім натисніть «Навички та ігри», знайдіть «Yeelight», виберіть потрібну навичку та натисніть «Активувати». Потім увійдіть у свій обліковий запис Yeelight.

2. Після успішного пов’язування облікових записів торкніться «ЗНАЙТИ ПРИСТРОЇ» (Discover Devices), щоб додати пристрій, і дотримуйтесь інструкцій на екрані. Після зв’язування облікових записів ви зможете керувати пристроєм Yeelight за допомогою Amazon Alexa.

Відновлення заводських налаштувань

Використовуйте настінний вимикач для послідовного увімкнення та вимкнення стельового освітлення п’ять разів поспіль (вимкніть стельове освітлення та зачекайте дві секунди, потім увімкніть його та почекайте дві секунди, це вважається за один раз). Потім стельовий світильник починає мерехтіти і автоматично перезапускається через п’ять секунд, і заводські налаштування стельового світильника відновлено.

*При використанні стельового світильника в новому мережевому середовищі необхідно відновити заводські налаштування та знову підключитися до мережі.

Технічні характеристики

Модель: YLXD76YL

Колірна температура: 2700 К –6500 К;

Робоча температура: 10°C - 40°C;

Світловий потік – 1500 люменів – 4000К;

Коефіцієнт потужності: 0,5;

Номінальна потужність: 23 Вт(48 × 1 Вт/світлодіодний модуль);

Номінальна вхідна напруга: 220–240 В～ 50/60 Гц;

Сумісний з: Android 4.4 та iOS 9.0 або вище;

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2 BLE.

Функції виробу

Регулювання колірної                                  Регулювання                                         Затишне нічне                                    Високий індекс передачі

температури                                              яскравості                                               освітлення                                                      кольору

Розумні сценарії                               Розумне керування                         Дистанційне керування                  Оновлення прошивки

Запобіжні заходи

- Перед використанням переконайтеся, що напруга в мережі живлення відповідає робочій напрузі стельового світильника. Використання невідповідної напруги може пошкодити стельовий світильник та спричинити загрозу безпеці.

- Джерело світла не замінюються. Не намагайтеся розбирати цей виріб. Коли термін служби для джерела світла закінчиться, вам необхідно буде повністю замінити стельовий світильник на новий.

- Під час експлуатації стельовий світильник виділяє тепло. Будь ласка, забезпечте для нього вільний  приток повітря для розсіювання тепла.

- Цим стельовим світильником можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування (не входить у комплект поставки, продається окремо) та за допомогою програмного забезпечення на вашому смартфоні. Вимкнення стельового світильника за допомогою пульта дистанційного керування або Додатку не відключає його від електрики, тому не торкайтеся, не замінюйте та не розбирайте цей стельовий світильник. Інакше це може призвести до ураження електричним струмом, отримання травми або навіть до летальних випадків.

- Для встановлення стельового світильника потрібен кваліфікований електрик, а проводка повинна відповідати електричним стандартам IEEE або національним стандартам.

Декларація про відповідність нормам ЄС

Цим компанія Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. заявляє, що цей тип радіообладнання відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС.

WEEE Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання.

Правильно утилізуйте цей виріб. Це маркування вказує на те, що цей виріб не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливому завданню шкоди навколишньому середовищу або здоров’ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою, скористайтеся системами повернення та збору або зв’яжіться з продавцем. Вони можуть прийняти цей виріб для проведення переробки в екологічно безпечний спосіб.