Yeelight LED Desk Lamp V1 Pro

Настільний світильник

Інструкція з експлуатації

Огляд виробу

Основна частина лампи

Кронштейн лампи

Адаптер

Роз’єм живлення

Світловий елемент   Світловий елемент

Центр освітлення

Коли настільна лампа перебуває в нормальному робочому положенні, і зона, яку вона освітлює горизонтальна, тоді відстань по вертикалі між поверхнею та світловим елементом становить 435 мм.

Інструкції стосовно встановлення

Встановлення  на основі:      1. Дістаньте основу з упаковки

і закріпіть її шурупами;

2. Вставте шнур живлення в роз’єм

для подачі живлення до лампи;

3. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб

увімкнути настільну лампу.

Встановлення з затискачем: 1. Прикріпіть затискач до столу,

як показано на малюнку і затягніть

кронштейн лампи.

2. Підключіть до адаптера для подачі живлення

до лампи.

3. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб увімкнути настільну

лампу.

Функціональні можливості

Увімкнення/Вимкнення (ON/OFF)

Регулювання яскравості

Регулювання колірної температури Режим керування часом (білий індикатор)

Режим автоматичного визначення

(червоний/зелений індикатор)

Сенсорний датчик освітлення

*Для збереження чутливості датчику, будь

ласка, не дозволяйте потрапляння на нього сторонніх

предметів або пилу.

Сенсорний датчик освітлення

- Кнопка увімкнення/вимкнення (ON/OFF)

Торкніться: увімкнення/вимкнення настільної лампи;

Натискайте протягом 2 секунд, світло починає блимати і лампа переходить в режим таймера. Лампа автоматично вимкнеться через 15 хвилин за замовчуванням. (*Налаштування таймера У Додатку Yeelight).

- Кнопка режиму керування часом

Натискайте протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути режим керування часом. За замовчуванням робочий час становить 30 хвилин. Через певний час лампа почне блимати, щоб нагадати вам про необхідність відпочити. Ви також можете задати час роботи у Додатку Yeelght.

- Кнопка режиму автоматичного визначення

Натискайте протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути функцію автоматичного визначення світла.

Коли зелений індикатор увімкнений, це означає, що зовнішнє освітлення придатне для читання та письма.

Якщо світиться червоний індикатор, це означає, що зовнішнє освітлення не підходить для читання та письма.

Примітка: колірну температуру та яскравість не можна налаштувати в режимі автоматичного визначення освітлення.

*Робота в умовах недостатнього або надто яскравого освітлення може легко викликати втому очей.

- Регулювання яскравості та колірної температури:

Вийдіть з режиму автоматичного визначення і посуньте панель, щоб налаштувати яскравість або колірну температуру.

*Одночасно натискайте кнопки режиму керування часом та режиму автоматичного визначення протягом 5 секунд, лампа почне блимати і автоматично переключиться на 4000К.

Регулювання корпусу лампи

*Коли вал ослаблений, будь ласка, скористайтеся відповідною монеткою або іншим інструментом, щоб затягнути його.

Інтелектуальне управління

- Знайдіть Додаток Yealight у магазині Додатків або відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити та встановити Додаток Yeelight.

- Переконайтеся, що лампа увімкнена, потім відкрийте Додаток Yeelight і дотримуйтесь підказок для підключення.

*Будь ласка, переконайтеся, що мережа Wi-Fi з доступом до Інтернету є у наявності. Цей виріб не підтримує мережі з частотою 5 ГГц.

Розумне керування через Apple Home Kit

- Відкрийте Додаток Home на своєму iPhone або iPad.

- Натисніть «+» і додайте свій пристрій згідно підказок у Додатку. Відскануйте QR-код, який знаходиться праворуч або на нижній стороні основи. У якості альтернативи, введіть 8-значний код налаштування над QR-кодом, щоб надати Додатку Apple Home доступ.

*Будь ласка, переконайтеся, що мережа Wi-Fi з доступом до Інтернету є у наявності. Цей виріб не підтримує мережі з частотою 5 ГГц.

*Для керування цим аксесуаром, який є сумісним із HomeKit, рекомендується використовувати iOS 9.0 або новішу версію.

Коди налаштування HomeKit знаходяться на нижній стороні основи; не втрачайте їх. Будь ласка, пам’ятайте, що коди  HomeKit  знадобляться вам кожен раз після відновлення заводських налаштувань або скидання налаштувань.

Apple є  торговою маркою Apple LCC.

*Використання значка «Працює з Apple» означає, що аксесуар був розроблений спеціально для роботи з технологією, визначеною у значку, і був сертифікований розробником на відповідність експлуатаційним стандартам Apple. Apple не несе відповідальності за функціонування цього аксесуару або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.

HomeKit є торговою маркою Apple Inc.,  і вона зареєстрована в США та інших країнах.

Щоб керувати цим аксесуаром з підтримкою Homekit, рекомендується остання версія iOS або iPadOS.

Відновлення заводських налаштувань

Одночасно натискайте кнопки режиму керування часом та режиму автоматичного

визначення протягом 5 секунд, поки лампа не почне блимати. Потім відпустіть кнопки

і підключіть лампу до Додатку Yeelight або Додатку HomeKit.

*Дійсний час підключення складає 10 хвилин.

*Коли лампа використовується в новому мережевому середовищі,

її необхідно скинути до заводських налаштувань.

Технічні характеристики

Назва виробу: 	Yeelight LED Desk Lamp V1 Pro (Настільний світильник)	Робоча температура:-10- 35°C;

Модель виробу: YLTD08YL, YLTD13YL                                                                       Робоча вологість: 0–85%;

Колірна температура: 3000K-5000K;                                                                          Номінальна потужність: 10,5 Вт

Коефіцієнт потужності: 0,5;                                                              Номінальна вхідна напруга: 220-240 В - 50/60 Гц, 0,15 А,

Колірний індекс:Ra90;                                                                      Вхід лампи: 12 В

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц;

Сумісний з: Android 4.4 та iOS 9.0 або вище.

Функції виробу

Автоматичний датчик світла             Унікальна технологія прямого   Управління за допомогою Додатку  Максимально природне для очей адаптивне

освітлення                                                                                              освітлення

Регулювання колірної температури       Затемнення                        Високий індекс передачі кольору     Розумне управління часом

Відсутність мерехтіння                Регулювання кута нахилу              Інтелектуальна взаємодія                     Розумний таймер

Запобіжні заходи

- Перед початком використання лампи переконайтеся, що адаптер оригінальний. Якщо ні, можна пошкодити виріб та спричинити загрозу безпеці.

- Не замінюйте настільний світильник самостійно. Його має замінювати тільки виробник, служба післяпродажного обслуговування або кваліфікований електрик.

- Під час експлуатації настільний світильник виділяє тепло. Будь ласка, забезпечте для нього вільний  приток повітря для розсіювання тепла.

- Цей пристрій не є водонепроникним.

- Не нахиляйте світильник, розміщуйте його на рівній, стійкій поверхні.

- Не вставляйте палець між штоком кронштейна лампи під час регулювання кута, щоб не пошкодити палець.

- У нічний час доби рекомендується встановлювати колірну температуру лампи нижче 4000К.

- Не підходить для монтажу на трубчастому матеріалі.

Декларація про відповідність нормам ЄС

Цим компанія Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. заявляє, що тип радіообладнання Yeelight Desk Lamp V1 Pro відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС.

Повний текст декларації про відповідність нормам ЄС можна знайти за адресою: Yeelight Germany GmbH, Flurweg 11, 82402 Seeshaupt.

WEEE Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання

Правильно утилізуйте цей виріб. Це маркування вказує на те, що цей виріб не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливому завданню шкоди навколишньому середовищу або здоров’ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою, скористайтеся системами повернення та збору або зв’яжіться з продавцем. Вони можуть прийняти цей виріб для проведення переробки в екологічно безпечний спосіб.