Yeelight LED Folding Desk Lamp Z1 Pro

Настільна лампа

Інструкція з експлуатації

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте веб-сайт www.yeelight.com

Виробник: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Адреса: F10-B4, Корпус B, Міжнародний парк інноваційних технологій, р-н Лаошань, 266101, м. Циндао, Китай

Електронна пошта відділу технічної підтримки: support@yeelight.com

Огляд виробу

Головна частина лампи

Кронштейн лампи

Світловий індикатор

Роз’єм для зарядки (Тип-С) Функціональна кнопка

Кабель для зарядки USB

Примітка:

Адаптер живлення не входить в комплект поставки; підтримуються наступні адаптери 5V 1A, 5V 1.5A, 5V 2A. Не використовуйте для зарядки адаптер живлення або інший пристрій з вихідною напругою вище 5 В постійного струму. Не використовуйте адаптер живлення, який був придбаний	 без сертифіката безпеки, щоб не допустити пошкодження виробу.

Інструкції

Зарядка:

Підключіть кабель для зарядки USB до роз’єму для зарядки (Type-C),

який розташований біля основи лампи, потім

підключіть кабель до джерела живлення за допомогою         Головну частину можна встановити

сумісного адаптера. Коли світловий індикатор                          під кутом 180 градусів

повільно блимає, це означає, що відбувається зарядка.

Коли світловий індикатор почне постійно світитися, це означає,

що лампа повністю заряджена.

Регулювання головної частини лампи:

Головну частину лампи можна регулювати

І встановити під кутом 180 градусів.

Функціональна кнопка:

1. Торкніться: Увімкнення/Вимкнення (ON/OFF).

2. Довге натискання: перемикання між п’ятьма світловими режимами.

Функції виробу

Акумулятор тримає заряд більше          Високий індекс передачі кольору            Відсутність мерехтіння

40 годин

Довгий термін експлуатації                              5 світлових режимів                                  Енергозберігаюча функція

Технічні характеристики

Назва: 	Yeelight LED Folding Desk Lamp Z1 Pro (Настільна лампа)

Модель: YLTD14YL

Робоча температура:-10- 40°C;

Робоча вологість: 0–80%;

Ємність батареї: 2500мАг

Колірна температура:2700К – 5000К

Індекс передачі кольору: Ra≥90;

Світловий потік: 200 люменів

Номінальний вхід: 5В

Номінальна потужність: 5 Вт (30 × 0,2 Вт/світлодіодний модуль)

Запобіжні заходи

1. Якщо лампа не використовується протягом тривалого часу, заряджайте її кожні 3 місяці, щоб уникнути пошкодження акумулятора;

2. Джерело світла цієї лампи не замінюється. Якщо джерело світла вже не можна використовувати належним чином, слід замінити всю лампу;

3. Акумуляторна батарея містить речовини, які забруднюють навколишнє середовище. Якщо ви вирішите утилізувати цей виріб, поверніть його до відповідного відділу для переробки;

4. Настільна лампа виділяє тепло під час експлуатації, будь ласка, забезпечте для неї вільний  приток повітря для розсіювання тепла;

5. Категорично забороняється занурювати цей виріб у воду або експлуатувати в умовах перевищеної температури та вологості;

6. Лампа здатна міцно триматися на поверхні, будь ласка, розташуйте її на рівній поверхні і не встановлюйте її під нахилом;

7. Акумулятор не можна розбирати, розбивати, роздавлювати або кидати у вогонь. Якщо він сильно роздувся, не продовжуйте його використовувати. Не залишайте його при високій температурі.

Декларація про відповідність нормам ЄС

Цим компанія Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. заявляє, що тип радіообладнання Yeelight LED Folding Desk Lamp Z1 Pro відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС.

Повний текст декларації про відповідність нормам ЄС можна знайти за адресою: Yeelight Germany GmbH, Flurweg 11, 82402 Seeshaupt.

WEEE Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання

Правильно утилізуйте цей виріб. Це маркування вказує на те, що цей виріб не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливому завданню шкоди навколишньому середовищу або здоров’ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою, скористайтеся системами повернення та збору або зв’яжіться з продавцем. Вони можуть прийняти цей виріб для проведення переробки в екологічно безпечний спосіб.