Yeelight Display Hanging Lamp Pro

Підвісна лампа для монітору

Інструкція з експлуатації

YEELIGHT

Огляд виробу

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед початком використання виробу та зберігайте її належним чином для застосування у майбутньому.

Основна  зона освітлення

Контакт електроживлення

Корпус лампи (вид знизу)

Зона навколишнього освітлення

Контакт електроживлення

Контакт електроживлення

Контакт електроживлення Інтерфейс живлення

Тип-С

Фіксований слот для карти

Основа

Ручка натискного типу

Шнур живлення USB                                                    Дистанційне керування

Примітка:

Всі зображення виробу, аксесуарів та інтерфейсу користувача в інструкції з експлуатації є схематичними і надаються лише для довідки. Через постійне оновлення та вдосконалення виробу фактичний вигляд лампи може дещо відрізнятися від зображеного на малюнку, і в цьому випадку фактичний вигляд виробу має всі переваги.

Встановлення та використання

- Встановіть світлову панель:

- З’єднайте контакт електроживлення корпусу лампи з

точкою контакту електроживлення на основі лампи,

щоб основна зона освітлення була спрямована вниз;

- Розташуйте основу посередині верхньої частини дисплея,

потім закріпіть її за допомогою застібки на екрані

дисплея, при цьому нижня частина основи утримується

на задній частині дисплея (будь ласка, зніміть захисну

плівку з поверхні основи перед тим, як розташовувати її на дисплеї);

Підказки:

- Цей виріб підходить для дисплеїв товщиною ≤ 32 мм і адаптований до вигнутого екрану, iMac тощо.

- Цей виріб можна міцно кріпити на дисплеї товщиною < 10 мм, але нижня частина основи не зможе триматися на дисплеї.

- Гравітаційний вал основи регулюється в межах 40°. Не тягніть його з надмірною силою.

- Цей виріб не можна використовувати на ноутбуках.

- Встановіть батарейки в пульт дистанційного керування

- Тримайте нижній край пульта дистанційного керування однією рукою, іншою рукою натисніть на нижню накладку проти ковзання та поверніть проти годинникової стрілки, щоб відкрити задню кришку пульта дистанційного керування.

- Встановіть дві батарейки AАА у відсік для батарейок відповідно до маркування, яке вказує на полярність.

- Вирівняйте трикутну стрілку на нижньому краю з областю, що вказує на блокування накладки проти ковзання (нижня кришка пульта дистанційного керування відкрита) і закрийте задню кришку.

- Утримуйте однією рукою нижній край пульта дистанційного керування, іншою рукою натисніть на нижню накладку проти ковзання та поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати задню кришку та завершити встановлення.

Тримайте

нижню частину

пульта

дистанційного

керування

Відкрийте задню кришку           Нижня кришка пульта             Встановіть задню кришку     Нижня кришка пульта

дистанційного керування відкрита                                        дистанційного керування закрита

Подача живлення та використання

- Подача живлення

Використовуйте адаптер 5В2A або 5В3A для підключення до кабелю живлення USB і вставте його в Type-C інтерфейс.

Підказки:

- Не використовуйте для живлення адаптери типу 5В1A з потужністю менше 10 Вт!

- Будь ласка, використовуйте оригінальний шнур живлення. Не використовуйте

USB-подовжувачі або USB-хаби, інакше це може призвести до несправності

підвісної лампи.

- Не підключайте контакт електроживлення корпусу або основи лампи до

інших металевих провідників, інакше це може призвести до пошкодження

або іншої небезпеки для виробу.

- Оригінальний шнур живлення є спеціальним аксесуаром для підвісної

лампи Yeelight і не може використовуватися для швидкої зарядки

або передачі даних для інших пристроїв.

- Регулювання

Лампа регулюється в межах 25° шляхом обертання корпусу лампи.

Контролювання освітлення

Злегка натисніть                               Натисніть і утримуйте                         Повертайте за годинниковою стрілкою         Повертайте проти

годинникової стрілки

Увімкнення/Вимкнення                               Увімкнення/Вимкнення                   Збільшення яскравості                                       Зменшення яскравості

переднього світла                                         навколишнього освітлення             переднього світла                                               переднього світла

Натисніть і повертайте за                            Натисніть і повертайте проти                                                            Подвійне клацання (натискання)

годинниковою стрілкою                              годинникової стрілки

Збільшення колірної температури           Зменшення колірної температури                                                  Перемикання режимів

переднього світла                                        переднього світла

Підказки:

- Пульт дистанційного керування поєднаний з підвісною лампою за замовчуванням, і його можна використовувати відразу ж.

- Якщо пульт дистанційного керування потрібно поєднати з іншими неоригінальними аксесуарами тієї ж моделі, натисніть і утримуйте ручку натискного типу пульта дистанційного керування протягом 20 секунд після ввімкнення підвісної лампи, і поєднання (сполучення) буде успішним, якщо підвісна лампа зображає ефект дихання (мерехтіння).

- За замовчуванням встановлено чотири режими, але користувачі можуть налаштувати кількість і порядок режимів, які потрібно перемикати, у [Налаштування пристрою (Device Settings)] - [Налаштування ручки (Knob Settings)].

Технічні характеристики

Модель: YLTD003

Операційні системи, які підтримуються: Android 4.4 або iOS 9.0 та новіші версії;

Підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/n/g 2,4 ГГц;

Номінальна потужність: 10 Вт (80×0,2 Вт/LED модуль+40×0,2 Вт/LED модуль);

Робоча вологість: 0 %—85% RH;

Індекс передачі кольору: Ra95;

Розмір корпусу лампи: φ23,0 × 485,5 мм;

Розмір пульта дистанційного керування: φ66,5×34 мм.

Примітки

- Цей виріб постачається без адаптера. Будь ласка, використовуйте адаптер на 5 В з потужністю більше або рівною 10 Вт для живлення, інакше виріб не працюватиме.

- Пульт дистанційного керування може керувати кількома підвісними лампами, але підвісна лампа може керуватися лише одним пультом дистанційного керування.

- Будь ласка, очищайте поверхню виробу м’якою бавовняною тканиною та не використовуйте для очищення агресивні розчинники.

- Після заміни батарейок в пульті дистанційного керування, будь ласка, утилізуйте відпрацьовані батареї у безпечний спосіб, щоб уникнути забруднення навколишнього середовища.

- Джерело світла не замінюється. Після закінчення терміну служби джерела світла необхідно повністю замінити підвісну лампу.

- Цей виріб можна використовувати тільки в приміщенні.

Підключення до Додатку Yeelight

Цим виробом можна керувати за допомогою Додатку Yeelight і налаштувати для взаємодії з іншими пристроями, які використовують Додаток Yeelight.

- Завантажте Додаток.

- Шукайте «Yeelight» у магазині Додатків або відскануйте QR-код праворуч,

щоб завантажити та встановити Додаток.

- Додайте аксесуар.

1. Перейдіть на домашню сторінку Додатку Yeelight і натисніть «+» у верхньому правому куті, щоб додати свій аксесуар.

2. Виконайте конфігурацію (налаштування) відповідно до інструкцій у Додатку.

3. Після того, як ви успішно додали свій аксесуар, ви зможете знайти його у списку пристроїв.

Примітка: Процедура додавання аксесуару може відрізнятися від описаної тут через постійне оновлення Додатку. Будь ласка, дійте відповідно до поточних інструкцій у Додатку.

Цим виробом також можна керувати за допомогою Mi home, Додатку Google Home та Amazon Alexa. Ви можете завантажити та встановити один з цих Додатків із магазину Додатків та налаштувати свій пристрій відповідно до інструкцій у Додатку. Після того, як ви завершите налаштування, ви можете використовувати Додаток для керування освітленням.

Посібник з доступу до ігрової платформи

Процедура доступу до платформи Razer Chroma

- Завантажте Razer Synapse на робочий стіл Windows за адресою https://www.razer.com/synapse-3 (Виберіть компоненти, пов’язані з Chroma, щоб завершити встановлення);

- Завантажте плагін Yeelight Chroma Connector на https://www2.razer.com/chroma-workshop-apps і дотримуйтесь порад щодо встановлення за замовчуванням. Після встановлення, на робочому столі з’явиться піктограма ярлика Yeelight Chroma Connector. Двічі клацніть, щоб відкрити програму;

- Відкрийте встановлений Razer Synapse, який автоматично виявить плагін Yeelight Chroma Connector;

- Двічі клацніть на іконці підключеного Yeelight, щоб увійти в інтерфейс конфігурації, і ввімкніть відповідний перемикач;

- Підключіть відповідну підвісну лампу для монітору до мережі та завершіть конфігурацію з Додатком Yeelight. Потім перейдіть до Додатку Yeelight -[Device Settings]-[Third Party Integration], увімкніть перемикач сторонньої інтеграції (дуже важливий крок, без якого пристрій не буде знайдено за допомогою пошуку).

- Плагін Yeelight Chroma Connector автоматично знаходить пристрої в локальній мережі, які підтримують зв’язок Chroma (підвісна лампа для монітору позначена lamp15-xxxx).

- Натисніть кнопку [Вимкнути (Disable)] на пристрої, і [Увімкнення (Enable)], що відображається на кнопці, вказує, що пристрій було ввімкнено та отримано доступ. Тоді можна починати гру!

Функції плагіна

Кнопка Увімкнути/Вимкнути (Enable/Disable) керує зв’язком між пристроєм і компонентами Razer Chroma;

- 1.Disable, що відображається на кнопці: Поточний пристрій не спрацьовує і не можна встановити зв'язок;

- 2. Enable, що відображається на кнопці: Поточний пристрій запущено, і можна встановити зв'язок;

Кнопка попереднього перегляду, яка вказує на відповідність фактичному пристрою (у стані «Вимкнено (Disable)», коли натиснути кнопку «Попередній перегляд», відповідна лампочка буде блимати, щоб нагадати вам);

- Кнопка «Яскравість»  використовується для регулювання яскравості; яскравість можна змінити вручну у вікні редагування праворуч;

- Функція «Обрати групу» використовується, щоб вибрати світлодіодне світло, якому буде відповідати лампа в компонентах Chroma;

- Клацніть на іконці Guidance у верхньому правому куті, щоб відкрити довідкові примітки.

- Список пристроїв використовується для позначення кількості пристроїв;

- Зона верхнього правого кута використовується для перегортання сторінок.

Порядок доступу до платформи Overwolf

- Завантажте Додаток Overwolf на операційну систему Windows за адресою: https://www.overwolf.com/

- Встановіть клієнт Overwolf і відкрийте інтерфейс клієнта;

- Завантажте плагін Yeelight Game за адресою: https://www.overwolf.com/app/Yeelight-Yeelight_Overwolf_Connector. Після завантаження двічі клацніть, щоб встановити плагін. Іконка ярлика Yeelight Overwolf Connector створюється на робочому столі після встановлення. Двічі клацніть на іконку, щоб відкрити програму плагіна;

- У списку ігор ви можете вибрати список ігор, що відповідає пристрою, і натиснути на перемикач для операцій [Відкрити/Закрити];

- Натисніть на іконку PUBG (червоне віконце нижче для вибору), щоб встановити та відредагувати детальні ключові параметри події, такі як колір, колірну температуру та яскравість, а також встановити концепцію багатокадрового тригера, яку може налаштувати користувач;

- Після налаштування параметрів гри перейдіть до [Налаштування (Settings)] зліва, щоб просканувати пристрій;

1. Після налаштування лампи увімкніть перемикач сторонньої інтеграції, перейшовши до Додатку Yeelight  - [Device Settings]-[Third Party Integration];

2. Пристрій можна знайти лише тоді, коли комп’ютер і лампа знаходяться в одній локальній мережі;

3. У плагіні оновіть пристрій, і ви зможете знайти пристрої в локальній мережі. Натисніть «Disable», щоб відобразити «Enable», а потім клацніть на іконці пристрою (червоне поле нижче для вибору), і лампа відповідним чином покаже ефект дихання.

- Після того, як пристрій буде налаштовано, увійдіть у гру, яку ви щойно почали, щоб відчувати задоволення, яке приносить лампа!

YEELIGHT

Веб-сайт www.yeelight.com

Виробник: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Адреса: F10-B4, Корпус B, Міжнародний парк інноваційних технологій, р-н Лаошань, 169, м. Циндао, Китай.