Yeelight Staria Bedside Lamp Pro

Настільний світильник

Інструкція з експлуатації

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте веб-сайт www.yeelight.com

Виробник: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Адреса: F10-B4, Корпус B, Міжнародний парк інноваційних технологій, р-н Лаошань, 266101, м. Циндао, Китай

YEELIGHT

Огляд виробу

Абажур

Поворотний механізм (кут повороту 30°С)

Кронштейн лампи

Зона бездротової зарядки

Індикатор бездротової зарядки

Увімк./Вимк.

Основа

Встановлення

Вставте вилку адаптера в розетку, а потім увімкніть пристрій.

Інструкції

01 Кнопка увімкнення/вимкнення

- Коротко натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.

- Коли лампа увімкнена, натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення, щоб налаштувати колірну температуру та яскравість. Більш індивідуальні налаштування доступні у Додатку Yeelight.

- Коли лампа увімкнена, двічі натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, щоб активувати режим таймера.

02 Більше функцій

Нічний режим

Встановіть свій власний нічний режим у Додатку.

Світильник автоматично буде переходити у затишне

нічне освітлення протягом попередньо встановленого

періоду для нічного режиму. Коли закінчиться

заданий період, світильник повернеться у режим за

замовчуванням, який був збережений у Додатку.

*Нічний режим вимкнено за замовчуванням.

Будь ласка, активуйте його в Додатку Yeelight.

Бездротова зарядка

- Індикатор бездротової зарядки блимне 3 рази, коли

світильник буде підключений до джерела живлення

за допомогою оригінального адаптера.

- Покладіть мобільний телефон у зону бездротової

зарядки. Мобільний телефон заряджається, коли

світиться жовтий індикатор. Якщо цього не відбувається,

будь ласка, знайдіть для телефону правильне положення.

- Коли телефон повністю заряджений, жовтий індикатор

припиняє світитися, і бездротова зарядка закінчена.

Зона бездротової зарядки

Індикатор бездротової зарядки

Кнопка Увімк./Вимк.

Стан індикатору бездротової зарядки

Увімкнення: індикатор блимає 3 рази.                       Попередження про помилку: індикатор швидко блимає.

Відбувається зарядка: індикатор світиться.              Потрапив сторонній предмет: індикатор швидко блимає.

Зарядка закінчена або не заряджається: індикатор не світиться.

03 Розумне керування через Apple Home Kit

- Відкрийте Додаток Home на своєму iPhone або iPad.

- Торкніться «Додати аксесуари» та дотримуйтесь інструкцій у Додатку, щоб відсканувати QR-код, який знаходиться в інструкції з експлуатації або на корпусі виробу, або введіть 8-значний код налаштування над QR-кодом, щоб надати Додатку Apple Home доступ.

*Будь ласка, переконайтеся, що мережа Wi-Fi з доступом до Інтернету є у наявності. Цей виріб не підтримує мережі з частотою 5 ГГц.

*Для керування цим аксесуаром, який є сумісним із HomeKit, рекомендується використовувати iOS 9.0 або новішу версію.

*Коди налаштування HomeKit знаходяться на нижній стороні основи світильника; не втрачайте їх. Будь ласка, пам’ятайте, що коди  HomeKit  знадобляться вам кожен раз після відновлення заводських налаштувань або скидання налаштувань.

Apple є  торговою маркою Apple LCC.

Відновлення заводських налаштувань

Натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF (увімкнення/вимкнення),

потім знову вставте вилку адаптера в клему постійного струму,

доки світло не почне мерехтіти, а потім відпустіть кнопку ON/OFF.

*Будь ласка, скиньте налаштування світильника перш ніж

використовувати його в новому мережевому середовищі.

Технічні характеристики

Назва: 	Yeelight Staria Bedside Lamp Pro (Настільний світильник)           Модель: YLCT03YL

Номінальний вхід: 220-240В ~ 50/60Гц 0.45A                                              Робоча температура:-10- 35°C;

Номінальна потужність: 18 Вт (бездротовий модуль зарядки +            Робоча вологість: 0–85%;

світлодіодні модулі)                                 Колірна температура:2700К-6000К

Індекс передачі кольору: Ra95;                                                                        Вихід бездротової зарядки:10Вт макс.

Вхід:                                                                                Відстань бездротової зарядки:≤3,5 мм

Коефіцієнт потужності: 0,5;                                                                              Сумісний з: Android 4.4 та iOS 9.0 або вище.

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц.

Функції виробу

Регулювання колірної температури   Регулювання яскравості                Затишне нічне освітлення              Виявлення стороннього предмету

Голосове управління                        Індивідуальний розклад                             Розумний таймер                             Швидка зарядка 10 Вт

Запобіжні заходи

- Перевірте напругу перед використанням виробу. Невідповідна напруга може пошкодити виріб і спричинити потенційну небезпеку.

- Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, має замінювати тільки виробник або його сервісний агент або подібна кваліфікована особа.

- Під час експлуатації настільний світильник виділяє тепло. Будь ласка, забезпечте для нього належну вентиляцію.

- Використання адаптерів, відмінних від оригінального, може призвести до пошкодження виробу або загрози безпеці.

- Не нахиляйте лампу і розміщуйте її на рівній, стійкій поверхні.

- Не розміщуйте будь-які батареї, а також пристрої, що не підтримують бездротову зарядку, в зоні бездротової зарядки, це може призвести до потенційної загрози безпеці.

Тільки для використання всередині приміщень!

Клас захисту ІІІ.

Всі ілюстрації, що містяться в цій інструкції надаються лише для довідки.

Декларація про відповідність нормам ЄС

Цим компанія Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. заявляє, що тип радіообладнання YLCT03YL відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС.

WEEE Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання.

Усі вироби з цим символом в подальшому будуть вважатися відпрацьованим електричним та електронним обладнанням (WEEE згідно з Директивою 2012/19/ЄС), яке не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Натомість, ви повинні захищати здоров’я людей та навколишнє середовище, передаючи своє відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевою владою. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров’я людей. Будь ласка, зв'яжіться з відповідними спеціалістами або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місце розташування, а також про умови таких пунктів збору.