63.0±0.5 mm	63.0±0.5 mm

说明书

P2

2019-07-17

邹学忠

设计师

产品经理

质量工程师

80g无光铜

印刷+联机过油+裁切+折页

色相正确，印迹牢固；各色套印不露杂色，

套印误差	0.1mm；折页误差	0.5mm

Pantone Cool Gray 11C

装订方式：骑订

封底	封面

封二	封三

比例：按标注尺寸为准	单位：mm

# Text boxes

УКР

Як відновити заводські налаштування

Використовуйте перемикач світла, щоб увімкнути та вимкнути лампочку п’ять разів (увімкнути на дві секунди, потім вимкнути на дві секунди). Щодо лампочки, яка має версію з можливістю затемнення, вона буде в режимі мерехтіння. Через 5 секунд налаштування будуть автоматично скинуті. Щодо лампочки, яка має кольорову версію, вона відображатиме різнокольоровий ефект кружляння, а потім автоматично перезавантажиться і відображатиме біле світло через п’ять секунд. Це означає, що лампочка відновлена ​​до заводських налаштувань.

Список функціональних несправностей

06

05

Використання Додатку

Відкрийте Додаток та дотримуйтесь інструкцій, наданих у Додатку.

* * Переконайтеся, що мережа Wi-Fi є у наявності та має належний зв'язок з Інтернетом.

Розумне керування через Apple Home Kit

- Відкрийте Додаток Home на своєму iPhone або iPad.

- Торкніться «Додати аксесуари» та дотримуйтесь інструкцій у Додатку, щоб відсканувати QR-код, який знаходиться на корпусі виробу, або введіть 8-значний код налаштування над QR-кодом, щоб надати Додатку Apple Home доступ.

* Будь ласка, переконайтеся, що мережа Wi-Fi з доступом до Інтернету є у наявності. Цей виріб не підтримує мережі з частотою 5 ГГц.

*Для керування цим аксесуаром, який є сумісним із HomeKit, рекомендується використовувати iOS 9.0 або новішу версію.

*Коди налаштування HomeKit знаходяться на корпусі виробу; не втрачайте їх. Будь ласка, пам’ятайте, що коди  HomeKit  знадобляться вам кожен раз після відновлення заводських налаштувань або скидання налаштувань.

iPad і iPhone є торговими марками Apple Inc.,  і вони зареєстровані в США та інших країнах.

УКР

УКР

УКР

Функції виробу

Покрокове встановлення

Встановіть лампочку

Вкрутіть лампочку та увімкніть живлення.

Регулювання Регулювання колірної яскравості              температури

*Застосовується лише для YLDP13YL/YLDP14YL

Різні сценарії освітлення

Енергозбереження Нічне освітлення

Таймер On/Off Timer

Таймер затримки вимкнення     Розумне керування Оновлення прошивки

Примітка: 1. Переконайтеся, що живлення вимкнено під час встановлення, зняття або огляду лампочки.

- Не використовуйте цей виріб з затемнювачем (наприклад, настільною лампою з перемикачем інтенсивності освітлення), щоб не пошкодити виріб.

- Не використовуйте цей виріб у вологому середовищі.

- Не встановлюйте цю лампочку у вузький і погано вентильований абажур, оскільки це може викликати слабкі сигнали або проблеми з розсіюванням тепла.

Завантажте Додаток

Шукайте Yeelight у магазині Додатків або відскануйте QR код, зображений нижче, щоб завантажити Додаток Yeelight.

03

04

Розумна світлодіодна лампочка 1S

Інструкція з експлуатації

Перед початком використання розумної лампочки уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її в надійному місці для застосування у майбутньому.

Виробник: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.      Адреса: F10-B4, Корпус B, Міжнародний парк інноваційних технологій,#1 р-н Лаошань, м. Циндао

Веб-сайт: www.yeelight.com

Електронна пошта відділу технічної підтримки: support@yeelight.com

УКР

Заява про відповідність Федеральної Комісії Зв’язку (FCC):

Будь-які зміни або модифікації, які не були безпосередньо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до скасування повноважень користувача експлуатувати обладнання. Це обладнання відповідає частині 15 Правил FCC.

Експлуатація можлива при наявності наступних двох умов:

(1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу. Це обладнання було протестоване та встановлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечити розумний захист від шкідливих перешкод у житловому приміщенні.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його не встановити та використовувати відповідно до інструкцій, це може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникатимуть у певній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену;

- Збільште відстань між обладнанням та приймачем;

- Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключений приймач.

- Зверніться по допомогу до продавця або досвідченого радіотелевізійного техніка.

Декларація про відповідність нормам ЄС

08

УКР

Попередження

- Перевірте напругу перед використанням виробу. Невідповідна напруга може пошкодити виріб і спричинити потенційну небезпеку.

- Не розбирайте цей виріб, оскільки світлодіоди можуть пошкодити очі.

- При роботі лампочка буде нагріватися. Не використовуйте її в закритому абажурі протягом тривалого періоду часу. Забезпечте достатню вентиляцію для лампочки, щоб переконатися у належному відведенні тепла.

- Оптичне випромінювання цього світлодіодного виробу відповідає «Виняткам та вимогам» IEC 62471-2006.

- Тільки для використання всередині приміщень.

- Відключіть живлення перед установкою, щоб уникнути ризику удару електричним струмом.

- Використовуйте тільки в сухих місцях.

- Джерелом світла цього виробу є незамінні світлодіоди (LED).

- Цей виріб не призначений ні для використання в зонах аварійних виходів, ні для аварійного освітлення.

- Для керування цією лампою використовуйте лише пульт керування, що постачається разом із цією інструкцією. Ця лампочка не працюватиме належним чином при підключенні до стандартного диммера або регулятора затемнення.

- Для лампочок, вага яких значно перевищує вагу ламп, на які вони замінюються, слід звернути увагу на той факт, що підвищена вага може знизити механічну стійкість деяких світильників і патронів і може погіршити встановлення контакту та утримання лампи.

07

100.0 ±0.5mm

| Функціональні несправності | При підключенні до електромережі лампочка не вмикається |
| --- | --- |
|  | Лампочка ненормально блимає |
|  | Відсутній колір |
|  | Лампочка не може підключитися до Додатку при правильному підключенні до Інтернету |
|  | Несправність, яка впливає на використання або безпеку через дефект виробу (крім тих, що спричинені користувачем) |

|  |  | УКР |
| --- | --- | --- |
| Розумна світлодіодна лампочка 1S Yeelight Інструкція з експлуатації | 02 | Технічні характеристики |
| Mode d'emploi de Yeelight LED Smart Bulb 1S Умная LED 1S лампа Yeelight Руководство пользователя | 10 15 | Модель: YLDP13YL/YLDP14YL/YLDP15YL Світловий потік: 800 люменів |
| Manual de usuario de Yeelight LED Smart Bulb 1S Yeelight LED 1S inteligentna żarówka instrukcja obsługi Manuale Utente Yeelight LED Smart Bulb 1S | 20 25 31 | Номінальна потужність: 8.5Вт Тип цоколя: E26 для США E27 для Європи E26/E27 для інших регіонів |
|  |  | Номінальний вхід: 120В~60Гц 0.07A для США |
|  |  | 220В-240В~50/60Гц 0.04A для Європи |
|  |  | 100В-240В~50/60 Гц 0.07A для інших регіонів |
|  |  | Колірна температура: YLDP13YL:1700K-6500K |
|  |  | YLDP14YL:2700K-6500K |
|  |  | YLDP15YL:2700K |
|  |  | Бездротовий зв'язок: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4ГГц |
|  |  | Частотний діапазон: 2400MГц-2483.5MГц |
|  |  | Очікуваний термін служби: приблизно 25,000 годин |
|  |  | Розмір: 60×60×124мм |
|  |  | Для кольорової версії: |
|  |  | 1. За замовчуванням колірна температура лампи становить 3500K. |
|  |  | 2. Максимальна робоча потужність виробу встановлена |
|  |  | за замовчуванням. |
|  |  | 3. Для освітлення рекомендується використовувати режим за замовчуванням. |
|  |  | 02 |

|  | lemon 2彩光 | (欧洲） | YLDP133EU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lemon 2白光 | (欧洲） | YLDP153EU |

ES

ES

Características del producto

Pasos de instalación

Instalación de la bombilla

Instale la bombilla y encienda el interruptor de la fuente de alimentación.

Ajuste de brillo

Ajuste de temperatura de color

*Applicable uniquement aux YLDP13YL/YLDP14YL

Cambio de escena

Ahorro de energía

Modo de luz nocturna

Interruptor de tiempo

Apagado de retraso

Control por teléfono

Actualización de firmware

Nota: 1. Cuando instale, retire o inspeccione la bombilla, asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada.

- No use lámparas con atenuador de luz (tales como lámpara con botón de atenuación) Hacerlopuede dañar el producto.

- No lo use en un ambiente húmedo.

- No se recomienda el uso en una pantalla en forma de barril sellada y estrecha para evitar la mala señal o problema de refrigeración.

Descargue la aplicación móvil

Descargue la aplicación móvil Yeelight vía el escaneo del código QR o en App Store.

21

22

| УКР | FR |
| --- | --- |
| Цим компанія Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. заявляє, що цей тип радіообладнання відповідає чинним Директивам ЄС та Європейським нормам і поправкам. | Paramètres de base Modèle: YLDP13YL/YLDP14YL/YLDP15YL |
|  | Flux lumineux: 800lm |
| WEEE Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання | Puissance nominale: 8.5W |
| Правильно утилізуйте цей виріб. Це маркування вказує на те, що цей виріб не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. | Interface de luminaire: E27 Température de couleur: YLDP13YL:1700K-6500K |
| Щоб запобігти можливому завданню шкоди навколишньому середовищу або здоров’ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів, | YLDP14YL:2700K-6500K YLDP15YL:2700K |
|  | Entrée nominale: 220V-240V~50/60Hz 0.04A |
|  | Connexion sans fil: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
|  | Bande de fréquence: 2400MHz-2483.5MHz |
| Для повернення використаного пристрою, скористайтеся системами повернення та збору або зв’яжіться з продавцем. Вони можуть прийняти цей виріб для проведення переробки в екологічно безпечний спосіб. | Durée de vie: environ 25,000 heures Dimension: 60×60×124mm |
|  | Pour la version de couleur: |
|  | 1. La température de couleur par défaut de la lampe est 3500K. |
|  | 2. La puissance de fonctionnement maximale du produit est l'état |
|  | par défaut. |
|  | 3. Il est recommandé d'utiliser l'état par défaut de la lampe pour |
|  | l'éclairage. |
| 09 | 10 |

RU

ES

Восстановление заводских настроек

С помощью настенного выключателя включите и выключите лампу пять раз подряд (интервалы включения и выключения - две секунды). Лампочка (с регулируемой яркостью) перейдет в режим мерцания. Через 5 секунд она автоматически сбросится. Лампочка (цветная версия) перейдет в режим циклического изменения цвета, затем автоматически произойдет сброс, и через пять секунд отобразится белый свет. Это означает, что лампочка восстановлена до заводских настроек.

Меры безопасности

Parámetros básicos

Modelo:  YLDP13YL/YLDP14YL/YLDP15YL

Flujo luminoso: 800lm Potencia nominal: 8.5W Interfaz de lámpara: E27 Temperatura de color: YLDP13YL:1700K-6500K YLDP14YL:2700K-6500K YLDP15YL:2700K

Entrada nominal: 220V-240V-50/60Hz 0.04A Conexión inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Rango de frecuencia: 2400MHz-2483.5MHz

Vida útil: alrededor de 25,000 horas Dimensiones: 60×60×124mm

Es el color de la versión:

- La temperatura de color predeterminada de la lámpara es 3500K.

- La potencia operativa máxima del producto es el estado predeterminado.

- Se recomienda que use el estado predeterminado de la lámpara para la iluminación.

19

20

30

PL

Środki ostrożności

- Przed użyciem sprawdź, czy napięcie jest zgodne z napięciem roboczym tego produktu. W przypadku zastosowania niewłaściwego napięcia może dojść do uszkodzenia produktu i potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa.

- Nie demontuj produktu osobiście.

- Ponieważ żarówka może generować ciepło podczas pracy, nie należy jej używać w zamkniętym kloszu przez długi czas i utrzymywać konwekcję powietrza wokół żarówki w celu rozproszenia ciepła.

- Promieniowanie optyczne tej lampy LED jest zgodne z "Wymaganiami dotyczącymi zwolnienia" z normy IEC62471-2006.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu posprzedażnego Yeelight www.yeelight.com

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adres: F10-B4, Bldg. B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Rd., Laoshan District, Qingdao City

29

Przywróć ustawienia fabryczne

Za pomocą przełącznika, włącz i wyłącz żarowkę pięć razy (utrzymuj ją lub włączaj po 2 sekundy za kazdym razem). Dla wersji ze ściemniaczem, żarówka będzie pulsować. Po 5 sekundach, żarówka automatycznie włączy się ponownie. Dla wersji kolorowej, będzie ona w okręgu wyświetlać różnokolorowe światła i automatycznie uruchomi się ponownie i wyświetli białe światło po 5 sekundach co oznacza, że zostały przywrócone ustawienia fabryczne.

Aby kontrolować to urządzenie poprzez Apple HomeKit, zaleca się wersję oprogramowania iOS 9.0x lub wyżej

Z tyłu obuodwy lampy znajduje się kod ustawień Apple HomeKit. Nie zgub go. Jest on niezbędny aby dodać urządzenie ponownie po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych.

Apple Inc. posiada znaki towarowe iPad i iPhone które są zarejestrowane w USA i innych krajach.

PL

24

ES

Restaure la configuración de fábrica

Utilice el interruptor para encender y apagar la bombilla de luz cinco veces (encienda por dos segundos, apague por dos segundos). En el caso de la bombilla (versión atenuable), quedará en modo de respiración. Después de 5 segundos, se reiniciará de manera automática. En el caso de la bombilla (versión color), mostrará un efecto circular multicolor, luego se reiniciará de manera automática y mostrará una luz blanca después de cinco segundos. Esto indica que la bombilla se ha restablecido a su configuración de fábrica.

Precaución de seguridad

- Antes del uso, confirme que el producto opere con una fuente de alimentación que coincida con el voltaje de operación del producto, de lo contrario, podría dañar el producto y provocar riesgo potencial de seguridad.

- No retire el producto sin autorización.

- Como la bombilla generará calor durante la operación, no lo use en una lámpara cerrada a largo plazo y asegúrese de mantener la circulación de aire de la bombilla para la disipación de calor.

- La radiación óptica de los productos de iluminación LED cumple con los “Requisitos de nivel de exención” de IEC62471-2006.

23

Ejecuta la aplicación

Inicie la aplicación y realice la operación según las instrucciones en la aplicación.

* Asegúrese de que la red Wi-Fi esté disponible y pueda acceder a Internet normalmente.

Control inteligente Apple HomeKit

- Abra la aplicación Home en su iPhone o iPad.

- Pulse "Agregar accesorios" y siga las instrucciones de la aplicación para escanear el código QR en la base del producto, o introduzca el código de configuración de 8 dígitos sobre el código QR para conceder permiso de acceso a la aplicación Apple Home.

* Asegúrese de que haya disponible una red Wi-Fi con acceso a Internet (este producto no admite redes 5G).

Para controlar este accesorio compatible con HomeKit, se recomienda utilizar iOS 9.0 o superior.

El código de configuración de HomeKit aparece en la base del producto, no lo pierda. Después de restaurar los valores de fábrica, necesitará nuevamente el código de configuración de HomeKit para agregar el accesorio.

iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc. yestán registradas en los Estados Unidos y en otros países.

ES

FR

FR

Caractéristique du produit

Démarche de montage

Montage de l'ampoule

Montez l'ampoule et ouvrez l'interrupteur de source d'alimentation.

Réglage de luminosité

Réglage de températurede couleur

*Applicable uniquement aux YLDP13YL/YLDP14YL

Changement de scène

Economie d'énergie et électrique

Mode de lampe en nuit

Interrupteur à temps fixe

Eteindre la lampe en temporisation

Contrôle par téléphone mobile

Mise à jour de firmware

Atention: 1. Lors du montage et du démontage ou du contrôle de l'ampoule, veuillez fermer la source d'alimentation.

- Il est interdit d'utiliser le luminaire avec le gradateur (par exemple, la lampe de bureau avec le bouton rotatif de réglage optique), afin d'éviter d'endommager le produit.

- Il est interdit d'utiliser dans un environnement humide.

- Il n'est pas recommandé d'utiliser dans l'abat-jour en forme du bidon étroit et étanche, de manière à éviter le mauvais signal ou le problème de dissipation de chaleur.

11

12

PL

PL

Podstawowe parametry

Model: YLDP13YL/YLDP14YL/YLDP15YL

Moc znamionowa: 8.5W Gniazdo tyou: E27 Strumień światła: 800lm

Temperatura światła: YLDP13YL:1700K-6500K

YLDP14YL:2700K-6500K YLDP15YL:2700K

Znamionowe wejście: 220V-240V~50/60Hz 0.04A Połączenie bezprzewodowe: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz Częstotliwość pasma: 2400MHz-2483.5MHz

Żywotność: około 25000 godzin Wymiary: 60×60×124mm

Cechy produktu

Kontrola luminancji

Regulowana emperatura barwowa

*dotyczy wyłącznie modeli: YLDP13YL / YLDP14YL

Zmiana sceny

Oszczędzanie energii

Tryb nocny

Programator czasowy

Funkcja opóźnienia

Kontrola mobilna

Aktualizacja oprogramowania

25

26

28

Połączenie z Apple HomeKit

- Otwórz aplikację Apple HomeKit na swoim iPhonie lub iPadzie.

- Kliknĳ „Dodaj akcesoria” i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zeskanować kod QR po prawej lub bezpośrednio z produktu, lub wprowadź

8-cyfrowy kod konfiguracji znajdujący się nad kodem QR, aby uzyskać dostęp do aplikacji Apple HomeKit.

3. Upewnĳ się, że sieć Wi-Fi jest dostępna i możesz uzyskać dostęp do Internetu (sieć 5G nie jest obsługiwana przez ten produkt).

Uruchom aplikację

Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami.

* Upewnĳ się, że Wi-Fi jest włączone a dostęp do Internetu jest stabilny.

Pobierz aplikację

Zeskanuj kod QR lub pobierz aplikację Yeelight w sklepie.

PL

27

Uwaga: 1. Przed zainstalowaniem, wyjęciem lub sprawdzeniem żarówki należy się upewnić, że zasilanie jest wyłączone;

- Nie należy używać lamp z modulatorem światła (takim jak lampa stołowa ze ściemniaczem światła), aby uniknąć uszkodzenia żarówki.

- Nie używaj tego produktu w wilgotnym otoczeniu.

- Unikaj używania żarówki w wąskim, hermetycznym kloszu, w przeciwnym razie może to spowodować zły sygnał i złe rozpraszanie światła.

PL

Kroki instalacji

Zainstaluj żarówkę

Zainstaluj żarówkę i włącz zasilanie.

RU

RU

Специфика продукции

YLDP13YL/YLDP14YL/YLDP15YL

8.5

YLDP13YL:1700K-6500K YLDP14YL:2700K-6500K YLDP15YL:2700K

*применимо только к YLDP13YL/YLDP14YL

15

16

RU

Эксплуатация мобильного приложения

Управление через Apple HomeKit

- Откройте приложение Home на устройствах iPhone или iPad.

- Нажмите кнопку добавления аксессуаров и следуйте инструкциям в приложении, чтобы отсканировать QR-код в нижней части устройства. Вы также можете ввести код настройки из 8 цифр, указанный над QR-кодом, чтобы предоставить доступ приложению Apple "Дом".

* Убедитесь в наличии подключения к сети Wi-Fi с доступом к Интернету (это устройство не поддерживает сети 5G).

Для управления этим совместимым с HomeKit аксессуаром рекомендуется использовать iOS 9.0 или более поздней версии.

Код настройки HomeKit указан в основании устройства, не потеряйте его. После восстановления заводских настроек он снова вам понадобится для добавления аксессуара.

iPad и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в Соединенных Штатах и других

странах.

18

17

Загрузка мобильного приложения

RU

Шаги установки

Установка

34

Utilizza l'app

Apri l'applicazione e segui le indicazioni fornite a schermo.

*Assicurarsi che la rete WiFi sia disponibile e che consenta corretamente l'accesso ai dispositivi.

Apple HomeKit Smart Control

- Apri l'app "Home" sul tuo iPhone o iPad.

- Seleziona la voce "Aggiungi accessorio" e segui le indicazioni a schermo. Sarà necessario inquadrare il codice QR associato al dispositivo collocato sulla base della lampadina oppure inserire il codice di 8 cifre associato per consentire che l'app Apple Home possa accedere al controllo del dispositivo.

*Assicurarsi che sia disponibile una rete WiFi.

Per il controllo di questo dispositivo è raccomandabile l'uso di iOS 9.0 o successivi. Il codice per l'associazione tramite HomeKit è riportato sulla base del prodoto oppure sull'ultima pagina del manuale di istruzioni e va conservato con cura. Nel caso di ripristino alle impostazioni di fabbrica sarà necessario inserire nuovamente il codice di associazione.

iPad ed iPhone sono marchi commerciali di Apple Inc., e sono registrati negli Stati Uniti ed altre nazioni.

IT

33

NOTA: 1. Assicurarsi di disativare l'alimentazione eletrica quando si installa, si rimuove o si ispeziona la lampadina.

- Non utilizzare questo prodoto con un dimmer (p.es. portalampada da scrivania con dimmer incorporato) perché potrebbe danneggiarsi.

- Non utilizzare questo dispositivo in ambiente umido.

- Non utilizzare la lampadina in paralumi streti e poco ventilati, perché potrebbero ridurre il segnale WiFi e causare problemi di dissipazione del calore.

Scarica l'applicazione

Cerca Yeelight nell'app store del tuo dispositivo oppure scansiona il codice QR di seguito per scaricare l'app Yeelight.

IT

Istruzioni di installazione

Installare la lampadina

Installate la lampadina ed accendete l'alimentazione.

IT

IT

Specifiche tecniche

Modello:  YLDP13YL/YLDP14YL/YLDP15YL

LLuminosità: 800lm Potenza nominale: 8.5W Atacco: E26 per area USA

E27 per le Regioni Europee E26/E27 per le altre Aree

Ingresso nominale: 120V~60Hz  0.07A per area USA

220V-240V~50/60Hz 0.04A per le Regioni Europee 100V-240V~50/60Hz 0.07A per le altre Aree

Temperatura colore: YLDP13YL:1700K-6500K

YLDP14YL:2700K-6500K YLDP15YL:2700K

Connetività: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Bande di frequenza: 2400MHz-2483.5MHz Vita utile: Approx.25,000 hours

Dimensioni: 60×60×124mm

Per i modelli "colore":

- La temperatura del colore di default è di 3500K.

- Il prodoto è impostato per default alla massima potenza operativa.

- Si consiglia di utilizzare la lampada con le impostazioni predefinite.

CaraGeristiche del prodoGo

Luminosità        Temperatura colore     Numerosi scenari

regolabile

regolabile:               di illuminazione

*si applica solo ai modelli

YLDP13YL/YLDP14YL

Risparmio               Luce noturna energetico

On/Off Timer

Spegnimento                Controllo programmato          Smart e da app

Aggiornamenti firmware

31

32

IT

IT

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Usare l'interrutore per accendere e spegnere la lampadina cinque volte consecutivamente (accesa per due secondi, spenta per due secondi e così via ripetendo il ciclo per 5 volte). Dopo questa operazione, la lampadina versione "bianco dimmerabile" sarà in modalità breathing (respiro). La lampadina versione "colore" mostrerà luci multicolore per cinque secondi e successivamente si reseterà automaticamente mostrando luce bianca.

Questo indica che il ripristino alle impostazioni di fabbrica è avvenuto corretamente.

Lista dei difeGi di funzionamento

La lampadina non si accende quando viene connessa alla rete eletrica

La lampadina lampeggia in modo anormale

Difeti

Alcuni colori sono mancanti

funzionali     Non è possibile controllare la lampadina tramite app sebbene sia connessa alla rete internet correta

Malfunzionamenti che inficiano l'uso o comprometono la sicurezza dell'utente a causa della conformità del prodoto (esclusi i danni causati dall'utente)

Avvertenze

- Prima di utilizzare il prodoto, è necessario verificare che la tensione di rete sia compatibile con quella della lampadina. Utilizzando tensioni differenti da quelli specificati, si potrebbe danneggiare il prodoto e si potrebbero creare rischi per la sicurezza.

- Non smontare il prodoto. Inoltre i diodi luminosi potrebbero causare danni permanenti agli occhi.

- La lampadina si surriscalda durante l'uso. Non utilizzarla in a

detentore confinato per un lungo periodo di tempo. Garantire suffcient ventilazione per la lampadina per consentire la dissipazione del calore.

- La radiazione otica di questo prodoto di illuminazione a LED è conforme alle "Esenzioni e Requisiti" della norma IEC

62471-2006.

- Da utilizzare solo all'interno.

- Scollegare dalla rete eletrica per prevenire il rischio di scossa eletrica.

- Da utilizzare in ambiente secco/non umido.

- La sorgente luminosa di questo prodoto è un diodo LED insostituibile.

- Questo dispositivo non è destinato all'uso per uscite di emergenza, né destinato all'illuminazione di emergenza.

- Utilizzare solo le indicazioni fornite o specificate da questi istruzioni per controllare la lampadina. Questa lampadina non funzionerà corretamente se collegato a un dimmer standard (a incandescenza).

- Bisogna prestare particolare atenzione quando si utilizza la lampadina Yeelight in sostituzione di altre lampadine con un peso significativamente differente. La variazione di peso può ridurre la stabilità meccanica di determinati apparecchi di illuminazione e portalampade, può comprometere la qualità dei

35

contati contati eletrici e la longevità della lampada.

36

IT

FCC Compliance Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IT

La società Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd., ivi dichiara che questo prodoto è conforme a tute le relative Diretive e Norme Europee, così come emendate.

Avvertenza RAEE

Si prega di smaltire corretamente questo prodoto. Si prega di rispetare i regolamenti locali in materia di smaltimento dei rifiuti. Il simbolo di fianco esposto indica che gli apparecchi eletrici usati devono essere portati presso un centro specializzato di smaltimento rifiuti e non devono essere smaltiti con i rifiuti ordinari.

Per prevenire possibili danni all'ambiente o alle persone dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, è necessario riciclarlo responsabilmente e promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse.

Per lo smaltimento del prodoto usato, utilizzare la rete di smaltimento e raccolta o contatare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodoto. Il rivenditore può ritirare questo prodoto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Dichiarazione di Conformità EU

37

38

2019-11-18

调整部分内容，增加意大利语言，删除德语

2019-12-09

调整所有语言如何重置部分文案

| FR |  | FR Remise en état de la configuration du départ de l'usine En utilisant l'interrupteur de source d'alimentation pour l'ouverture et la fermeture continue de la lampe (chaque ouverture de 2 secondes, chaque fermeture de 2 secondes) à 5 fois continues, l'ampoule en version de lumière peut apparaître l'effet de respiration, le redémarrage automatique de la lampe après la respiration de 5 secondes, ce qui montre que l'ampoule est revenue à l'état de configuration du départ de l'usine; l'ampoule en version de lumière en couleur peut apparaître l'effet de circulation de lumière en couleur, le redémarrage automatique de l'ampoule redémarre automatiquement après 5 secondes en générant la et lumière blanche, ce qui montre que l'ampoule est revenue à l'état de configuration du départ de l'usine. Remarques de sécurité Avant d'utiliser, veuillez confirmer si la tension est celle de travail conforme à ce produit, l'utilisation de la tension incorrecte peut endommager le produit avec le danger potentiel de sécurité. Il est interdit de démonter le produit sans autorisation. L'ampoule génère la chaleur pendant le fonctionnement, il est interdit d'utiliser dans le luminaire fermé durant longtemps, il est important de garder la convection de l'air autour de l'ampoule, pour dissiper la chaleur. Le rayonnement optique de ce produit de luminaire LED est conforme aux ''Exigences en classe d'exonération'' IEC62471-2006. 14 |
| --- | --- | --- |
|  | Téléchargement du terminal du client mobile |  |
|  | Scannage du code bidimensionnel ou téléchargement du terminal Yeelight dans la boutique de l'application. |  |
|  | Fonctionnement du terminal du client |  |
|  | Démarrez l'application, l'opération selon les instructions dans l'application. * Veuillez assurer que le réseau Wi-Fi est disponible, avec la visite normale à Internet. |  |
|  | Contrôle connecté Apple HomeKit |  |
|  | Ouvrez l’application Home sur votre iPhone ou votre iPad. Appuyez sur « Ajouter des accessoires » et suivez les instructions fournies dans l’application pour scanner le code QR situé sur la base du produit. Vous pouvez aussi saisir le code HomeKit à 8 chiffres indiqué au-dessus du code QR pour autoriser l’accès à l’application Apple Maison. * Assurez-vous qu’un réseau Wi-Fi avec un accès internet est disponible (ce produit n’est pas compatible avec les réseaux 5G). Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, il est recommandé d’utiliser iOS 9.0 ou une version plus récente. Le code HomeKit est indiqué sur la base du produit, ne le perdez pas. Après avoir restauré les paramètres d’usine, vous aurez à nouveau besoin du code HomeKit pour ajouter l’accessoire. iPad et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc., et sont des marques déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 13 |  |