Портативний Холодильник

Baseus Zero Space

(об’ємом 8 літрів; здатний зберігати тепло взимку та охолоджувати продукти влітку)

Посібник користувача

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед початком експлуатації виробу,

а потім збережіть цей посібник для подальшого використання

Інформація від виробника

Дякуємо за те, що вирішили придбати нашу продукцію. Цей міні-холодильник можна використовувати як вдома, так і в машині. Він здатний зберігати тепло взимку і охолоджувати продукти влітку. Портативний холодильник має класичний стильний дизайн; завдяки компактним габаритам він шикарно виглядає з невеликим віконцем, що робить цей дизайн ексклюзивним в своєму роді.

Параметри виробу

Назва:                   Портативний Холодильник Baseus Zero Space (об’ємом 8 літрів; здатний зберігати тепло взимку та

охолоджувати продукти влітку;

Модель:                CRBX01

Потужність:          60 Ватт

Об’єм:                  8 літрів

Потужність охолодження: до 10-18°С, (при температурі навколишнього середовища 25 °С);

Нагрівальна здатність: 55± 10°С;

Вхід: Потужність змінного струму (220 В - 240 В змінного струму) Потужність постійного струму (12 В постійного струму);

Місце розташування: робочий стіл, автомобіль;

Примітка: наведені вище параметри отримані з фактичних вимірювань, фактичні параметри можуть відрізнятися залежно від категорії виробів чи інших факторів.

Вміст упаковки (комплектація)

Портативний холодильник, основний корпус х1                1,5 м чорний шнур живлення     1,5 м шнур живлення постійного

змінного струму x 1                     струму червоного кольору x 1

(Автомобільний кабель живлення)

Огляд виробу

Невелика зручна шкіряна ручка

Напівпрозора поверхня корпусу

Механізм фіксації дверці

Прості дерев’яні ніжки

Відділення (перегородка)

Поверхня охолодження/нагрівання

Резервуар для води

Інструкції з експлуатації

Домашній режим використання (змінний струм ~ 220 – 240 В, шнур живлення змінного струму)

- Переконайтеся, що вмикач живлення на задній панелі холодильника вимкнено.

- Підключіть кабель живлення змінного струму виробу до гнізда на задній панелі холодильника, а інший кінець кабелю живлення підключіть до розетки змінного струму.

- Виберіть режим роботи холодильника відповідно до ваших потреб. Натисніть кнопку на задній панелі, щоб перейти в режим охолодження. Коли індикатор світиться зеленим кольором, це означає, що охолодження розпочато. Натисніть кнопку на задній панелі, щоб перейти в режим нагрівання, коли індикатор світиться червоним кольором, це означає, що процес нагрівання запущено.

Автомобільний режим використання (постійний струм – 12В, шнур живлення постійного струму)

- Переконайтеся, що вмикач живлення на задній панелі холодильника вимкнено.

- Підключіть шнур живлення постійного струму виробу до гнізда постійного струму на задній панелі холодильника, а інший кінець шнура живлення підключіть до прикурювача автомобіля.

- Виберіть режим роботи холодильника відповідно до ваших потреб. Натисніть кнопку на задній панелі, щоб перейти в режим охолодження. Коли індикатор світиться зеленим кольором, це означає, що охолодження розпочато. Натисніть кнопку на задній панелі, щоб перейти в режим нагрівання, коли індикатор світиться червоним кольором, це означає, що процес нагрівання запущено.

Застереження

- Під час використання цього виробу, підтримуйте хорошу вентиляцію холодильника. Забороняється закривати отвори для охолодження або класти холодильник в герметичний багажник автомобіля (але його можна розміщувати в задній частині автомобіля), інакше холодильник буде пошкоджений через погане розсіювання (відведення) тепла.

- Коли ви плануєте перемикати між функціями охолодження та нагрівання, спочатку вимкніть живлення холодильника та зачекайте трохи більше 5 хвилин.

- Підключаючи шнур живлення, переконайтеся, що ви підключаєте джерело змінного струму до розетки змінного струму, а джерело постійного струму - до розетки постійного струму, інакше холодильник буде пошкоджений або навіть згорить.

- Уникайте використання холодильнику під прямими сонячними променями і категорично забороняється використовувати холодильник під дощем.

- Не наливайте воду безпосередньо на холодильник, не мийте холодильник шляхом повного занурення у воду, просто почистіть його вологою ганчіркою.

- Відключайте живлення, якщо холодильник довго не використовуватиметься, витріть його начисто, тримайте сухим і зберігайте в добре провітрюваному місці.

- Якщо виріб пошкоджений або термін його служби скоротився через неправильне використання або розміщення, виробник не несе відповідальності і гарантійні зобов’язання не розповсюджуються на такі випадки. Дякуємо за розуміння.

Дружні поради

- Якщо холодильник часто відкривається (використовується) в жарку погоду, гаряче повітря легко утворює воду, коли потрапляє на металеві стінки холодильника, що є нормальним явищем. Витріть насухо рушником.

- Після того, як холодильник досяг стабільного стану охолодження / збереження тепла, ви можете перевести задній перемикач (кнопку на задній панелі) у безшумний режим. Цей режим характеризується економним (низьким) енергоспоживанням та низьким рівнем шуму.

Декларація про токсичні або небезпечні речовини та елементи, що містяться в електронних виробах

| Назва елементу | Токсичні або небезпечні речовини та елементи |
| --- | --- |
|  | Свинець (Pb) | Ртуть (Hg) | Кадмій (Cd) | Шестивалентний хром (Cr(VI)) | Полібромований біфеніл (PBB) | Поліброміровані дифенілові ефіри (PBDE) |
| PCB збірка плати | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Пластикова оболонка | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Метал | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Аксесуари | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Цю таблицю склали згідно з умовами, які викладені в SJ/T 11364.

- Означає, що вміст цих токсичних або небезпечних речовин та елементів у всіх, навіть якісних матеріалах відповідає обмеженим вимогам, передбаченим у GB / T 26572.

×       Означає, що вміст цих токсичних або небезпечних речовин та елементів принаймні в одному навіть якісному матеріалі цієї частини перевищує граничні вимоги, передбачені в GB / T 26572.

Дружня підказка

10-річна іконка означає "строк ефективного застосування виробу з точки зору охорони навколишнього середовища", а не період забезпечення якості продукції. Всі електронні вироби містять токсичні та шкідливі речовини, такі як свинець, ртуть та кадмій. Після надмірного використання токсичні та шкідливі речовини можуть витікати або змінюватися, спричиняючи забруднення навколишнього середовища або навіть можуть завдати серйозної шкоди людям та майну. Термін "використання з метою охорони навколишнього середовища" означає, що всі електронні вироби повинні використовуватися протягом цього строку ефективного застосування. Ми більше не будемо нести відповідальність за якість продукції через ризики небезпеки, що виникають після закінчення періоду безпечного використання.

Виробник: Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd

Адреса: Кімната 3, Будинок 3, Фада Роуд,

Вулиця Беньджан, провінція Longgang, Shenzhen, Китай.

Тел.: + 86 755 82433603

Гаряча лінія: 4000-712-711

Спроектований брендом BASEUS

Зроблено в Китаї.